ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к легковому автомобилю с управлением без левой ноги с автоматической коробкой переключения передач

- Заказчик:

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия.

2. Источник финансирования:

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

3. Предмет размещения заказа:

Поставка автомобиля с адаптированными органами управления, предназначенного для застрахованного лица, с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемого для его реабилитации (далее-автомобиль, Товар).

- Условия поставки:

  - Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г №877 (далее ТР ТС 018/2011).

  - Соответствие автомобиля и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

  - Автомобиль должен соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 №656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Автомобиль должен соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории РФ и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению ( освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 г. №1042.

  - Автомобиль должен быть легковым.

  - Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации.

  - Автомобиль должен быть 2017 года изготовления.

4.1. Автомобиль, предназначенный для лица с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций (левой ноги) по требованию Заказчика должен быть оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

4.2. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

4.3. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или  сертифицированы в составе автомобиля.

4.4. Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

5. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

5.1.  Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

5.2. Сертификат соответствия  на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнем поражения: без левой ноги.

6. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об оплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнем поражения: без правой ноги.

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

7. Количество Товара:

7.1 Легковой автомобиль с управлением без левой ноги с автоматической коробкой переключения передач – 2 шт.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| Категория автомобиля | М1 |
| --- | --- |
| Экологический класс | не менее 5 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Для модификаций: | 219178 |
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек, / не менее 4 |
| Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 4246 1700 1500 |
| База, мм | 2476 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 |
| Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 1560 |
| Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг на переднюю ось на заднюю ось | 810 850 |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем, см3 | 1596 |
| - степень сжатия | 11 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1),по Правилам ЕЭК ООН №85 | 78,0 (5800) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 148,0 (4200) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением |
| Система зажигания (тип) | электронная, со статическим распределителем |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов |
| Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| Сцепление (марка, тип) | ВАЗ, сухое, однодисковое |
| Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| число передач передаточные числа I – II – III – IV – V ( 3Х ( | вперед – 5, назад – 1 3,636 1,950 1,357 0,941 0,784 3,500 |
| Главная передача | цилиндрическая, косозубая |
| передаточное число | 3,710 |
| Подвеска передняя задняя | - независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, - со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип) | с электроусилителем или без него «шестерня – рейка» |
| Тормозные системы рабочая запасная стояночная | - гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные - каждый контур рабочей тормозной системы - механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |
| Шины |  |
| размер | индекс несущей способности | скоростная категория |
| 175/65R14 | 82 | H |
| 185/60R14 |  |  |
| Оборудование транспортного средства | В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 УУА 13 – для лиц с нарушением функций левой ноги. |

8. Условия передачи и приемки автомобиля:

Передача автомобилей должна осуществляться на месте поставки Товара при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

9. Место поставки автомобиля:

Поставка и выдача Товара Получателям осуществляется Поставщиком (представителем поставщика) по адресу: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. К.Илюмжинова, д. 4.

10. Срок поставки товара: до 31.12.2017 г.

11. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

11.1 Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

11.2  Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

12. Требования к качеству товара:

12.1 Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

12.2 Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

12.3 При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцати календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

13. Стоимость единицы Товара:  519 300 рублей (пятьсот девятнадцать тысяч триста рублей) 00 копеек.

14. Начальная максимальная цена контракта: 519 300 рублей (пятьсот девятнадцать тысяч триста рублей) 00 копеек.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к легковому автомобилю с обычным управлением с автоматической коробкой переключения передач

1.Заказчик:

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия.

2. Источник финансирования:

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

3. Предмет размещения заказа:

Поставка автомобиля, предназначенного для застрахованного лица, с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемого для его реабилитации (далее-автомобиль, Товар).

4.Условия поставки:

Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877 (далее ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобиль соответствует требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобиль должен быть легковым.

Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации.

Автомобиль должен быть 2017 года изготовления.

4.1. Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

5. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об оплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

6. Количество Товара:

6.1 Легковой автомобиль с обычным управлением с автоматической коробкой переключения передач – 1 шт.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| Категория автомобиля | М1 |
| --- | --- |
| Экологический класс | не менее 5 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Для модификаций: | 219178 |
| Тип кузова / количество дверей | седан / не менее 4 |
| Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 4246 1700 1500 |
| База, мм | 2476 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 |
| Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 1560 |
| Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг на переднюю ось на заднюю ось | 810 850 |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем, см3 | не более 1596 |
| - степень сжатия | 11 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1),по Правилам ЕЭК ООН №85 | 78,0 (5800) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 148,0 (4200) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением |
| Система зажигания (тип) | электронная, со статическим распределителем |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов |
| Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| Сцепление (марка, тип) | ВАЗ, сухое, однодисковое |
| Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| число передач передаточные числа I – II – III – IV – V ( 3Х ( | вперед – 5, назад – 1 3,636 1,950 1,357 0,941 0,784 3,500 |
| Главная передача | цилиндрическая, косозубая |
| передаточное число | 3,710 |
| Подвеска передняя задняя | - независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, - со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип) | с электроусилителем или без него «шестерня – рейка» |
| Тормозные системы рабочая запасная стояночная | - гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные - каждый контур рабочей тормозной системы - механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |
| Шины |  |
| размер | индекс несущей способности | скоростная категория |
| 175/65R14 | 82 | H |
| 185/60R14 |  |  |

7. Условия передачи и приемки автомобиля:

Передача автомобилей должна осуществляться на месте поставки Товара при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

8. Место поставки автомобиля:

Поставка и выдача Товара Получателям осуществляется Поставщиком (представителем поставщика) по адресу: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. К.Илюмжинова, д. 4.

9. Срок поставки товара: до 31.12.2017 г.

10. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

10.1 Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

11. Требования к качеству товара:

11.1 Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

11.2 Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

11.3 При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцати календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

12. Стоимость единицы Товара:  514 833 рубля 33 коп. (пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля) 33 копейки.

13. Начальная максимальная цена контракта: 514 833 рубля 33 коп. (пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля) 00 копейки.