Приложение №1

к приказу РО №__________от __________2018г.

Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2018году.

1.  Способ определения поставщика: Открытый аукцион в электронной форме.

  - Предмет государственного контракта: Поставка технических средств реабилитации инвалидам  в 2018 году. Специальное устройство для оптической коррекции слабовидения: Электронный стационарный видеоувеличитель. Количество:  60 изделий. Начальная максимальная цена:  5 535 273 рубля 00 копеек.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) обеспечивает слабовидящим пользователям с остротой зрения от 0,03 до 0,2 возможность чтения плоскопечатных текстов, рассматривания иллюстраций и мелких объектов, письма и выполнения других ручных работ со зрительным контролем. ЭСВУ используются как стационарное рабочее место для слабовидящих людей. Электронный стационарный видеоувеличитель выполнен в виде единого конструктивного блока, содержащего монитор, видеокамеру, панель управления, передвижной столик и осветитель. Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы: - Цветная камера с точной стеклянной оптикой; - Подвижный столик с возможностью перемещения вперед/назад и вправо/влево; - Подсветка, обеспечивающая освещение объекта и предотвращающая возникновение бликов при просмотре глянцевых поверхностей; - LCD монитор с разъемами для подключения к панели управления, компьютеру и внешним мониторам: HDMI,USB,KB; - Возможность выбора комфортных для зрения пользователя контрастных режимов отображения; - Наличие регулировки яркости и контрастности изображения; - Высокое качество изображения при любом уровне увеличения; - Крепление монитора, позволяющее менять высоту и угол наклона экрана; - Крупные, яркие элементы управления; - Питание от сети переменного тока 220 В, 50-60Гц. Минимальные и максимальные характеристики: Длина столика 42-45 см.; Ширина столика 40-42 см.; Минимальная кратность увеличения изображения 1,8 – 2; Максимальная кратность увеличения изображения 66- 74; Количество режимов отображения 17-30; Высота расположения камеры над столиком 17-21 см.; Диагональ монитора 22-24 дюйма; Общий вес прибора 14-20 кг Документы по стандартизации, применимые к данному виду изделий: Перечни стандартов к техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 Перечень 1, ТР ТС 020/2011 Перечень1. Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждения соответствия: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 . Документом, подтверждающим соответствие, является Сертификат соответствия Таможенного Союза Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня выдачи товара. | 92 254,55 | 60 | 5535273 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- 4. Начальная (максимальная) цена контракта:  5 535 273 рубля 00 копеек.

  - Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя,  до специального пункта выдачи   и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения списка получателей – Республика Саха (Якутия), до Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении,  в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей,  с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия)  указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован по мере поступления заявок на обеспечение ТСР.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:  Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, реестра выдачи товаров (приложение №3), Актов приема-передачи Изделий (приложение №2), отрывного талона к направлению, счета на оплату, а также Акта поставки товара (приложение № 5).

9.  Размер обеспечения заявки:  1% от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:  5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Начальник ОСП				Рубанова Т.П.