Приложение № 1

## Техническое задание

| №м п/п | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав фиксирующий, разгружающий, из кожи, узлы и полуфабрикаты из металла, изготовленный по слепкам, постоянный. Срок службы не менее 1-го года. | 32.50.22.122 | шт | 15 |
| 2 | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав. Изготавливается по индивидуальному слепку из термопластичных материалов. Голеностопные шарниры позволяют регулировать объем и усилие движения в суставе. Конструкция ложемента стопы позволяет использовать стандартную обувь. Крепление аппарата осуществляется с помощью застежек. Срок службы не менее 1-го года. | 32.50.22.122 | шт | 15 |
| 3 | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав. Изготавливается по индивидуальному слепку из термопластичных материалов. Коленные шарниры позволяют регулировать объем и усилие движения в суставе. Конструкция ложемента стопы позволяет использовать стандартную обувь. Крепление аппарата осуществляется с помощью застежек. Срок службы не менее 1-го года. | 32.50.22.122 | шт | 17 |
| 4 | 8-09-40 Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав. Изготавливается по индивидуального слепку из термопластичных материалов. Обеспечивает наружную фиксацию костей таза и тазобедренного сустава. Крепление аппарата осуществляется с помощью застежек. Срок службы не менее 1-го года. | 32.50.22.122 | шт | 25 |
| 5 | 8-09-42 Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, фиксирующий, разгружающий из кожи, узлы и полуфабрикаты из металла, изготовленный по слепкам, постоянный. Срок службы не менее 1-го года. | 32.50.22.122 | шт | 30 |
| 6 | 8-09-42 Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу. Изготавливается по индивидуальному слепку из термопластичных материалов. Голеностопные и коленные шарниры позволяют регулировать объем и усилие движения в суставе. Крепление с помощью застежек. Срок службы не менее 1-го года. | 32.50.22.122 | шт | 30 |
| 7 | 8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на нижние конечности и туловище. Изготавливается по индивидуальному слепку и представляет собой конструкцию, состоящую из двух аппаратов на всю ногу, соединенных с полукорсетом. Конструкцию ложемента стопы позволяет использовать стандартную обувь. Крепление аппаратов и полукорсета осуществляется при помощи застежек. Срок службы не менее 1-го года. | 32.50.22.122 | шт | 45 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Ортопедический аппарат – это устройство, предназначенное для восстановления двигательных функций и (или) предупреждение развития деформации путем разгрузки или фиксации в положении достигаемой коррекции.

Аппараты на нижние конечности должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению аппаратами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению инвалидов аппаратами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке

Упаковка аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующих деклараций о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к гарантийному сроку выполненных работ

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи изделия потребителю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов протезами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требование к месту, условиям, объемам и срокам выполнения работ

Первичный прием Получателей, примерка и передача результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории г. Волгограда.

Срок выполнения работ: с 10.09.2018 по 10.11.2018 г., должно быть выполнено 100% работ. Допускается досрочное выполнение работ.

Списки Получателей предоставляются Заказчиком  в течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения Контракта.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.11.2018. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

По мере выдачи товара, но не позднее 14.11.2018 для расчетов Исполнитель передает Заказчику реестр поставки Товара, выполненных работ, акт сдачи – приемки Товара/работ Получателю, отрывные талоны к Направлению, спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления  и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки выполненных работ Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Исполнителем Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения (Приложение №4 к настоящему контракту) в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Сумма: 9 456 546,41 руб.

Количество: 177 шт.