Техническое задание Исполнитель должен осуществить выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви (далее- Изделия) для инвалидов (далее – Получатели) в 2019 году в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта. Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, до 11.12.2019 включительно. Сроки завершения работы: до 11.12.2019 включительно. 1. Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки. 1.1. Функциональные характеристики объекта закупки. Сложная ортопедическая обувь: ортопедическая обувь, конструкция которой разработана с учетом выраженных патологических отклонений и предназначенная для пользователей с выраженными нарушениями статодинамической функции. Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки: сложная ортопедическая обувь, конструкция которой разработана без учета утепленной подкладки. Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке: сложная ортопедическая обувь, конструкция которой разработана с учетом утепленной подкладки. 1.2. Технические характеристики объекта закупки: № п/п Наименование Изделия Характеристика Изделия Наименование используемого товара Показатель характеристики используемого товара ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) Объем работ, полупара 1. Ортопедическая обувь сложная (вид 1) Обувь ортопедическая сложная должна быть предназначена для использования при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка утепленная или подкладка неутепленная (по выбору Получателя) наличие ГОСТ Р 54407-2011«Обувь ортопедическая. Общие технические условия», РСТ РСФСР 741-88, Приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86н 39070 2. Ортопедическая обувь сложная (вид 2) Обувь ортопедическая сложная должна быть предназначена для использования при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой -пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка утепленная или подкладка неутепленная (по выбору Получателя) наличие ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», РСТ РСФСР 741-88, Приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86н 1644 3. Ортопедическая обувь сложная (вид 3) Обувь ортопедическая сложная должна быть предназначена для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка утепленная или подкладка неутепленная (по выбору Получателя) наличие ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», РСТ РСФСР 741-88, Приказ Минтруда, России от 13.02.2018 № 86н 9252 4. Ортопедическая обувь сложная (вид 4) Обувь ортопедическая сложная должна быть предназначена для использования при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка утепленная или подкладка неутепленная (по выбору Получателя) наличие ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», РСТ РСФСР 741-88, Приказ Минтруда, России от 13.02.2018 № 86н 12336 5. Ортопедическая обувь сложная (вид 5) Обувь ортопедическая сложная должна быть предназначена для использования при культях стоп, в том числе и с вкладным изделием. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка утепленная или подкладка неутепленная (по выбору Получателя) наличие ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», РСТ РСФСР 741-88, Приказ Минтруда, России от 13.02.2018 № 86н 160 1.3. Качественные характеристики объекта закупки. Исполнитель должен изготавливать для Получателей Изделия, удовлетворяющие следующим требованиям: 1.3.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 1.3.2. Изделия должны соответствовать требованиям государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации: - ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 57761-2017 Обувь ортопедическая. Термины и определения. 1.4. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»). 1.5. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не был в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 1.6. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц. 2. Условия исполнения государственного контракта. 2.1. Исполнитель должен: 2.1.1. Осуществлять изготовление инвалидам Изделий. 2.1.2. Осуществлять прием Получателей или их представителей при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика. Сведения (фамилия, имя, отчество) о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем заключения государственного контракта. Изменения сведений о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений. В случае если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя (инвалида), не допускается. Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя. 2.1.3. Выполнять работы по изготовлению Изделий, выдачу Изделий в срок не более 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня обращения Получателя. 2.1.4. Осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока на Изделия. Гарантийные сроки на Изделия установлены в соответствии с ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адреса и режим работы пунктов приема Получателей и гарантийного обслуживания (далее - пункты приема). 2.1.5. Осуществлять прием Получателей по всем вопросам изготовления и выдачи Изделий, выполнения гарантийного ремонта Изделий по месту нахождения пунктов приема, организованных Исполнителем на территории Санкт-Петербурга не позднее 1 (одного) дня с момента заключения государственного контракта. Не позднее 1 (одного) дня с момента заключения государственного контракта Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие право Исполнителя использовать помещения пунктов приема, адреса и графики работы пунктов приема. Количество пунктов – не менее 10 (десяти). Все пункты должны находиться в разных районах Санкт-Петербурга. Исполнитель должен обеспечить возможность предварительной записи Получателей в пункты приема по многоканальному телефонному номеру. Прием Получателей в каждом из пунктов приема должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом, время работы пунктов приема должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00. Проход в пункты приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей, в случае необходимости пункты приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения Получателей. Пункты приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидами, со свободным доступом Получателей. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий, в часы работы пунктов приема. Звонки с городских номеров Санкт-Петербурга должны быть бесплатными для Получателей, а именно: не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателей в виде предоставления для звонков Получателей телефонного номера оператора сотовой связи, либо телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Санкт-Петербурга; исключается возможность взимания оплаты за звонки Исполнителем. Адреса, графики работы пунктов приема и телефоны должны быть указаны в приложении к государственному контракту. 2.1.6. Предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пунктов приема). Доставка по месту жительства осуществляется за счет средств Исполнителя. 2.1.7. Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Изделий (передается Заказчиком по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателей способа, места и времени доставки Изделия. 2.1.8. Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделий. 2.1.9. Предоставлять Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков. 2.1.10. Информировать не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), указанной в реестре поставки Заказчика, о невозможности предоставления Изделия Получателю.

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.