ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки:

Поставка топлива для нужд Государственного учреждения – Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки

Объектом закупки являются следующие виды топлива:

- Бензин автомобильный АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) (Код КТРУ 19.20.21.135-00001), предназначенный в качестве моторного топлива для транспортных средств с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине, в объеме 30000 литров;

- Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) (Код КТРУ 19.20.21.125-00001), предназначенный в качестве моторного топлива для транспортных средств с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине, в объеме 900 литров;

- Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) (Код КТРУ 19.20.21.325-00002), предназначенное в качестве моторного топлива для транспортных средств с дизельными двигателями, сконструированными для работы на дизельном топливе, в объеме 400 литров;

- Топливо дизельное межсезонное экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) (Код КТРУ 19.20.21.345-00002), предназначенное в качестве моторного топлива для транспортных средств с дизельными двигателями, сконструированными для работы на дизельном топливе, в объеме 600 литров;

- Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) (Код КТРУ 19.20.21.315-00002), предназначенное в качестве моторного топлива для транспортных средств с дизельными двигателями, сконструированными для работы на дизельном топливе, в объеме 400 литров.

Топливо в зависимости от вида должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», принятому решением Комиссии Таможенного Союза от 18 октября 2011 года № 826, требованиям ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия», других технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Требования к гарантийному сроку товара

На топливо распространяется гарантийный срок хранения, установленный действующими техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.