Техническое задание

«Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения ими инвалидов»

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

- Требования к качеству и безопасности работ

# Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, а также ГОСТ Р 51819-2017 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

Изделия должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

- лечебно-тренировочный протез нижней конечности должен выполнять функцию формирования культи после ампутации нижней конечности и адаптации пациента к протезу и приобретения навыков ходьбы, вместо лечебно-тренировочного протеза может использоваться первично-постоянный протез нижней конечности с возможностью замены приемной гильзы;

-постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Проведение работ должно осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Изделия   должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г №85н.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта, в соответствии с ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту выдачи инвалидам (ветеранам) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение изделий должно проводиться на складе при температуре от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 5 до 80 %.

Хранение изделий должно проводиться в мягких чехлах из бязи в подвешенном состоянии, а изделия из слоистого пластика – на слепках и чехлах.

Требования к результатам работ

Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида (ветерана) восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок на изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно.

Минимальный гарантийный срок составляет: на протезы нижних конечностей не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года); лечебно-тренировочные - не менее 1 года; чехлы - не менее 1 месяца.

В течение этого срока Подрядчик обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.

- Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Требования к техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам изделий.

Объем работ.

| № п/п | Наименование ТСР (протезно-ортопедического изделия) в соответствии с классификацией | Описание изготавливаемого изделия | Коли-чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной из акриловых смол, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или бедренного бандажа, стопа шарнирная полиуретановая, коленный шарнир одноосный или полицентрический с "геометрическим замком" | 3 |
| 2 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной с двумя пробными гильзами из термопластов, основная гильза из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление вакуумное и дополнительно бедренным бандажом, стопа шарнирная со сменным амортизатором, коленный шарнир полицентрический | 12 |
| 3 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной с одной пробной гильзой из термопласта, материал постоянной гильзы - акриловые смолы, крепление протеза вакуумное и бедренным бандажом, стопа шарнирная со сменным пяточным амортизатором, коленный шарнир полицентрический | 8 |
| 4 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной (одна пробная гильза из термопласта) из акриловых смол с вкладной гильзой из эластичных термопластов, крепление вакуумное, стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир полицентрический | 4 |
| 5 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной (две пробные гильзы из термопласта), материал постоянной гильзы - слоистый пластик. Силиконовый чехол с замком, стопа с углепластиковым опорным модулем, коленный шарнир полицентрический пневматический | 4 |
| 6 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной с одной пробной гильзой из термопласта, с силиконовым лайнером с дистальным креплением, стопа подвижная во всех плоскостях, коленный шарнир многоосный с пневматическим или гидравлическим управлением фазой переноса (для пациентов высокого уровня активности) | 4 |
| 7 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной с одной пробной гильзой, материал приемной постоянной гильзы - акриловые смолы, вкладной чехол из педилина, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости | 18 |
| 8 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление поясом с манжеткой или "уздечкой", стопа полиуретановая | 10 |
| 9 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной с одной пробной гильзой, материал приемной постоянной гильзы - акриловые смолы, вкладной чехол из педилина, крепление с использованием гильзы бедра или силиконового наколенника, стопа шарнирная со сменными амортизаторами | 10 |
| 10 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с приемной гильзой из акриловых смол, пробные гильзы из полиэтилена (две), вкладной чехол их педилина, крепление силиконовым наколенником, стопа с углепластиковым опорным модулем или шарнирная со сменными амортизаторами | 6 |
| 11 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной из слоистого пластика с двумя пробными гильзами, с силиконовым чехлом с замком, стопа с углепластиковым опорным модулем | 11 |
| 12 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной с двумя пробными гильзами из термопласта, основная приемная гильза из акриловых смол, с силиконовым чехлом с замком, стопа с углепластиковым опорным модулем для пациентов с повышенным уровнем двигательной активности | 8 |
| 13 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной с двумя пробными гильзами из термопласта, материал основной гильзы - акриловые смолы, с силиконовым лайнером с технологией защиты кожи от раздражений, с замком, стопа с высокой степенью энергосбережения, для инвалидов с повышенным уровнем двигательной активности | 6 |
| 14 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с приемной гильзой индивидуальной с двумя пробными гильзами из термопластов, основная гильза из винилстироловой смолы с углепластиком, с силиконовым лайнером с высоким уровнем стабилизации, стопа с высокой степенью энергосбережения, для пациентов с высоким уровнем двигательной активности и повышенными требованиями к протезированию | 4 |
| 15 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез с силиконовым чехлом Iceross Dermo с дистальным креплением (толщина 6 мм) для пациентов с чувствительной кожей и костными выступами культи. Две пробные гильзы из полиэтилена. Постоянная гильза из карбона. Стопа для пациентов с уровнем активности К3 обеспечивает стабильность при ходьбе по неровной поверхности, выдерживает большие нагрузки. Гидравлическая система стопы обеспечивает плавную работу при больших перепадах температур. Регулировочно-соединительные устройства до 75 кг. | 1 |
| 16 | Протез голени для купания | Протез с приемной гильзой из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление силиконовым наколенником, стопа бесшарнирная полиуретановая | 14 |
| 17 | Протез бедра для купания | Протез без косметической оболочки и облицовки, приемная гильза индивидуальная из стоистого пластика, с силиконовым чехлом, крепление с использованием замка для чехлов, стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная, коленный шарнир полицентрический | 9 |
| 18 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез с приемной гильзой из слоистого термопластика, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бандажа, стопа шарнирная монолитная, коленный шарнир полицентрический с "геометрическим замком" | 20 |
| 19 | Протез голени лечебно-тренировочный | Протез с приемной гильзой из листового термопластика, крепление манжеткой или "уздечкой", стопа шарнирная полиуретановая, монолитная | 9 |
| 20 | Чехол на культю голени из полимерного материала | Изделие из полимера, силикона, сополимера должно обеспечивать равномерную нагрузку и высокий комфорт при ходьбе | 5 |
| 21 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Изделие хлопчатобумажное должно защищать кожу от пота и трения | 58 |
| 22 | Чехол на культю голени шерстяной | Изделие из шерсти для защиты от трения, давления и повышение комфорта при ходьбе | 70 |
| 23 | Чехол на культю бедра из полимерного материала | Изделие из полимера, силикона, сополимера должно обеспечивать равномерную нагрузку и высокий комфорт при ходьбе | 1 |
| 24 | Чехол на культю бедра шерстяной | Изделие из шерсти для защиты от трения, давления и повышение комфорта при ходьбе | 70 |
| 25 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Изделие хлопчатобумажное должно защищать кожу от пота и трения | 56 |

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).