Техническое задание

на капитальный  ремонт здания (устройство вентилируемого фасада) Государственного учреждения - Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Донецкая, д.16

Заказчик: Государственное учреждение - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

- Наименование работы

«Капитальный  ремонт здания (устройство вентилируемого фасада) Государственного учреждения - Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Донецкая, д.16».

- Место, срок и условия выполнения работ

Работы должны быть выполнены на объекте, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Донецкая, д.16».

Капитальный ремонт производится в соответствии с  проектно-сметной документацией (проект № 34/17).

Работы должны быть выполнены в срок со дня  подписания государственного контракта в течение 175 календарных дней (сто семьдесят пять календарных дней).

Производство работ осуществляется на открытом воздухе, на высоте.

- Назначение работ

Выполнение ремонтно-строительных работ направлено на увеличение срока эксплуатации, повышение надежности и теплоизоляционных свойств здания, а так же  по содержанию в работоспособном состоянии здания, принадлежащего на праве оперативного управления  Государственному учреждению - Волгоградскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации.

- Требования к выполнению работ.

Выполнение работ должно осуществляться согласно перечня нормативно-технической документации, обязательной при выполнении ремонтных работ:

# Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (актуальная редакция), СНиП 2.09.04-«Администативные и бытовые здания», и с  соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, норм производственной санитарии и охраны окружающей среды, СНиП и СП:

# СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции"

СП2013330.2011 «Нагрузки и воздействия»

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»,

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»,

СНиП 12 – 03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве»; часть 1. Общие правила,

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»,

ФЗ№123 от 22.07.2008г. Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности, с изменениями ФЗ №244 от 29.07.2017г.,

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений,

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы п. 4.28  СанПин 2.4.2.2821-10,

СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ,

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Работы выполняются иждивением Подрядчика.

Подрядчик берёт на себя затраты на проведение всех необходимых согласований и разрешений для производства ремонтных работ, согласно проекта, а также затраты, необходимые для производства работ, транспортировку материалов на объект, охрану склада материалов подрядчика, сбор и вывоз строительного мусора с объекта, утилизация отходов производства осуществляется по договорам со специализированными организациями.

До начала проведения работ временно демонтировать и (или) перенести: инженерные системы и оборудование, расположенное в местах проведения работ, а по завершению работ своими силами и за свой счет, закрепить не допуская повреждения результата ремонтных работ демонтируемое ранее оборудование и системы, с последующим проведением пусконаладочных работ и передачей Заказчику по акту

При производстве работ Подрядчик должен содержать объект в надлежащем состоянии, складировать завезенное оборудование и материалы, в места, предварительно согласованные с Заказчиком. Обеспечить уборку объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, а так же вывоз мусора за пределы объекта по мере накопления и не позднее даты сдачи объекта.

Подрядчик обеспечивает осуществление внутреннего контроля качества выполняемых работ, осуществляет фотофиксацию результатов выполненных работ поэтапно (Фото должны быть выполнены до и после проведения работ с одного ракурса). Подрядчик предоставляет Заказчику фотоотчеты в электронном виде по средствам мессенджеров, а в распечатанном виде  вместе с исполнительной документацией.

Порядок ведения и сдачи исполнительной документации определяется РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. №1128).

Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при, капитальном ремонте  осуществляется согласно  РД-11-05-2007 утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. №7. Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ, в том числе наличие специалистов ИТР (наличие профильного образования, аттестации ИТР по правилам РОСТЕХНАДЗОРА), наличие персонала с разрешением работы на высоте при производстве монтажных работ (подтверждается наличием удостоверений), все работники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, спецодеждой и спецобувью установленного образца в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие требования».

Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в здании с постоянным функционированием и соблюдением режимного характера на объекте, в связи, с чем необходимо обеспечить возможность нормальной эксплуатации помещений здания, расположенного по адресу: г.Волгоград, ул. Донецкая д.16.

Проведение ремонтных работ в условиях действующего учреждения должно быть организовано без ущерба основной деятельности, здоровья сотрудников, работников, посетителей. Во время производства работ в обязательном порядке выделять участки работ, вокруг которых устанавливаются временные ограждения с козырьками, границы опасной зоны, сигнальные ограждения, знаки безопасности, предупреждающие надписи и др).

При производстве работ на строительных лесах Подрядчик навешивает декоративно-сетчатое ограждение или баннер для укрытия фасада здания в ходе работ и обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, находящихся непосредственно вблизи ремонтируемого фасада.

Подрядчик предоставляет в течение трех рабочих дней со дня заключения государственного контракта заказчику список работников с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, которые будут производить работы на объекте.

Режим работы объекта:

Пн.-чт.: с 8.30. до 17.30;

Пт.: с 8.30. до 16.30.

При необходимости завершения технологического цикла производства работ после указанного промежутка времени работы заказчика, подрядчик должен письменно согласовать с заказчиком дату и время проведения работ.

Проектом предусмотрен демонтаж и монтаж сплит-систем, в том числе ввод их в эксплуатацию после монтажа. При сдаче объекта все сплит-системы должны находиться в рабочем состоянии.

По окончании ремонтных работ Подрядчик своими силами и за свой счет производит восстановление благоустройства прилегающей к объекту территории, которая была деформирована в ходе проведения работ (тротуары, отмостка, газоны, клумбы, деревья, электроснабжение, видеонаблюдение, освещение и др.).

- Требования к материалам

Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать техническим требованиям, условиям, ГОСТам, санитарно- гигиеническим, экологическим нормам, нормам радиационного контроля, требованиям технического регламента пожарной безопасности и иным требованиям, если они установлены для данного вида материала, оборудования, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, удостоверяющие их качество, комплектность.

Материалы и оборудование, в соответствии с «Перечнем продукции, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации», должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности, удостоверяющие их соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97.

Все материалы и оборудование должны быть новыми.

Все документы, удостоверяющие качество, противопожарные и другие характеристики материалов и оборудования, являются неотъемлемой частью приемо – сдаточной документации по контракту.

Подрядчик обязательно согласовывает с Заказчиком образцы материалов и изделий, применяемых при производстве работ, а так же обеспечивает осуществление внутреннего контроля качества применяемых материалов.

- Срок предоставления гарантий

Срок предоставления гарантий качества на капитальный ремонт – три года со дня, следующего за датой, указанной в Акте приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом объекта: «Капитальный ремонт здания (устройство вентилируемого фасада) Государственного учреждения - Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования  Российской Федерации по адресу: г. Волгоград, ул. Донецкая, д.16».

#### Иные требования к выполнению работ

Наличие у Подрядчика выписки из Членства в СРО в области выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (При этом уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда в соответствии с которым указан членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не должен быть менее цены заключаемого договора.

Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих строительных работ за последние  3 года до даты подачи заявки на участие в аукционе. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка.( п.3 ч.2 ст.31 44-ФЗ и п.2 п.1 Постановление Правительства РФ №99 от 04.02.2015г. в ред.от 21.03.2019г.)