ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Государственного учреждения- Курского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Никитская, 16

1. Место выполнения работ: Курская область, г. Курск, ул. Никитская, 16.

2.Срок выполнения работ: Исполнитель (Подрядчик) обязуется выполнить собственными силами и средствами, с использованием своих материалов работы по капитальному ремонту кровли административного здания Государственного учреждения- Курского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в течение 45 календарных дней с момента подписания государственного контракта.

3. Цели проводимых работ, предусмотренные проектом:

- Полная замена существующего покрытия на новое кровельное покрытие из слоя Унифлекс ТКП по ТУ 5774-001-17925162-99 толщиной 3,8мм, слоя Унифлекс ТПП по ТУ5774-001-17925162 толщиной 2,8мм, с применением эффективного утеплителя ПЕНОПЛЕКС КРОВЛЯ (тип 35). Поверх нового покрытия уложить искусственное покрытие УРЕПОЛ;

Основанием кровельного водоизоляционного ковра служит стяжка, армированная сеткой _5 Вр I ГОСТ 23279-2012 с ячейкой 150х150 (НГ);

Разуклонку выполнить керамзитовым гравием (Y=600 кг/м3);

- При обнаружении в швах плит покрытия трещин и выпадения раствора предусматривается их расчистка и заделка цементно-песчаным раствором М200 F50;

- Замена фартуков из оцинкованной стали;

- Замена металлического ограждения по периметру кровли на ограждение по типу фирмы "Металл Профиль";

- Частичный ремонт отделки внутренних помещений, повреждённой в результате протечек   кровли.

4. Виды и объем выполняемых работ:

| № | Состав планируемых работ и применяемых материалов в соответствии с Федеральными расценками (ФЕР, ФЕРм, ФЕРп) и Федеральными сметно-строительными ценами (ФССЦ) | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Разборка существующих конструкций |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (ФЕР46-04-008-01) | 100 м² | 3,166 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ФЕР12-01-017-01) | 100 м² | 3,166 |
| 3 | Устройство подстилающих слоев: песчаных(ФЕР11-01-002-01) | м³ | 14,3 |
| 4 | Утепление покрытий: керамзитом (ФЕР12-01-014-02) | м³ | 42,75 |
| 5 | Устройство металлической водосточной системы: воронок (ФЕР12-01-035-02) | шт | 2 |
| 6 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ФЕР12-01-010-01) | 100 м² | 0,584 |
| 7 | Монтаж защитных ограждений оборудования ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (ФЕР09-03-040-01) | т | 0,3633 |
| Прочие работы |
| 8 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³ (ФССЦпг-01-01-01-043) | 1 т груза | 61,09 |
| 9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (ФССЦпг-01-01-01-015) | 1 т груза | 0,823 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (ФССЦпг-03-21-01-015) | 1 т груза | 61,913 |
| Монтажные работы |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (БЕЗ СИСТЕМЫ НАВЕСНОГО ФАСАДА) ( ФЕР12-01-010-01) | 100 м² | 0,134 |
| 12 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (С СИСТЕМОЙ НАВЕСНОГО ФАСАДА) (ФЕР12-01-010-01) | 100 м² | 0,469 |
| 13 | Лист гладкий RANNILA,: пластизол (ФССЦ-08.3.05.01-0001) | м² | 51,59 |
| 14 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КРАЕВАЯ РЕЙКА (ФЕР12-01-010-01) | 100 м² | 0,0162 |
| 15 | Ограждение кровель перилами (ФЕР12-01-012-01) | 100 м² | 0,837 |
| 16 | Ограждения кровельные OK-h600x1860. (Металл профиль) (прайс-лист) | шт | 45 |
| 17 | Устройство металлической водосточной системы: воронок (ФЕР12-01-035-02) | шт | 4 |
| 18 | Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет (ФССЦ-08.1.02.07-0002) | шт | 4 |
| 19 | Очистка вручную поверхности потолков и стен от краски (ФЕРр62-41-2) | 100 м² | 0,15 |
| 20 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных (ФЕР15-02-035-03) | 100 м² | 0,1 |
| 21 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (ФЕР15-04-027-06) | 100 м² | 0,1 |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (ФЕР15-04-005-06) | 100 м² | 0,1 |
| 23 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180(ФССЦ-14.3.02.01-0219) | т | 0,0069 |
| 24 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (ФЕР15-04-027-05) | 100 м² | 0,05 |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (ФЕР15-04-005-03) | 100 м² | 0,05 |
| 26 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (ФССЦ-14.3.02.01-0219) | т | 0,00315 |
| 27 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (ФЕРр53-21-15) | 100 м | 0,07 |
| 28 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 (ФССЦ-04.3.01.09-0016) | м³ | 0,0028 |
| 29 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (ФЕР12-01-015-03) | 100 м² | 3,166 |
| 30 | Бикрост: ТПП (ФССЦ-12.1.02.08-0032) | м² | 348,26 |
| 31 | Утепление покрытий: керамзитом (ФЕР12-01-014-02) | м³ | 44,324 |
| 32 | Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 600 (ФССЦ-02.2.01.03-0018) | м³ | 45,6537 |
| 33 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (ФЕР26-01-039-01 ) | м³ | 47,49 |
| 34 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 (ФССЦ-12.2.05.09-0043 ) | м³ | 48,4398 |
| 35 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ФЕР12-01-017-01) | 100 м² | 3,166 |
| 36 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ФЕР12-01-017-02) | 100 м² | 3,166 |
| 37 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (ФССЦ-04.3.01.09-0015 ) | м³ | 9,688 |
| 38 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (ФЕР06-01-015-10 ) | т | 0,6839 |
| 39 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (ФССЦ-08.4.02.06-0003 ) | т | 0,6839 |
| 40 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (ФЕР11-01-004-09 ) | 100 м² | 3,166 |
| 41 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (ФЕР12-01-002-09) | 100 м² | 3,166 |
| 42 | Унифлекс: ТПП (ФССЦ-12.1.02.04-0143) | м² | 360,924 |
| 43 | Унифлекс: ТКП (ФССЦ-12.1.02.04-0142) | м² | 367,256 |
| 44 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (ФЕР11-01-004-09) | 100 м² | 3,166 |
| 45 | Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее КН-2 УРЕПОЛ(ФЕР11-01-037-07 ) | 100 м² | 3,166 |
| 46 | Искусственное покрытие УРЕПОЛ (прайс-лист) | шт. | 322,932 |
| 47 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (ФЕР12-01-004-04) | 100 м | 0,837 |
| 48 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (ФССЦ-04.3.01.09-0015 ) | м³ | 0,4269 |
| 49 | Унифлекс: ТПП (ФССЦ-12.1.02.04-0143) | м² | 210,924 |

5. Наименование, характеристики применяемых материалов и оборудования (не установленных федеральными расценками):

| Наименование материалов | Технические характеристики материалов |
| --- | --- |
|  | Ограждение кровельное ОК-h600х1860 | *Длина ограждения 1.86 метра. *Высота ограждения 0.6м *2 овальные трубы 40*20 с толщиной стенки 1 мм *2 опоры для металлочерепицы и профнастила *Все элементы безопасности кровли Металл Профиль сертифицированы. *Ограждение Металл Профиль прошло испытание в специальном испытательном центре по системе сертификации ГОСТ Р. *Элементы безопасности кровли Металл Профиль окрашены в покрасочной камере специальной порошковой краской стойкой к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных осадков. *Инструкция по установке в каждом комплекте. |
|  | Урепол | Гидроизолирующее, эластичное, полиуретановое покрытие толщиной до 15 мм, предназначенное для использования в качестве мягкой и эксплуатируемой кровли при пешеходной нагрузке. Покрытие УРЕПОЛ наносится на бетон, асфальт, дерево, металл, а также на старые битумно-рубероидные покрытия, т.к. обладает отличной адгезией к ним. |

6. Условия выполнения работ:

- Работы должны проводиться с учетом социальной значимости учреждения. Выполнение работ не должно создавать неудобства в работе социального учреждения.

- Выполнение работ должно осуществляться в рабочее время Пн.-Чт. с 09:00 до 18:00, Пт. с 09:00 до 16:45 (во внерабочее время - по согласованию с Заказчиком).

- Сброс в канализационную систему сливов, приводящих к ее засорению, не допускается. При засорении канализационной системы по вине Подрядчика, Подрядчик обязан произвести ее прочистку в срочном порядке.

- Работы должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, государственного имущества.

- Подрядчик в ходе производства работ не имеет права самостоятельно отклоняться от технического задания.

- Все изменения, возникшие в ходе работы, необходимо согласовывать письменно с Заказчиком.

- Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно, в установленный контрактом срок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выполняемым видам работ.

- Заказчик ответственности за сохранность материалов и оборудования Подрядчика не несет;

- Подрядчик должен производить уборку территории ежедневно в конце рабочей смены;

-При выполнении работ должны быть использованы новые материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям качества, предъявленным к строительным материалам в соответствии с законодательством;

Материалы должны соответствовать:

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- Приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок».

7. Требования по выполнению работ:

Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Государственного контракта:

- предоставить Заказчику Локальный сметный расчет (без изменения объёмов работ в соответствии с ценой контракта);

- проводить работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком;

-согласовать с Заказчиком график производства работ и список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.

Работы должны выполняться материалами, инструментами и иным подсобным инвентарем Подрядчика при использовании квалифицированного персонала.

Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые представителем Заказчика, ведущим строительный контроль за проведением работ на объекте.

Подрядчик обязан оформить и предоставить Заказчику по требованию необходимую рабочую документацию, установленную законодательством при проведении работ по капитальному ремонту.

Очередность выполнения работ согласовывается с Заказчиком. Особо шумные и пыльные работы должны выполняться по согласованию с Заказчиком в выходные дни или во внерабочее время, в будние дни-с обязательным проведением обеспыливания и ограждения рабочей зоны.

При выполнении работ обеспечить сохранность кабельных систем (в том числе интернета и телефонии). В случае повреждения кабельных систем при проведении общестроительных работ   Подрядчик обязан восстановить их своими силами и за свой счет.

Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества от начала работ до их завершения.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его замещающее.

Технологическое выполнение работ должно соответствовать ГОСТам, СНиПам, ПУЭ техническим условиям и иным требованиям законодательства РФ и требованиями Заказчика, а именно:

-СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения;

-СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-ВСН 58-88(р) «Ведомственные строительные нормы положение об организации и проведении реконструкций, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

-РД-11-02-2006  «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».(далее по тексту РД-11-02-2006).

-Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ на объекте и прилегающей территории, безопасность труда в течение выполнения работ в соответствии с требованиями:

-МДС 12-26.2006 «Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций»

-СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2";

-СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

8. Требования по сроку гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев с даты подписания акта выполненных работ, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Увеличение гарантийного срока на оборудование и материалы должно быть подтверждено документами завода-изготовителя.

Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

9. Начальная цена контракта:

Начальная максимальная цена контракта составляет: 1604292,00 руб (в соответствии с прилагаемыми локальным сметным расчётом №02-01-01).

10. Порядок расчетов:

Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету с расчетного счета заказчика на расчетный счет исполнителя. Оплата осуществляется по факту выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Одновременно с актом исполнитель предоставляет заказчику счет и надлежащим образом оформленные финансовые документы.

Приложение: 1. Локальный сметный расчёт   на капитальный ремонт кровли – на 15-ти л.;

2. Проектная документация на капитальный ремонт кровли – на 10-ти л.