Техническое задание

Поставка в 2019 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) для обеспечения инвалидов

| Наименование | Описание | Единица измерения | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения на улице при помощи сопровождающего лица. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием. - Складное сиденье; - спинка, с регулируемым углом наклона в диапазоне НЕ МЕНЕЕ 90 град до НЕ БОЛЕЕ 110 град; - чехлы на сиденье и спинку съемные, должны быть изготовлены из прочного нейлона; - подголовник, регулируемый по высоте в двух положениях; - абдуктор; - подножка съемная, регулируемая по высоте, с фиксаторами для ног и поддержкой голени; - фиксирующий 3-х точечный ремень ; - ручка-барьер, препятствующая выпадению ребенка -задние колеса двойные пневматические/литые задние колеса - передние пневматические/литые поворотные колеса с возможность блокировки Кресло-коляска должна быть укомплектована следующими элементами: - капюшон - корзина для покупок - накидка на ножки - дождевик Высота спинки НЕ МЕНЕЕ 53 см до НЕ БОЛЕЕ 55 см Ширина сидения: НЕ МЕНЕЕ 34 см до НЕ БОЛЕЕ 36 см Глубина сиденья: НЕ МЕНЕЕ 28 см до НЕ БОЛЕЕ 30 см Подножка, регулируемая по высоте: от НЕ МЕНЕЕ 19 см до НЕ БОЛЕЕ 36 см Ширина коляски: НЕ МЕНЕЕ 58 см - НЕ БОЛЕЕ 60 см Высота коляски: НЕ МЕНЕЕ 121 см - НЕ БОЛЕЕ 123см Габариты в сложенном виде НЕ БОЛЕЕ 129х49х42см Диаметр передних колес – НЕ МЕНЕЕ 18см Диаметр задних колес – НЕ МЕНЕЕ 22 см Вес коляски – НЕ БОЛЕЕ 17 кг Максимальная нагрузка – НЕ БОЛЕЕ 30 кг В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. | штука | 100 |
| Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения на улице при помощи сопровождающего лица. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов с антикоррозийным покрытием - Складное сиденье; - спинка, с регулируемым углом наклона ; регулируемая по высоте - чехлы на сиденье и спинку съемные, должны быть изготовлены из прочного нейлона; - регулируемая глубина сиденья - подголовник, регулируемый по высоте в двух положениях - абдуктор; - подножка съемная, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона; с фиксаторами для ног и поддержкой голени - фиксирующий 3-х точечный ремень - дополнительные боковые фиксаторы бёдер и туловища - ручка-барьер, препятствующая выпадению ребенка - пневматические/литые задние колеса - передниеколеса пневматические/литые поворотные колеса Кресло-коляска должна быть укомплектована следующими элементами: - капюшон - корзина для покупок - накидка на ножки - дождевик Высота спинки регулируемая - НЕ МЕНЕЕ 67 см до НЕ БОЛЕЕ 74 см Угол наклона спинки регулируется от НЕ МЕНЕЕ 90 град до НЕ БОЛЕЕ 135 град Ширина сиденья, регулируемая доп. фиксаторами: НЕ МЕНЕЕ 25 см до НЕ БОЛЕЕ 40 см Глубина сиденья регулируемая: НЕ МЕНЕЕ 34 см до НЕ БОЛЕЕ 41 см Подножка, регулируемая по высоте в диапазоне: от НЕ МЕНЕЕ 12 см до НЕ БОЛЕЕ 25 см; Подножка, регулируемая по углу наклона: от НЕ МЕНЕЕ 70 град до НЕ БОЛЕЕ 180 град Ширина коляски: НЕ МЕНЕЕ 60 см - НЕ БОЛЕЕ 62 см Высота коляски: НЕ МЕНЕЕ 117 см - НЕ БОЛЕЕ 119см Габариты в сложенном виде НЕ БОЛЕЕ 106х47х43см Диаметр передних колес – НЕ МЕНЕЕ 17см Диаметр задних колес – НЕ МЕНЕЕ 23 см Вес коляски – НЕ БОЛЕЕ 19,5 кг Максимальная нагрузка – НЕ БОЛЕЕ 60 кг В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. | штука | 100 |

- Кресла-коляски должны соответствовать требованиям  ГОСТ Р 51083-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Общие технические условия». Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сидения не должен быть подвержен прожиганию. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 «Международный стандарт. Монохлорамин ХБ технический. Технические условия» и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Металлические части должны быть изготовлены из коррозийностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия должны соответствовать требованиям  ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования», ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»

- В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы. В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

- Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.