Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве протезом при вычленении тазобедренного сустава в 2019 году

ОКПД2 32.50.22.190

Размер обеспечения заявки 1%

Размер обеспечения исполнения контракта 5%

|  | Наименование изделия по КТРУ | Наименование изделия по ПРП | Код по КОЗ | Функциональные и технические характеристики изделия | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез при вычленении тазобедренного сустава КОД позиции КТРУ – 32.50.22.190-00005045 | Протез бедра модульного типа с внешним источником энергии | 01. 29. 08. 07. 12 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Формообразующая часть косметической облицовки мягкая полиуретановая модульная. Косметическое покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пациента). Две пробные гильзы. Материал приемной (постоянной) гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал пробных (промежуточных) гильз - листовой термопласт. В качестве вкладного элемента - силиконовый чехол с высоким уровнем стабилизации. Крепление протеза на инвалиде с использованием челночного замка для лайнера системы "KISS". Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения (повышенной проходимости), углепластиковая пятка Z-образной формы, работает автоматически по мере увеличения нагрузки. Дизайн стопы с разделенными носком и пяткой обеспечивают динамический контроль и мультиосное движение в голеностопе. Микропроцессорный коленный модуль с внешним источником энергии. Одноосный с гидравлическим цилиндром, контролируемым микропроцессором, отвечающим за автоматически подстраиваемый темп ходьбы и обеспечивающий в автоматическом режиме устойчивость, функцией защиты от падений и полным микропроцессорным контролем фаз опоры и переноса. Обладает повышенной влагостойкостью. Дополнительное функциональное поворотное надколенное устройство. Тип протеза: постоянный. | 1 | 3 920 844,00 | 3 920 844,00 |
| Итого: | 1 |  | 3 920 844,00 |

Требования к качеству выполнения работ:

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для пациента, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (мочи).

Металлические детали протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования; ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» п.1. Область применения, п.4. Общие требования, п.5. Требования к материалам, п.11. Требования к конструкции, п.12. Технические требования, п.13. Информация, предоставляемая изготовителем, п.14. Упаковка, ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей», п.1.Область применения, п.4. Классификация, п.5. Общие требования, п.6. Требования надежности, п.7. Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести, п.8. Конструктивные требования, п.9. Требования к материалам, п.10. Комплектность, п.11. Маркировка, п.12. Упаковка.

Упаковка протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к безопасности работ:

Материалы, применяемые для изготовления протезно-ортопедических изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; изделие не должно иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

проведение работ по обеспечению застрахованного протезом должно осуществляться при наличии:

деклараций о соответствии.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Место выполнения работ -  Ставропольский край, по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен иметь стационар для протезирования и обучения пользованию протезно-ортопедическими изделиями пациентов, которых по характеру заболеваний опорно-двигательного аппарата или возрасту невозможно эффективно протезировать в амбулаторных условиях.

Срок выполнения работ не более 25 рабочих дней со дня обращения застрахованного к исполнителю по направлению филиала отделения Фонда.

Гарантийный срок службы протеза нижней конечности устанавливается со дня подписания акта сдачи-приемки работ застрахованным и составляет 18 месяцев.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель должно устранять недостатки  выполненных работах бесплатно

Срок действия направления — до 10.11.2019.

Заказчик реализацию своих обязательств будет осуществлять через филиал № 11 Государственного учреждения — Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Приёмка работ Заказчиком в части их соответствия качеству, комплектности, сроков и объема выполненных работ осуществляется через свои филиалы по месту учета застрахованных.

1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком своими силами, для чего создается приемочная комиссия из представителей соответствующего филиала Заказчика в количестве не менее 5 человек,  либо с привлечением экспертов. В случае привлечения экспертов, по результатам экспертизы выполненных работ ими составляется и подписывается заключение, которое должно быть обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Данное заключение учитывается Заказчиком при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ.

2. После  выполнения работ,  Исполнитель по месту нахождения филиала Заказчика должен направить отчетную документацию – Реестр выполненных работ в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), Акты сдачи-приемки выполненных работ, отрывные талоны к Направлениям, подписанный Акт о приемке выполненных работ в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), а также финансовые документы - счет, оформленный на основании подписанного Акта о приемке выполненных работ.

3. Отчетная документация проверяется приемочной комиссией Заказчика.

4. Работы будут считаются принятыми по качеству (и комплектности), если Акт сдачи-приемки работ не содержит претензий со стороны Получателя. Работы будут  считаются принятыми в части сроков, если дата изготовления изделия, указанная в Акте сдачи-приемки работ и информация в Реестре выполненных работ будут соответствовать требованиям Контракта.

5. По результатам приемки приемочная комиссия подписывает предоставленный Исполнителем Акт о приемке выполненных работ, утверждает у Заказчика и один экземпляр указанного Акта направляет в течение 1 (Одного) календарного дня Исполнителю.

6. В случае наличия обоснованных возражений, приемочная комиссия Заказчика оформляет мотивированный отказ от подписания Акт о приемке выполненных работ с указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков или сообщает о привлечении эксперта (экспертной организации).

7. Оплата производится по безналичному расчету со счета Заказчика на счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после утверждения  Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и на основании надлежащим образом оформленных финансовых документов.