Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению аппаратов для обеспечения в 2019 году пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:

| № п/п | Наименование изделия | Наименование изделия по функциональной классификации | Единица измерения | Количество изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав фиксирующе – разгружающий из кожи, литьевого слоистого пластика на основе смол или листового термопластичного пластика с голеностопным шарниром, изготовленный по индивидуальному слепку. Аппарат назначается при заболеваниях, последствиях травм, дефектах и врожденных аномалиях стоп и голеностопного сустава. | шт | 2 |
| 2 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав фиксирующе-разгружающий из кожи, литьевого слоистого пластика на основе смол или листового термопластичного пластика с замком или без замка в коленном шарнире, изготовленный по слепку. Аппарат назначается для обеспечения частичной разгрузки коленного сустава пользователя с одновременным удержанием сегментов нижней конечности в заданном положении во время ходьбы и сидении | шт | 6 |
| 3 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав фиксирующе-разгружающий из кожи, литьевого слоистого пластика на основе смол или листового термопластичного пластика с замком или без замка в тазобедренном шарнире, изготовленный по индивидуальному слепку. Аппарат изготавливается в виде полужесткого корсета с отводящими шинами, которые крепятся к бедрам, с регулируемым углом отведения. Аппарат назначается для устранения деформации и разболтанности тазобедренного сустава при заболеваниях, последствиях травм, дефектах и врожденных аномалиях. | шт | 2 |
| 4 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу фиксирующе – разгружающий из кожи, литьевого слоистого пластика на основе смол или листового термопластичного пластика с голеностопным шарниром, с замком или без замка в коленном шарнире, изготовленный по индивидуальному слепку. Аппарат назначается для обеспечения опорно-двигательных функций пораженной нижней конечности, подвижности в суставах и удержания нижней конечности в заданном положении во время ходьбы и сидении. | шт | 6 |
| ИТОГО: |  | 16 |

* В случае если в государственном контракте предусмотрена уплата НДС, цена указывается с учетом НДС.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию осуществлен контроль при примерке и обеспечении получателей указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим и функциональным

характеристикам работ

Выполняемые работы по ортезированию направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся бандажи для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы включают комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма, в целях восстановления, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы отвечают требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов отвечают требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Технические средства реабилитации инвалидов».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению получателей ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей ортезами выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Максимальное время ожидания Получателей в очереди при приеме, примерке и выдачи изделия не должно превышать 30 минут.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортированию

Упаковка ортезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита ортезов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование готовых изделий должны осуществляться по ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Заместитель начальника отдела _________________________________________М.Г. Булатова

# Footnotes

Данное приложение заполняется на основании информации, указанной в заявке на участие в электронном аукционе его победителя.