Описание объекта закупки – поставка технических средств реабилитации - цифровых заушных мощных слуховых аппаратов

Обеспечение техническими  средствами реабилитации - слуховыми аппаратами является комплексным реабилитационным мероприятием, включающим в себя:

- проведение осмотра Получателя врачом сурдологом - оториноларингологом,

- подбор слухового аппарата согласно аудиометрическим данным Получателя, а также согласно медицинским рекомендациям,

- индивидуальную настройку слухового аппарата,

- инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию слуховым аппаратом,

- выдачу слухового аппарата Получателю.

Слуховые аппараты классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р  ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Код классификации 22.06.15.

Общие требования к товару, его транспортировке,

условиям хранения и упаковке.

Цифровые слуховые аппараты – программируемое электроакустическое звукоусиливающее устройство, индивидуального использования и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам, указанные в приложении № 1, должны соответствовать результатам измерений установленных стандартом ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке».

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, должны соответствовать: ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия, ГОСТ Р 51407-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Слуховые аппараты – изделия медицинского назначения. Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия является обязательным условием рассмотрения заявки.

Цифровой слуховой аппарат  должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам)

обеспечения  слуховыми аппаратами

Обеспечение инвалидов осуществляются в сурдологических кабинетах расположенных на территории Свердловской области.

Наличие лицензии у участника закупки (исполнителя) и соисполнителя (при наличии соисполнителя)  на работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии на территории Свердловской области является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291  "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").

Обоснование необходимости использования технических и функциональных характеристик

В соответствии с Федеральным законом  от 24.11.1995г.  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  реабилитация  инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации. Технические характеристики слуховых аппаратов, призваны обеспечить получение максимально возможного реабилитационного эффекта при использовании конечными потребителями. В частности:

- Программы прослушивания позволяют применять для различных акустических ситуаций разные программы прослушивания, что улучшает разборчивость речи;

- Динамическое подавление обратной связи – увеличивает разборчивость речи на фоне шума техногенного и не техногенного характера;

- Подавление шумов микрофона  - повышает комфорт прослушивания при минимальном уровне внешних шумов;

- Аудиовход – позволяет подключать к слуховому аппарату устройства для аудиостиминга (ФМ системы передачи звукового потока от внешних источников);

- Регулятор громкости (ручной или автоматический) – позволяет пользователю оперативно регулировать уровень громкости в слуховом аппарате;

- Индукционная катушка – позволяет использовать слуховой аппарат в местах общего пользования оборудованных индукционными панелями и петлями в рамках программы доступная среда;

- Технология подавления обратной связи – устранение акустической обратной связи свиста (повышает разборчивость речи);

- Система подавления внезапных резких звуков – создает акустический комфорт пользователю;

- Адаптивная направленность микрофона – значительно повышает разборчивость речи за счет выделения источника речи (выделяет источник речи на расстоянии и направлении);

- Функция бинауральной синхронизации – восприятие громкости пациентами с потерями слуха складывается из восприятия интенсивности звука от обоих ушей, изменение громкости должно линейно изменяться в случае применения слуховых аппаратов на обоих ушах для получения корректного восприятия громкости пользователем.

- Большее количество каналов, либо бесканальная технология обработки звукового сигнала позволяет значительно улучшить разборчивость речи инвалида по слуху.

- Возможность перемещения неслышимых звуков высокой частоты в область низкочастотного диапазона слышимости – позволяет пользователю с потерей слуха в области высоких частот  слышать высокочастотные звуки (включая шипящие и свистящие буквы)

Количество   слуховых аппаратов  480  шт.

Срок  поставки товара до 10.12.2019

Требования к сроку предоставления гарантии качества слуховых аппаратов,

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов не менее 12 месяцев.

Приложение № 1

| №п/п | Характеристики | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (17-01-06) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон частот | не уже 0,1 кГц - 5,0 кГц (диапазон может быть расширен) |
| 2 | Максимальный ВУЗД 90 | не менее 132 Дб |
| 3 | Максимальное усиление | не менее 70 Дб |
| 4 | Тип обработки цифрового сигнала: многоканальный или бесканальный | не менее 20 каналов цифровой обработки или бесканальный |
| 5 | Программ прослушивания | Не менее 3 |
| 6 | Динамическое подавление обратной связи | наличие |
| 7 | Шумоподавление | наличие |
| 8 | Подавление шумов микрофона (тихих шумов) | наличие |
| 9 | Аудиовход | наличие |
| 10 | Регулятор громкости (автоматический или ручной) | наличие |
| 11 | Индукционная катушка | наличие |
| 12 | АРУ | наличие |
| 13 | Технология подавления обратной связи | наличие |
| 14 | Система подавления внезапных резких звуков | наличие |
| 15 | Адаптивная направленность микрофона | наличие |
| 16 | Бинауральная синхронизация регулировка усиления и переключения программ | наличие |
| 17 | Возможность перемещения неслышимых звуков высокой частоты в область низкочастотного диапазона слышимости; | наличие |
| 18 | Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: элемент питания 2 шт, стандартные вкладыши, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675,13,312. | наличие |
| 19 | Количество, шт. | 480 |

* Приказ от 13.02.2018 № 86н  «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 №2347-Р».

Общее количество 480   шт.