ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку легкового автомобиля для нужд Государственное учреждение - Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Чукотскому автономному округу

- Наименование и количество товара:

| № п/п | Наименование транспортного средства | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УАЗ PATRIOT или эквивалент не ранее 2018 года выпуска | шт. | 1 |

2. Технические характеристики:

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Автомобиль не ранее 2018 года, должен быть новым, не бывшим в эксплуатации | Колесная формула | 4 х 4 |
|  | Количество мест | не более 5 |
|  | Длина, мм | не более 4850 |
|  | Ширина, без учета зеркал, мм | не более 1980 |
|  | Высота, мм | не более 2010 |
|  | Колесная база, мм | не менее 2760 |
|  | Колея передних/задних колес, мм (равнозначная) | не более 1620 |
|  | Дорожный просвет, мм | не менее 210 |
|  | Глубина преодолеваемого брода, мм | не менее 500 |
|  | Двигатель | Бензиновый более 1500 см3 |
|  | Снаряженная масса, кг | не более 2130 |
|  | Полная масса, кг | не более 2850 |
|  | Грузоподъемность, кг | не менее 500 |
|  | Топливо | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
|  | Рабочий объем, л | не менее 2,5 |
|  | Максимальная мощность, л.с. | не менее 150 |
|  | Максимальная скорость, км/ч | не менее 145 |
|  | Расход топлива, л/100 км пути : |  |
|  | при 90 км/ч | не более 12 |
|  | Количество топливных баков | 1 |
|  | Емкость топливного бака, л | не менее 65 |
|  | Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
|  | Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, с электроприводом |
|  | Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
|  | Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
|  | Задние тормоза | барабанного типа |
|  | Шины | 235/70 R16 |
|  | Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
|  | Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости |
|  | Рулевое управление | С гидроусилителем |
|  | Стояночный тормоз с приводом на задние колёса | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески | + |
| Безопасность |  |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | + |
| Задние ремни безопасности 3-точечные (3 шт.) | + |
| Система напоминания о не пристёгнутом ремне безопасности водителя | + |
| Подголовники задних сидений (2 шт.) | + |
| Крепление для детских кресел ISOFIX | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + |
| Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | + |
| Интерьер |  |
| Плафон и выключатель в перчаточном ящике | + |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | + |
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные ободки | + |
| Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | + |
| Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров | + |
| Регулировка по высоте водительского сиденья | + |
| Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе | + |
| Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза без отделки кожей | + |
| Обивка сидений - темная ткань | + |
| Комфорт |  |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + |
| Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле (день/ночь) | + |
| Пневмоупоры капота | + |
| Круиз-контроль | + |
| Кондиционер | + |
| Электроблокировка замков всех дверей | + |
| Иммобилайзер | + |
| Аудиоподготовка | + |
| 2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков | + |
| Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины | + |
| Розетка 12 вольт на панели приборов | + |
| Петли для крепления груза в багажнике | + |
| Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения | + |
| Освещение багажного отсека | + |
| Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | + |
| Розетка 12 вольт в багажном отсеке | + |
| Пакет Зимний (в т.ч в его составе) |  |
| • Лобовое стекло с электроподогревом | + |
| • Подогрев задних сидений | + |

3. Место поставки: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 44.

4. Срок и условия поставки: Поставщик обязуется поставить товар до 15 октября 2019 года.

Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика на условиях поставки и разгрузки Товара в месте доставки. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. (время местное) в режиме 5-ти дневной рабочей недели (понедельник – пятница). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 3 рабочих дней.

5. Требования, предъявляемые к товару.

Поставка Товара должна сопровождаться документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет или счет-фактура, акт приёма-передачи в 2-х экземплярах), копиями документов, выданных уполномоченными органами (организациями), подтверждающих соответствие Товара, которые предусмотрены Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иными нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации (одобрение типа транспортного средства (ОТТС) или свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства).

Товар должен быть поставлен с комплектом документов, необходимых для государственной регистрации Товара (транспортного средства) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994г. №938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации», Приказом МВД РФ от 24.11.2008 №1001 «О порядке регистрации транспортных средств», в том числе:

- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС)– 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке;

- сервисную книжку с должным образом, заполненным и оформленным гарантийным талоном, отметкой о проведении предпродажной подготовки, указанием адреса гарантийного и послегарантийного обслуживания;

а так же:

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

5.1. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работ (услуг)

5.1.1. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.1.2. Автомобиль должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений и повреждений салона, а также покраска автомобиля должна быть выполнена на заводе-изготовителе.

5.1.3. На автомобиле не должна быть произведена замена агрегатов и кузова.

5.1.4. Всё штатное оборудование автомобиля должно находиться на предусмотренных изготовителем местах и быть в рабочем состоянии.

5.1.5. Поставляемый автомобиль должен быть работоспособным, готов к эксплуатации без дополнительных подготовительных работ и обеспечить предусмотренную производителем функциональность.

5.2. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара, работ (услуг)

5.2.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку в соответствии с регламентом завода-изготовителя (иметь отметку в сервисной книжке о прохождении предпродажной подготовки).

5.2.2. Товар должен иметь гарантию завода-изготовителя на срок не менее 36 месяцев или пробег – 100 000 км, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

5.2.3. Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной Товар.

5.2.4. Наличие гарантии на Товар удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, номеров кузова и агрегатов, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.

5.2.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

5.3. Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

5.3.1. Поставляемый Товар должен быть безопасен при эксплуатации, не причинять вреда жизни и здоровью лиц, находящихся в автомобиле, соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».