Приложение № ___

к плану-графику закупок, товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

на 2019 финансовый год

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: поставка автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве

Требования к товару: Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Все автомобили должны быть легковыми, 2019 года изготовления. Автомобили должны быть оборудованы адаптированными органами управления для водителей с ограниченными физическими возможностями. Автомобили должны иметь комплект документов и заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме 5 литров.

Качество, маркировка и комплектность поставляемых и выдаваемых получателям автомобилей должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

Требования к  техническим характеристикам  товара:

| №/№ пп | Наименование Товара | Описание Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристик | Показатели характеристик |  |  |
| 1 | Автомобиль с адаптированными органами управления, предназначенный для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве | Категория автомобиля | М1 | Шт. | 4 |
|  |  | Количество дверей | не менее 4 (включительно) |  |  |
|  |  | Экологический класс | не менее 5 (включительно) |  |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |  |
|  |  | Тип коробки передач | механическая |  |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1500 и не более 1800 |  |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |  |  |
|  |  | Топливо | автомобильный бензин с октановым числом не менее 95 |  |  |
|  |  | Антиблокировочная тормозная система | Наличие |  |  |
|  |  | Адаптированные органы управления для лиц с поражением нижних конечностей | Наличие |  |  |

Требования к  безопасности товара: Товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992  №2300-1 «О  защите прав потребителей»). Товар должен пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка, заверенная печатью поставщика.

Товар должен соответствовать нормам, правилам, стандартам, установленным следующими нормативными документами:

1) технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

2) постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарта РФ) от 01.04.1998 № 19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов»;

3) постановление Правительства РФ от 26.07.2010  № 552
"Об утверждении списка товаров (продукции), подлежащих обязательному подтверждению соответствия техническому регламенту «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" при помещении под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этих товаров (продукции) в соответствии с их назначением на территории Российской Федерации».

4)  постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если в соответствии с законодательством РФ поставляемый товар подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров при поставке он должен сопровождаться соответствующими документами. Автомобили по требованию заказчика должны быть оборудованы адаптированными органами управления для водителей с ограниченными физическими возможностями и иметь сертификат соответствия на органы управления или сертифицированы в составе автомобиля.

Поставщик гарантирует соответствие автомобиля требованиям ГИБДД при регистрации транспортного средства.

Автомобили должны пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка.

| Наименование Товара, модификация | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Автомобили с адаптированными органами управлением (на здоровую левую ногу) механическая коробка передач | 2 |
| Автомобили с адаптированными органами управлением (с ручным управлением) механическая коробка передач | 2 |
| ИТОГО | 4 |

Условия поставки: Передача автомобилей осуществляется Поставщиком (представителем Поставщика, действующего на основании доверенности) на складе, собственной или арендованной площадке Поставщика, расположенных на территории города Тамбова, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выданного Заказчиком.

Исполнитель                                            _________________                                       Е.А. Мясоедова

18.04.2019