### Техническое задание

поставка технических средств реабилитации (кресел-колясок) для обеспечения детей-инвалидов Орловской области в 2019 году

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (кресел-колясок) для обеспечения детей-инвалидов Орловской области в 2019 году.

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): 48 штук.

Срок поставки товара Получателям: по 30.11.2019 г. включительно

Сроки действия Контракта: по 31.12.2019 г. включительно

Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных региональному отделению.

Начальная (максимальная) цена Контракта: 1576366,69 руб.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, гарантийное обслуживание, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

| № п/п | Приказ от 13 февраля 2018г. №86н | Наименование объекта закупки | Наименование позиции КТРУ | Наименование показателя | Значение показателя | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01-01 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 - Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Грузоподъемность | не менее 60 кг | 2 | 27333,33 | 54666,66 |
|  |  |  |  | Вес кресла-коляски | не более 25 кг |  |  |  |
|  |  |  |  | Складная рама без применения инструментов | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Мягкий подголовник, регулируемый по высоте | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Абдуктор, регулируемый по глубине установки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Ручка-опора для толкания коляски сопровождающим лицом | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксирующий ремень для тела пользователя | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Боковые поддержки для туловища, регулируемые по высоте установки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемное посадочное место | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность переустановки посадочного места по- и против- направления движения | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемный столик | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол наклона спинки | Не менее 170 градусов |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая высота спинки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная высота спинки | Не более 470 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная высота спинки | Не менее 570 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Сиденье |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая ширина сиденья | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина сиденья не менее двух типоразмеров | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон регулировки ширины сиденья 1-ого типоразмера | от не менее 280 мм до не более 320 мм, |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон регулировки ширины сиденья 2-ого типоразмера | от не менее 320 мм до не более 380 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая глубина сиденья | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон регулировки глубины сиденья 1-ого типоразмера | от не менее 280 мм до не более 320 мм, |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон регулировки глубины сиденья 2-ого типоразмера | от не менее 270 мм до не более 350 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Подножка |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемная | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по углу наклона до горизонтального положения | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте относительно длине голени | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддерживающий ремень для голеней | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддерживающие ремни для стоп | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Передние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые |  |  |  |
|  |  |  |  | Задние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые или пневматические |  |  |  |
|  |  |  |  | Быстросъемные | Наличие |  |  |  |
| 2 | 7-01-01 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 - Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Грузоподъемность | не менее 125 кг | 1 | 15166,67 | 15166,67 |
|  |  |  |  | Вес кресла-коляски | не более 15 кг |  |  |  |
|  |  |  |  | Рама из алюминиевых труб | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Складная рама по вертикальной оси без применения инструментов | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Ручки-опоры для толкания коляски сопровождающим лицом | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Стояночные тормоза | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит: - набор инструментов; -насос (при комплектации пневматическими шинами) -паспорт на изделие; -гарантийный талон. | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Сиденье |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина сиденья | От 400 мм до 500 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Подлокотники |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип подлокотников | Съемные или откидные или съемные и откидные |  |  |  |
|  |  |  |  | Подножки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип подножек | Съемные или откидные или съемные и откидные |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте относительно длине голени | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддерживающий ремень для голеней | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Передние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр колес | Не более 150 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Задние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемные | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые или пневматические |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр колес | Не более 400 мм |  |  |  |
| 3 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 - Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Грузоподъемность | не менее 30 кг | 13 | 34066,67 | 442866,71 |
|  |  |  |  | Вес кресла-коляски | не более 16 кг |  |  |  |
|  |  |  |  | Складная рама без применения инструментов | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Мягкий подголовник, регулируемый по высоте | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Абдуктор, регулируемый по глубине установки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Ручки-опоры для толкания коляски сопровождающим лицом | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксирующие ремни для тела пользователя | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемный передний барьер-перекладина | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит: - набор инструментов; -насос (при комплектации пневматическими шинами) -паспорт на изделие; -гарантийный талон. | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол наклона спинки | Не менее 30 градусов |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота спинки | От 540 мм до 610 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Сиденье |  |  |  |
|  |  |  |  | ширина сиденья | Не менее 350 мм и не более 380 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Подножка |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте относительно длине голени | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддерживающий ремень для голеней | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Передние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые |  |  |  |
|  |  |  |  | Задние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые или пневматические |  |  |  |
| 4 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 - Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Грузоподъемность | не менее 60 кг | 6 | 32000,00 | 192000,00 |
|  |  |  |  | Вес кресла-коляски | не более 25 кг |  |  |  |
|  |  |  |  | Складная рама без применения инструментов | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Мягкий подголовник, регулируемый по высоте | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Абдуктор, регулируемый по глубине установки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Ручка-опора для толкания коляски сопровождающим лицом | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксирующий ремень для тела пользователя | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Боковые поддержки для туловища, регулируемые по высоте установки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемное посадочное место | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность переустановки посадочного места по- и против- направления движения | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемный столик | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит: - набор инструментов; -насос (при комплектации пневматическими шинами) -паспорт на изделие; -гарантийный талон. | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол наклона спинки | Не менее 170 градусов |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая высота спинки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная высота спинки | Не более 470 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная высота спинки | Не менее 570 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Сиденье |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая ширина сиденья | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная ширина сиденья | Не более 250 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья | Не менее 380 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая глубина сиденья | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная глубина сиденья | Не более 300 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная глубина сиденья | Не менее 360 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемый угол наклона сиденья | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Подножка |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемная | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по углу наклона до горизонтального положения | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте относительно длине голени | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддерживающий ремень для голеней | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддерживающие ремни для стоп | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Передние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые |  |  |  |
|  |  |  |  | Задние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые или пневматические |  |  |  |
|  |  |  |  | Быстросъемные | Наличие |  |  |  |
| 5 | 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 - Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Грузоподъемность | Не менее 110 кг | 1 | 34166,67 | 34166,67 |
|  |  |  |  | Вес кресла-коляски | Не более 25 кг |  |  |  |
|  |  |  |  | Рама из высокопрочных алюминиевых сплавов. | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Складная рама без применения инструментов | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка и сиденье на жестком основании | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемый по высоте, глубине и углу наклона мягкий подголовник | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемые по высоте и глубине боковые упоры для туловища | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемный абдуктор, регулируемым по глубине установки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемный столик | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Стояночные тормоза | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремни безопасности | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Антиопрокидыватель | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит: - набор инструментов; -насос (при комплектации пневматическими шинами) -паспорт на изделие; -гарантийный талон. | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Сиденье |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка ширины сиденья | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон регулировки ширины сиденья | От не более 380 мм до не менее 460 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Глубина | Не менее 380 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота спинки | Не более 450 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол наклона спинки | Не менее 170 градусов |  |  |  |
|  |  |  |  | Подлокотники |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип подлокотников | Съемные/откидные/съемные или откидные |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка по высоте | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Подножки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип подножек | Съемные/откидные/съемные или откидные |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка по длине голени | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка по углу наклона | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол наклона спинки | Не менее 90 градусов |  |  |  |
|  |  |  |  | Откидные ложементы под икроножные мышцы, регулируемыми по высоте установки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Передние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые или пневматические |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | не менее 150 мм и не более 180 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность установки по высоте не менее чем в двух положениях | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Задние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые или пневматические |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | Не менее 360 мм и не более 400 мм |  |  |  |
| 6 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 - Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Грузоподъемность | не менее 30 кг | 13 | 34500,00 | 448500,00 |
|  |  |  |  | Вес кресла-коляски | не более 16 кг |  |  |  |
|  |  |  |  | Складная рама без применения инструментов | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Мягкий подголовник, регулируемый по высоте | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Абдуктор, регулируемый по глубине установки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Ручки-опоры для толкания коляски сопровождающим лицом | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксирующие ремни для тела пользователя | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемный передний барьер-перекладина | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемный капюшон | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит: - набор инструментов; -насос (при комплектации пневматическими шинами) -паспорт на изделие; -гарантийный талон. | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол наклона спинки | Не менее 30 градусов |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота спинки | От 540 мм до 610 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Сиденье |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина сиденья | Не менее 350 мм и не более 380 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Подножка |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте относительно длине голени | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддерживающий ремень для голеней | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Передние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые |  |  |  |
|  |  |  |  | Задние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые или пневматические |  |  |  |
| 7 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 - Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Грузоподъемность | не менее 60 кг | 6 | 32433,33 | 194599,98 |
|  |  |  |  | Вес кресла-коляски | не более 25 кг |  |  |  |
|  |  |  |  | Складная рама без применения инструментов | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Мягкий подголовник, регулируемый по высоте | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Абдуктор, регулируемый по глубине установки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Ручка-опора для толкания коляски сопровождающим лицом | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксирующий ремень для тела пользователя | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Боковые поддержки для туловища, регулируемые по высоте установки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемное посадочное место | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность переустановки посадочного места по- и против- направления движения | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемный столик | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит: - набор инструментов; -насос (при комплектации пневматическими шинами) -паспорт на изделие; -гарантийный талон. | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол наклона спинки | Не менее 170 градусов |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая высота спинки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная высота спинки | Не более 470 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная высота спинки | Не менее 570 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Сиденье |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая ширина сиденья | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная ширина сиденья | Не более 250 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья | Не менее 380 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая глубина сиденья | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная глубина сиденья | Не более 300 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная глубина сиденья | Не менее 360 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемый угол наклона сиденья | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Подножка |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемная | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по углу наклона до горизонтального положения | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулируемая по высоте относительно длине голени | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддерживающий ремень для голеней | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Поддерживающие ремни для стоп | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Передние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые |  |  |  |
|  |  |  |  | Задние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые или пневматические |  |  |  |
|  |  |  |  | Быстросъемные | Наличие |  |  |  |
| 8 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000012 - Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Грузоподъемность | не менее 45 кг | 6 | 32400,00 | 194400,00 |
|  |  |  |  | Вес кресла-коляски | не более 16 кг |  |  |  |
|  |  |  |  | Складная рама «по типу трость» без применения инструментов | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемная высококачественная обивка спинки и сиденья, изготовленая из прочной ткани, устойчивой к воздействию внешних факторов и поддающейся санитарной обработке | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Подголовник регулируемый по высоте | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Съемный капюшон | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксирующий ремень для тела пользователя | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Стояночный тормоз | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Антиопрокидыватель | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит: - набор инструментов; -насос (при комплектации пневматическими шинами) -паспорт на изделие; -гарантийный талон. | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Подножки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип подножек | Съемные/откидные/съемные и откидные |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка по длине | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Сиденье |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка ширины сиденья | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина сиденья | Наличие не менее 2-ух типоразмеров для индивидуального подбора Получателям: 1 типоразмер – от не более 320 до не менее 330 мм; 2 типоразмер – от не более 350 до не менее 360 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол наклона сиденья | Не менее 30 градусов |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка глубины сиденья | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный угол наклона спинки | Не менее 50 градусов |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота спинки | Не менее 610 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремни-натяжители, позволяющие регулировать жесткость спинки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Передние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Шины | Цельнолитые |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр колес | Не более 190 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Задние колеса |  |  |  |
|  |  |  |  | Быстросъемные | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | Не более 290 мм |  |  |  |
| ИТОГО | 48 | Х | 1576366,69 |

Описание объекта закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Требования к качеству товара

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Требования к безопасности товара

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационных удостоверений.

Требования к результатам поставки товара

Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий товара

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

Срок поставки: Не позднее 10 (десяти) дней с даты направления Заказчиком списка Получателей в пункте поставки Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным Контрактом.

Место поставки товара: Поставка товара осуществляется в г. Орле и Орловской области, с доставкой по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя (в г. Орле).

Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора способа получения Товара по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области)  или по месту нахождения пункта выдачи в (г. Орле.)

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи товара Получателям и обеспечить его бесперебойную работу не менее 40 часов в неделю. Пункт приема должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателей.

Начало поставки - не позднее 20 (двадцати) дней с даты заключения Контракта. Срок обеспечения Получателя Товаром не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику (соисполнителю).

Срок поставки Товара Получателям: по 30.11.2019 г. включительно.