Описание объекта закупки

поставка технических средств реабилитации – ходунков

для обеспечения инвалидов,  в том числе детей – инвалидов, в 2019 году

Наименование товара

Опоры (ходунки) – вспомогательное средство, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Опоры (ходунки) представлены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Код двухуровневой классификации 12.06 – средства для ходьбы, управляемые обеими руками.

Требования к качеству товара.

Ходунки – вспомогательные технические средства, предназначенные для облегчения ходьбы, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Поверхности всех деталей ходунка не должны иметь заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю, а также не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

Наличие регистрационного удостоверения для ходунков  – обязательное условие (т.к. является изделием медицинского назначения).

Требования к безопасности товара.

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.

Опоры ходунка должны иметь наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное их удержание на опорах.

Конструкция наконечников ходунков должна обеспечивать легкость их замены (при необходимости) и не должна создавать эффекта «присоски» с поверхностью, на которой происходит движение ходунка.

Наконечники ходунков должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов.

Устройство складывания должно обеспечивать надежную фиксацию ходунка в рабочем положении.

При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.

На каждые ходунки должна быть нанесена четкая и несмываемая маркировка, содержащая следующую информацию:

- максимальную массу пользователя;

- максимальную безопасную рабочую нагрузку (эта информация должна быть нанесена на вспомогательное оборудование);

- максимально допустимый угол между продольной осью ручки и направлением движения, если ручки допускают боковое регулирование;

- наименование изготовителя или торговую марку и адрес;

- идентификационное наименование модели и/или номер;

- месяц и год изготовления;

- максимальное удлинение при регулировке высоты, нанесенное на регулируемые элементы;

- максимальную ширину ходунков;

- предназначены ли ходунки для ходьбы в помещении или вне помещения.

На каждые ходунки должна прилагаться:

- инструкция по уходу и эксплуатации,

- инструкция по сборке, регулировке любого вида, складыванию и раскладыванию;

- предупреждения и рекомендации о мерах предосторожности, касающихся безопасных расстояний между подвижными и неподвижными частями.

Упаковка опор (ходунков) должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества ходунков

Гарантийный срок эксплуатации опор (ходунков) должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки Товара, но не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Товара получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

В передаваемой получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

При передаче Получателям Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорта (инструкции по эксплуатации) изделия, выданного изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

В случае обнаружения в ходе приема-передачи Товара ненадлежащего качества (неисправного или имеющего дефекты либо некомплектность Товара), такой Товар подлежит замене Поставщиком в течение 14 дней, начиная с даты обнаружения, на аналогичный Товар надлежащего качества либо доукомплектованию согласно  комплектации технического средства реабилитации.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области. Получателю предоставляется право выбора способа поставки товара: по месту его жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Срок поставки: до 10 декабря 2019 года

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области. Получателю предоставляется право выбора способа поставки товара: по месту его жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Количество всего: 506 штук.

| Номер вида ТСР (изделий) по классификатору* | Вид ТСР (изделия) по классификатору* | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 06-10-01 | Ходунки шагающие | Ходунки – вспомогательные технические средства, предназначенные для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое пользователем. По соотношению высоты ходунков и роста пользователя может быть несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. Шаг возвратно-поступательного движения ходунка при его перемещении. Максимальная ширина ходунков, предназначенных для жилых помещений, - не более 650 мм. Опоры ходунков должны иметь наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное их удержание на опорах. Конструкция наконечников ходунков должна обеспечивать легкость их замены (при необходимости) и не должна создавать эффекта «присоски» с поверхностью, по которой происходит движение ходунка. Наконечники ходунков должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. | 250 |
| 06-10-02 | Ходунки на колесах | Ходунки – вспомогательные средства для ходьбы, оборудованные рукоятками и тремя или более ножками с двумя или более колесиками, которые обеспечивают поддержку во время ходьбы. По соотношению высоты ходунка и роста пользователя может быть несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. Ходунки могут быть различных модификаций (двух, трех и четырехколесные). Ходунки, имеющие более 2х колес, должны быть оборудованы тормозной системой. Максимальная ширина ходунка, предназначенного для жилых помещений, - не более 650 мм. | 200 |
| 6-10-03 | Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки могут быть оснащены мягким опорным столом, обтянутым материалом с возможностью многократной санитарной обработки, съемной корзиной для покупок. Ходунки должны легко складываться и регулироваться по высоте. Все ходунки с колесами, предназначенные для использования вне помещений, должны иметь механизм торможения, который при необходимости может быть приведен в действие пользователем во время эксплуатации изделия. Ходунки должны иметь: - опору предплечья - регулируемые по высоте ручки; - сидение для отдыха; - колеса; - ширину в рабочем состоянии не более 650 мм; - регулировку по высоте. | 20 |
| 6-10-04 | Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки 4-х колесные с опорой на подмышечные впадины. Основание изделия должно быть изготовлено из высокопрочных сплавов. Конструкция опор подмышечных впадин должна быть разборной и регулируемой по высоте. Стойки опор должны быть оснащены мягкими накладками (подмышечниками). Рама снабжена противоскользящими ручками и имеет упоры для облегчения вставания. По мере необходимости ходунки должны легко складываться. По соотношению высоты ходунка и роста пользователя может быть несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. Максимальная ширина - не более 650 мм; Ходунки, имеющие более 2-х колес, должны быть оборудованы тормозной системой. | 26 |
| 6-10-05 | Ходунки - роллаторы | Ходунки – роллаторы – вспомогательные средства для ходьбы, оборудованные рукоятками и тремя или более ножками с тремя или более колесиками, которые обеспечивают поддержку во время ходьбы. По соотношению высоты ходунков и роста пользователя может быть несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. Ходунки должны иметь тормозной механизм, который может быть легко приведен в действие пользователем во время движения. При использовании тормоза осуществляется полное блокирование колес, которые не допускают движение. Ходунки должны иметь: - два рабочих тормоза; - регулируемые по высоте ручки; - сидение для отдыха; - съемную корзинку для продуктов; - три или четыре колеса; - ширину в рабочем состоянии не более 650 мм; - регулировку по высоте. | 10 |

*  Приказ от 13.02.2018 № 86н об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р.