Техническое задание

на проведение аукциона в электронной форме на выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий - ортезов для обеспечения ими в 2019 году инвалидов

| Наименование | Наименование по функциональной классификации | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 2 | 4 025,00 | 8 050,00 |
| Аппарат на плечевой сустав | Аппарат на плечевой сустав должен изготавливаться методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов и представлять собой жесткую подвижную конструкцию из термопластичной гильзы плеча с захватом плечевого сустава и креплений с помощью ремней и застежек из контактной ленты. Аппарат должен обеспечивать жесткую фиксацию плечевого сустава. Гильза плеча и предплечья должны быть соединены шарнирами. Крепление должно осуществляться с помощью застежек. | 2 | 8 200,00 | 16 400,00 |
| Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, полуфабрикаты, узлы (модули) с улучшенными свойствами, изготовление по обмерам, изделие максимальной готовности, назначение - постоянное. | 8 | 20 298,33 | 162 386,64 |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав должен быть предназначен после переломов и операций в области костей таза и тазобедренного сустава, при асептическом некрозе головки бедренной кости, артрозе тазобедренного сустава. Должен обеспечивать наружную фиксацию костей таза и тазобедренного сустава с дозированной амплитудой движений в сагиттальной плоскости, при необходимости – для этапной разработки контрактур тазобедренного сустава. Должен изготавливаться по индивидуальным показаниям. | 10 | 18 693,35 | 186 933,50 |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 40 | 32 229,67 | 1 289 186,80 |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) должен изготавливаться по индивидуальному слепку, в виде конструкции, состоящей из двух аппаратов на всю ногу, соединенных с полукорсетом тазобедренными шарнирами. Конструктивные элементы аппаратов и полукорсета должны изготавливаться из термопластичных материалов методом вакуумной формовки. Силовые несущие шины должны применяться как стальные, так и облегченные алюминиевые, тазобедренные и коленные шарниры свободные или замковые, голеностопные шарниры должны регулировать объем и усилие движения в суставе. Назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 40 | 52 817,99 | 2 112 719,60 |
| Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав должен быть фиксирующий корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление должно быть по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое | 10 | 2 075,93 | 20 759,30 |
| Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 1 | 3 866,67 | 3 866,67 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 20 | 2 609,58 | 52 191,60 |

Количество – 133 шт.

Начальная (максимальная) цена – 3 852 494 рубля 11 копеек.

Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  аппараты ортопедические, туторы для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов изделиями должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства Получателя. Работы должны быть направлены на полное и/или частичное восстановление утраченных функций.

Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ по обеспечению ортезами

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность должна соответствовать требованиям нормативно технической документации и должна быть указана гарантия не менее 7 (семи) месяцев.

Место, условия и сроки выполнения работ

- Выполнить работы согласно условиям контракта и передать результаты работ  непосредственно Получателю.

Срок выполнения работ – 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Реестра Получателей или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.