Техническое задание

на «Капитальный ремонт крыши здания Филиала №10 Государственного учреждения – Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, расположенного по адресу: Волгоградская обл. р. п. Новониколаевский, ул. Первомайская д.47».

Заказчик: Государственное учреждение - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

- Наименование работы

«Выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания Филиала №10 Государственного учреждения – Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, расположенного по адресу: Волгоградская обл. р. п. Новониколаевский, ул. Первомайская д.47».

- Место, срок и условия выполнения работ

Работы должны быть выполнены на объекте, расположенном по адресу: Волгоградская обл. р. п. Новониколаевский, ул. Первомайская д.47».

Капитальный ремонт производится в соответствии с проектно-сметной документацией (проект №695).

Проектом капитального ремонта предусмотрена полная замена покрытия (волнистые шиферные листы), полная замена существующей обрешетки, замена существующего утеплителя, а также частичная замена стропильных ног - 20 %. Также проектом предусматривается устройство водосливной системы, снегозадержателя, и ограждения кровли.

Площадь проектируемой кровли составляет 510 м2. Настил кровли запроектирован из профилированного настила НС35 по обрешетке из доски 25х100 с шагом 350 мм. Под обрешеткой выполняется Мембрана "Изоспан-А". Ограждение кровли, и снегозадержатель выполнены из готовых элементов. Водосточная система запроектирована из сборных элементов. Стропильные конструкции, стойки и балки, подлежащие замене (20 % от общего объема) выполнены из круглого бруса Ø 150 мм. Слуховое окно на кровле полностью разбирается и выполняется новое согласно проекта.

Антикоррозионную защиту деревянных конструкций кровли, производить в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии". Все деревянные элементы с расходом защитного материала 20 г/м². Все деревянные элементы также необходимо обработать огнезащитным составом - II гр, карбомидной краской ФАМ по ГОСТ 16363-76*, обеспечивающей получение трудновоспламеняемой древесины, с потерей массы при огневых испытаниях не более 25%, в соответствии со СП 4.13130.2013, СП 28.13330.2012, СП 64.13330.2010.

Утепление кровли полностью подлежит замене на минераловатные плиты, толщина утепления - 150 мм, под утеплитель укладывается пароизоляционная пленка. Выход на кровлю через сущ. проем в перекрытии запроектирован через противопожарный люк  ЛПМ-ПУЛЬС-01/60 размером 500х700 (в размер сущ-го проема). Выполнить мероприятия по восстановлению кирпичной кладки парапета на кровле.

Работы должны быть выполнены в срок со дня подписания государственного контракта в течение 122 (сто двадцать два календарных дней).

Производство работ осуществляется на  высоте.

- Назначение работ

Выполнение ремонтно-строительных работ по содержанию в работоспособном, состоянии зданий, помещений и сооружений, принадлежащих на праве оперативного управления Государственному учреждению - Волгоградскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации.

- Требования к выполнению работ

Выполнение работ должно осуществляться согласно перечня нормативно-технической документации, обязательной при выполнении кровельных работ:

# Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (актуальная редакция), СНиП II-26-2010 «Кровли», СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 и с соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, норм производственной санитарии и охраны окружающей среды, СНиП и СП:

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»,

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»,

СНиП 12 – 03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве»; часть 1. Общие правила,

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»,

ФЗ№123 от 22.07.2008г. Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности, с изменениями ФЗ №244 от 29.07.2017.,

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений,

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы п. 4.28  СанПин 2.4.2.2821-10,

СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ,

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

# СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции"

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Порядок ведения и сдачи исполнительной документации определяется РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. №1128).

Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при, капитальном ремонте кровли осуществляется согласно  РД-11-05-2007 утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. №7.

Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ, в том числе наличие специалистов ИТР (наличие профильного образования, аттестации ИТР по правилам РОСТЕХНАДЗОРА), все работники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, спецодеждой и спецобувью установленного образца в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие требования».

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, нормативно-правовых документов, регламентирующих показатели качества строительной продукции и технологий производства работ на территории Российской Федерации.

Работы выполняются иждивением Подрядчика.

Подрядчик берёт на себя затраты на проведение всех необходимых согласований и разрешений для производства ремонтных работ, согласно проекта, а также затраты, необходимые для производства работ, транспортировку материалов на объект, охрану склада материалов подрядчика, сбор и вывоз строительного мусора с объекта и др.

В течение трех дней после окончания производства работ Подрядчик производит уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ.

Подрядчик предоставляет в течение трех рабочих дней со дня заключения государственного контракта заказчику список работников с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, которые будут производить работы на объекте.

Режим работы объекта:

Пн.-чт.: с 8.30. до 17.30;

Пт.: с 8.30. до 16.30.

При необходимости завершения технологического цикла производства работ после указанного промежутка времени работы заказчика, подрядчик должен письменно согласовать с заказчиком дату и время проведения работ.

Подрядчик обеспечивает осуществление внутреннего контроля качества выполняемых работ.

- Требования к материалам

Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать техническим требованиям, условиям, ГОСТам, санитарно- гигиеническим, экологическим нормам, нормам радиационного контроля, требованиям технического регламента пожарной безопасности и иным требованиям, если они установлены для данного вида материала, оборудования.

# ГОСТ 4029-63 – п. 5, Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры (с Изм. N 1, 2)

# ГОСТ Р ИСО 10510-2013 – п.10, Винты самонарезающие с шайбами в сборке с плоскими шайбами

# ГОСТ 1144-80 – п. 11, Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)

# ГОСТ 20700-75 – п.12, Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

# ГОСТ 30136-95 – п.14. Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. ТУ.

СНиП II-23-81 (СП 16.13330.2017) Стальные конструкции

СНиП II-25-80 Деревянные конструкции

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

ГОСТ 8486–86* Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 14918–80 п.4* Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 21880–94 Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 24045–2016 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия

ГОСТ 24454–80* Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

ГОСТ 30547–97* Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия ГОСТ 30693–2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

ГОСТ 31309–2005 Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия

Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, удостоверяющие их качество, комплектность.

Материалы и оборудование, в соответствии с «Перечнем продукции, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации», должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности, удостоверяющие их соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97.

Все материалы и оборудование должны быть новыми.

Все документы, удостоверяющие качество, противопожарные и другие характеристики материалов и оборудования, являются неотъемлемой частью приемо – сдаточной документации по контракту.

Подрядчик обязательно согласовывает с Заказчиком образцы материалов и изделий, применяемых при производстве работ, а также обеспечивает осуществление внутреннего контроля качества применяемых материалов.

- Срок предоставления гарантий

Срок предоставления гарантий качества на капитальный ремонт – пять лет со дня, следующего за датой, указанной в Акте приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом объекта: «Капитальный ремонт крыши здания Филиала №10 Государственного учреждения – Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, расположенного по адресу: Волгоградская обл. р. п. Новониколаевский, ул. Первомайская д.47».

Приложение № 1 к техническому заданию аукционной документации

Ведомость основных материалов (ресурсов) и их характеристики

| № | Наименование материала закупки | Описание материала закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Огнебиозащитный раствор СЕНЕЖ ОГНЕБИО Проф (или эквивалент) | Водный раствор целевых компонентов (активные неорганические действующие вещества) для проведения огнебиозащиты древесины. Требуется для обеспечения огнебиозащиты группы I или II в зависимости от расхода. Должен быть пригоден для обработки древесины влажностью до 30% по ГОСТ 20022.14. Огнебиозащитный состав должен быть без запаха, останавливать уже начавшееся биопоражение. |
|  | Изоспан А (или эквивалент) | Должен представлять собой паропроницаемую мембрану, применяемую для защиты утеплителя и внутренних элементов вентилируемых фасадов от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также не должен препятствовать выведению водяных паров из утеплителя в зданиях. Материал должен быть с огнезащитными добавками. Группа распространения пламени не менее РП 1. Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 ºС. Ширина 1,6 м. |
|  | Профилированный лист | с настенными желобами. Должен иметь толщину стали 0,6 мм. Габаритная ширина 1060 мм. Монтажная ширина 1000 мм. Длина 1.0 - 13.5 м. |
|  | Конек | плоский 190 мм * 190 мм * 2000 мм |
|  | Лист | оцинкованный с полимерным покрытием, ширина должна быть 300 мм, толщина должна быть 0,7 мм. Поверхность покрытия должна быть сплошной, без дефектов, проникающих до металлической основы. Требуется соответствие ГОСТ Р 54301-2011. |
|  | Труба МП Престиж (или эквивалент) | Требуется металлическая водосточная, диаметр должен быть 100 мм х 3000 мм. Труба должна быть выполнена из оцинкованного металла с защитным покрытием в виде пластизола. |
|  | Держатель МП Престиж (или эквивалент) | Для водосточной трубы для крепления на кирпич, должен быть из оцинкованного металла с защитным покрытием в виде пластизола, диаметр 100 мм. |
|  | Колено МП Престиж (или эквивалент) | Сливное для водосточной трубы, диаметр 100 (60°). |
|  | Воронка МП Престиж (или эквивалент) | Выпускная для водосточной трубы, диаметр 125/100 мм. |
|  | Снегодержатель | Элемент системы кровельной безопасности для защиты от внезапного схода снега, исключения травмоопасных ситуаций и предотвращения повреждений имущества. Требуется снегодержатель трубчатый для дробления большой снежной массы на небольшие порции. Требуется соответствие СП 17.13330.2011 «Кровли». |
|  | Люк противопожарный | Люк противопожарный должен быть металлический, с пределом огнестойкости не ниже EI 60. Люк может быть правого или левого исполнения. Толщина стали должна быть не ниже 1,5 мм. Люк должен быть покрыт порошковой краской. В комплект должны входить: - угловая коробка; - врезной цилиндровый замок с защелкой; - евроцилиндр с комплектом ключей (3 шт.) 35х45 мм. - нажимные ручки из полипропилена на короткой накладке; - расширяющийся термоуплотнитель от горячего дыма. Требуется соответствие ГОСТ 30247.0-94. |