Техническое задание

на проведение электронного аукциона  «Выполнение работ  по изготовлению для инвалида протеза бедра модульного с внешним источником энергии».

| Наименование изделия | Описание технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи инвалида. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. Допускается изготовление пробных гильз. Материал пробной гильзы- термопластик. Крепление протеза с помощью вакуумного клапана. Допускается применение внешнего элемента крепления – бандажом. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Коленный модуль: с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса (управляемая микропроцессором вязкость магнитореологической жидкости в приводе коленного модуля) с функцией «замка», влагозащищенный, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента, с возможностью бега трусцой, с функцией езды на велосипеде, с функцией возможного спуска и подъема по лестнице, угол сгибания до 120°, максимальный вес пациента до 136 кг. Энергосберегающая карбоновая стопа с гидравлической щиколоткой с возможностью беступенчатой регулировки высоты каблука от 0 до 7 сантиметров, с расщепленной носочной частью с отведенным большим пальцем, низкий профиль, возможность выбора жесткости под массу и активность пациента. Формообразующая часть косметической оболочки специализированная, пыле, влагоотталкивающая. Тип протеза: постоянный. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия. | 1 |

# Протез должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

- Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 598 689,24 руб.

Место выполнения работ: по месту изготовления Изделий.

Срок выполнения работ (срок изготовления): в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком Реестра Получателей.