Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших  повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве протезами нижних конечностей

| №м п/п | Шифр* | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/ КТРУ | Единицы измерения | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-01 | Протез стопы | Протез стопы постоянный, для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Косметическая облицовка отсутствует. Крепление протеза индивидуальное. Стопа углепластиковая со сменной косметической облицовкой, для протезов при ампутации по Шопару. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190/ 00005041 | шт. | 2 |
| 2 | 8-07-09 | Протез голени модульного типа | Протез голени, модульный, постоянный, для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Косметическая оболочка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Стопа углепластиковая со сменной косметической облицовкой. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием наколенника. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190/ 00005043 | шт. | 5 |
| 3 | 8-07-09 | Протез голени модульного типа | Протез голени, модульный, постоянный, для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладной элемент чехол полимерный гелиевый, крепление с использованием замка для полимерных чехлов. Косметическая оболочка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.190/ 00005043 | шт. | 2 |
| 4 | 8-07-10 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра, модульный, постоянный, для пациентов 2-3 уровня активности и весом до 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», с независимым пневматическим управлением фазами сгибания-разгибания. Стопа монолитная, подвижная во всех вертикальных плоскостях. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.190/ 00005044 | шт | 1 |
| 5 | 8-07-10 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра, модульный, постоянный, для пациентов 2-3 уровня активности и весом до 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Коленный модуль: с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. Стопа: углепластиковая, со сменной косметической оболочкой. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190/ 00005044 | шт | 1 |
| 6 | 8-07-10 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра, модульный, постоянный. Для пациента 2-3 уровня активности и весом до 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», с независимым пневматическим управлением фазами сгибания - разгибания. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Поворотное устройство. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190/ 00005044 | шт | 2 |
| 7 | 8-07-10 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра, модульный, постоянный. Для пациента 2-3 уровня активности и весом до 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Коленный шарнир механический, многоосный с «геометрическим замком. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Крепление протеза: поясное индивидуальное. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Поворотное устройство. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.190/ 00005044 | шт. | 1 |
| 8 | 8-07-01 | Протез стопы | Протез стопы для пациентов весом не более 100 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Косметическая облицовка отсутствует. Крепление протеза индивидуальное. Стопа полиуретановая монолитная для протезов при ампутации по Шопару. Тип протеза постоянный. Срок службы не менее 2 лет.. | 32.50.22.190/ 000050463 | шт. | 1 |
| 9 | 8-07-10 | Протез бедра модульный | Протез бедра, модульный, постоянный. Для пациента 2-3 уровня активности и весом до 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Коленный шарнир механический. Стопа монолитная со сменным пяточным амортизатором. Крепление протеза: поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Поворотное устройство. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.190/ 00005044 | шт. | 1 |
| 10 | 8-07-09 | Протез голени модульного типа | Протез голени, модульный, постоянный, для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Косметическая оболочка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Стопа монолитная, с углепластиковыми пружинным элементом, которая обеспечивает компенсацию неровностей почвы, обладает энергосберегающими свойствами. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием наколенника. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.190/ 00005043 | шт. | 2 |
| 11 | 8-07-06 | Протез голени, немодульного типа | Протез голени, немодульного типа, постоянный, для пациента 1-2 уровня активности и весом не более 100кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: кожа. Стопа монолитная. Крепление протеза с использованием пояса, вертлуга, шнуровки, капки со штрипками. Шины коленные; металлические. Шарниры голеностопные. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.190\ 00005043 | шт. | 1 |
| 12 | 8-07-09 | Протез голени модульного типа | Протез голени, модульный, постоянный, для пациентов 1-2 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Косметическая оболочка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Стопа монолитная. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы и наколенника. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом пациента. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.190/ 00005043 | шт. | 1 |

*Шифр указан в соответствии Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005г. № 2347-р»

Требования к качеству работ

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей должны быть направлены на восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности; Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», Национального стандарта Российской Федерации   «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка исследования», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: in vitro», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Наличие декларации соответствия или сертификата обязательно, т.к. протезно-ортопедические изделия (протезы нижних конечностей) включены в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждается декларацией о соответствии на данную продукцию.

Требования к маркировке, упаковке изделий

Маркировка протезов, а так же их упаковка, хранение и транспортировка к месту жительства застрахованных лиц должна осуществляться с соблюдением требований РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»

Требования к результатам работ

Обеспечение застрахованных лиц протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненной, если у застрахованных лиц восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации. Работы по обеспечению протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Действие контракта по 30 декабря 2019 года.

Выполнение работ по изготовлению протезов осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Первичный прием Получателя, примерки и передача  результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории г. Волгограда по адресу, указанному Исполнителем (сообщается Исполнителем Заказчику в срок, не более одного дня со дня заключения государственного Контракта) или при необходимости по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области. Срок изготовления Изделия не более 60 дней с момента заключения Контракта и получения Исполнителем индивидуального направления. В случае получения направления после 10 октября 2019,  срок выполнения но не позднее 10 декабря 2019 года.

Для расчетов Исполнитель передает Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с  даты подписания Получателем и Исполнителем Акта сдачи-приемки работ Получателю реестр выполненных работ, спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления, отрывной талон к Направлению, акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний в 2 экземплярах (один из которых передается Исполнителю после подписания Заказчиком). После подписания акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний Исполнитель предоставляет счет.

Требования к гарантийному сроку

Исполнитель гарантирует, что Изделие, выполненное в соответствии с условиями Контракта, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок гарантии исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателю и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. В течение этого срока Исполнитель обязан производить замену или ремонт Изделия бесплатно.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя аппаратом, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Порядок и сроки проверки выполненных работ

Проверка выполненных работ (результатов) Заказчиком осуществляется путем проведения проверки в части соответствия требованиям, установленным контрактом. Проверка осуществляется Заказчиком до начала выдачи Изделия Получателю.

Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о дате выдачи каждого Изделия Получателю не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до выдачи.

При осуществлении проверки (результатов) Заказчиком проверяется:

- соблюдение установленных правил маркировки поставляемого Изделия;

- спецификация протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления, в части, которая подтверждает соответствие Изделия требованиям Контракта. Спецификация оформляется Исполнителем в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

- наличие следующих документов:

а) действующего регистрационного удостоверения (при наличии);

б) действующей декларации о соответствии либо сертификата соответствия;

в) правил и условий эффективного и безопасного использования Изделия на русском языке;

г) паспорт протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления;

д) гарантийный талон на протезно-ортопедическое изделие;

е) документ, подтверждающий соответствие базовых узлов, указанных в спецификации, техническому заданию.

При необходимости Исполнитель представляет дополнительные документы по запросу Заказчика для проведения проверки.

По результатам проверки Стороны подписывают Акт проверки либо, в случае выявления несоответствия требованиям, установленным контрактом, мотивированный отказ от подписания Акта проверки.

В Акте проверки указывается наименование и маркировка Изделия, ФИО Получателя, документы, подтверждающие соответствие Изделия. Указанный акт оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

Выдача Изделия Получателю осуществляется только после подписания Акта выборочной проверки  каждого наименования Изделия.

При передаче Изделия Получателю оформляется Акт сдачи-приемки работ Получателю, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный Акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один – у Получателя и спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления, которая оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.. В случае наличия у Получателя претензий к Изделию Получатель отражает их в Акте сдачи-приемки работ Получателю.

Датой выполнения работ по Контракту является дата подписания Исполнителем и Получателем Акта сдачи-приемки работ Получателю.

Результат приемки выполненных работ оформляется путем подписания Заказчиком представленного Исполнителем акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных документов.

Для проверки выполненных Исполнителем работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение экспертизы результатов Заказчиком своими силами осуществляется в части соответствия требованиям, установленным Контрактом, на основании документов, представленных Исполнителем.