- Наименование объекта закупки: Поставка инвалидам телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.

- Место поставки товара: города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

- Срок поставки товара: в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком Поставщику Реестра Получателей.

- Количество поставляемых товаров: 175 штук.

- Условия поставки товара:

Предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

При выборе Получателем способа получения Товара – по месту жительства Получателя, не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателя о дате, времени и месте поставки.

Пункты выдачи Товара должны находиться в местности с таким транспортным сообщением, чтобы Получатель Товара смог добраться от населенного пункта, в котором проживает, до пункта выдачи Товара на общественном транспорте (без пересадок) в промежуток времени, составляющий не более 2 (двух) часов. Местоположение пунктов выдачи должно обеспечивать удобство для Получателей с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком).

Пункты выдачи должны быть организованы в помещениях, оборудованных для приема граждан, в том числе с ограниченными возможностями (инвалидов).

Исключить длительность ожидания (более 30 (тридцати) минут с момента обращения) выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи.

- Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам товара:

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами (далее «Телевизоры») предназначены для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию для доступа инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров.

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не должны выделять при эксплуатации токсичных веществ.

Телевизоры должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) технической документации и сертификатам качества завода-изготовителя (при наличии).

Телевизоры должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011; Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС - 020 – 2011.

Телевизоры должны соответствовать ГОСТ 18198-89 «Телевизоры. Общие технические условия», ГОСТ Р 52324-2005 «Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях. Часть 2. Эргономические требования к дисплеям с плоскими панелями», ГОСТ Р МЭК 62075-2011 «Аудио-, видеоаппаратура, оборудование информационное и техники связи. Проектирование с учетом воздействия окружающей среды».

- Требования к упаковке:

На телевизоры должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку с внутреннем влагонепроницаемым материалом, предохраняющим его от воздействия механических и климатических факторов при транспортировке и хранении. Хранение телевизоров без упаковки не допускается.

Упаковка должна обеспечивать наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Упаковка технических средств реабилитации должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

- Требования к гарантии:

Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар новый, не был в употреблении, в том числе, у Товара не были восстановлены потребительские свойства, Товар не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае обнаружения дефектов, выявленных в пределах гарантийного срока, товар подлежит замене в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии, на аналогичный товар надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства Получателя.

Поставщик должен указать адреса специализированных мастерских (сервисных служб) на территории Тюменской области, для обеспечения гарантийного обслуживания поставленных устройств

Телевизоры должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара пользователем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом от 13 февраля 2018 г. N 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Срок службы телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должен составлять не менее 7 лет.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки устройства Получателю.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования. Срок выполнения гарантийного ремонта не более 20 рабочих дней с момента обращения Получателя устройства.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в г. Тюмень, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемого товара, либо требуется обязательное указание адресов организаций, учреждений, в которые следует обращаться Получателям для гарантийного и постгарантийного ремонта или устранения неисправностей в течение срока эксплуатации. Обеспечение сервисного обслуживания (технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного ремонта) производится на территории Тюменской области, в течение срока эксплуатации технического средства реабилитации.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при оказании услуг по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется Поставщиком в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.40.20.122-00000001 Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см Код ТСР: 18-01-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор должен быть жидкокристаллическим. Диагональ телевизора не менее 54 см (не менее 21,26 дюйма) и не более 66 см (25 дюймов); Формат экрана 16:9. Частота обновления не менее 50 Гц. Поддержка стандартов DVB-T2; DVB-C. Телетекст с памятью не менее 10 страниц. Наличие разъемов для наушников. Мощность звука не менее 2 Вт. Акустическая система не менее одного динамика. Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы "Телетекст"(в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 "Система "Телетекст". Основные параметры. Методы измерения"). Меню должно быть на русском языке. Телевизор должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 175 |

Клабукова Марина Шамильевна,

8 (3452) 79-97-05