Техническое задание

| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением с целью обеспечения инвалидов |
| Объем закупки | 460 |
| Единицы измерения | шт. |
| Срок поставки | Срок действия контракта по 30 сентября 2019 года. В течение 4 (четырех) рабочих дней с даты подписания контракта, в пункте поставки Товара Поставщика, расположенном в г.Саратове, должно находиться 100 (Сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным контрактом. Поставщик уведомляет Заказчика о времени, дате и месте поставки Товара в пункт поставки Товара при помощи факсимильной связи или электронной почты не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара. Срок поставки Товара Получателям в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения реестра получателей, выданного Заказчиком. Поставщик уведомляет Получателя о дате, времени и месте поставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Товар поставляется Получателю по месту жительства в пределах Саратовской области или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Саратовской области. |
| Порядок поставки | Поставщик осуществляет поставку Товара Получателям только после подписания Сторонами Акта выборочной проверки Товара. Получателям предоставляется право выбора способа получения Товара: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Поставщика. Товар поставляется непосредственно Получателю при предоставлении им направления, выданного Заказчиком, и документа, удостоверяющего личность. В случае получения Товара законным представителем Получателя Товар выдается представителю при наличии у него документа, подтверждающего его полномочия на совершение таких действий, с указанием сведений о представителе в реестре и отрывном талоне к Направлению. Поставщик ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки товара, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения товара. При необходимости журнал телефонных звонков предоставляется Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта в течение 3 (трех) рабочих дней. При выдаче Товара Получателю оформляется Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Товара реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Кол-во, шт. |
| Кресло-стулья с санитарным оснащением (с колесами) | Предназначен для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Основные технические характеристики: Кресло-стул должен быть изготовлен из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра должен быть прочный, легко моющийся пластик Тех. характеристики: ширина сидения не менее 430 мм и не более 480 мм; вес кресло-стула не более 16 кг.; грузоподъемность не менее 100 кг. Оснащение должно быть: - съемным пластмассовым судном с крышкой; - съемным сидением с мягкой подушкой-крышкой; - съемной спинкой; - стояночными тормозами на задних колесах, позволяющими, при необходимости, зафиксировать кресло-стул в стационарном положении. | 40 |
| Кресло-стулья с санитарным оснащением (без колес) | Предназначен для использования при обслуживании инвалидов и больных с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, должен использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама кресла должна быть изготовлена из трубок с антикоррозийным покрытием. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра должен быть прочный, легко моющийся пластик. Тех. характеристики: ширина сидения не менее 430 мм и не более 600 мм.; вес не более 10 кг.; грузоподъемность не менее 130 кг. Должен быть оснащен: - съемным пластмассовым судном с крышкой; - съемным пластмассовым санитарным сидением; - ножками, регулируемыми по высоте. | 400 |
| Кресло-стулья с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Предназначен для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Основные технические характеристики: Кресло-стул должен быть изготовлен из металлических труб с антикоррозийным покрытием. Грузоподъемность не менее 160 кг. Ширина сиденья не менее 500 мм и не более 620 мм. Регулировка по высоте. Масса – не более 10 кг. Должен быть оснащен: - съемным пластмассовым судном с крышкой; - съемным пластмассовым санитарным сидением; - ножками, регулируемыми по высоте. | 20 |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара | Поставляемые товары должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) товары подлежали обязательной сертификации, допускается поставка товаров, имеющих действующий сертификат соответствия |

Требования к качеству товара.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования и методы контроля», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование».

Требования к техническим характеристикам.

Кресла – стулья предназначены для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Стальной каркас кресел-стульев должен иметь специальное антикоррозийное покрытие. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра должен быть прочный пластик.

Все материалы должны быть гипоаллергенными. Поверхности кресел-стульев с санитарным оснащением должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара.

Поставляемые товары должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ согласно ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение товара должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при его наличии), установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Сроки предоставления гарантии качества

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Товара должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем акта приема-передачи Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Товара получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока эксплуатации. В передаваемой Получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей. При передаче получателям, Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации), выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.