Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  помещений в административном здании филиала № 1 ГУ-Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, по адресу: Пермский край, г.Кудымкар, ул.Калинина, д.20.

1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: выполнение работ по капитальному ремонту помещений в административном здании филиала № 1 ГУ - Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, по адресу: Пермский край, г.Кудымкар, ул.Калинина, д.20.

Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам  работ, к результатам работ: наименование, производство работ, объем, характеристики работ и материалы указаны в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ. Выполнение работ, указанных в локальном сметном расчете,  ведомости объемов работ, должно при выполнении соответствовать действующим строительным нормам и правилам. Поставляемые на ремонтируемые объекты материалы, конструкции, оборудование должны соответствовать проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта.

| 2.Ведомость объемов работ на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в административном здании филиала № 1 ГУ-Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, по адресу: Пермский край, г.Кудымкар, ул.Калинина, д.20. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ капитальный ремонт помещений в административном здании филиала №1 ГУ - Пермского РО Фонда социального страхования РФ, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кудымкар, ул. Калинина, 20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |
| Раздел 1. Лестничные марши, лестничные ограждения, коридор |  |  |
| Лестничные марши, ограждения, перила |  |  |
| 1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,8 |  |  |  |
| 2 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | 100 м2 | 0,8 |  |  |  |
| 3 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 | 0,8 |  |  |  |
| 4 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм | м2 | 168 |  |  |  |
| 5 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную | 100 м2 | 0,8 |  |  |  |
| 6 | Грунтовка | кг | 10,4 |  |  |  |
| 7 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м | 0,315 |  |  |  |
| 8 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |  |  |  |
| 9 | Светильник светодиодный | шт. | 4 |  |  |  |
| КОРИДОРЫ |  |  |
| 10 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 1,813 |  |  |  |
| 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 2,413 |  |  |  |
| 12 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,045325 |  |  |  |
| 13 | Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая, для ручного нанесения | т | 2,063 |  |  |  |
| 14 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: вручную | 100 м2 | 2,413 |  |  |  |
| 15 | Грунтовка | кг | 23,6 |  |  |  |
| 16 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |
| 17 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,036 |  |  |  |
| 18 | Радиаторы отопительные биметаллические лев./прав, мощность: 1,8 кВт | Шт. | 2 |  |  |  |
| Потолки |  |  |
| 19 | Очистка вручную поверхностей от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 0,352 |  |  |  |
| 20 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,352 |  |  |  |
| 21 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,352 |  |  |  |
| 22 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0116 |  |  |  |
| 23 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,0077 |  |  |  |
| Полы |  |  |
| 24 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,293 |  |  |  |
| 25 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,293 |  |  |  |
| 26 | Клей плиточный для керамогранита | кг | 6,2 |  |  |  |
| 27 | Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, белые, серые | Шт. | 29,59 |  |  |  |
| Дверные блоки |  |  |
| 28 | Снятие наличников | 100 м | 0,317 |  |  |  |
| 29 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,115 |  |  |  |
| 30 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,07 |  |  |  |
| 31 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0969 |  |  |  |
| 32 | Блоки дверные внутренние: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970- 2002) | м2 | 9,69 |  |  |  |
| 33 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,0415 |  |  |  |
| Раздел 2. Цокольный этаж |  |  |
| 34 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,07 |  |  |  |
| 35 | Светильник светодиодный | шт. | 7 |  |  |  |
| КАБИНЕТ №3 |  |  |
| Стены |  |  |
| 36 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 0,4456 |  |  |  |
| 37 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,4456 |  |  |  |
| 38 | Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая, для ручного нанесения | т | 0,381 |  |  |  |
| 39 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,01114 |  |  |  |
| 40 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,4456 |  |  |  |
| 41 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0134 |  |  |  |
| 42 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,0089 |  |  |  |
| Потолки |  |  |
| 43 | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных | 100 м2 | 0,157 |  |  |  |
| 44 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,157 |  |  |  |
| 45 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0,157 |  |  |  |
| 46 | Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая (марка М50), для ручного нанесения | т | 0,1424 |  |  |  |
| 47 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,003925 |  |  |  |
| 48 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,157 |  |  |  |
| 49 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,0035 |  |  |  |
| 50 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0052 |  |  |  |
| Полы |  |  |
| 51 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1608 |  |  |  |
| 52 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,157 |  |  |  |
| 53 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,157 |  |  |  |
| 54 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,3203 |  |  |  |
| 55 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,157 |  |  |  |
| 56 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,157 |  |  |  |
| 57 | Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 16,01 |  |  |  |
| 58 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,1068 |  |  |  |
| 59 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1608 |  |  |  |
| 60 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 0,1608 |  |  |  |
| 61 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 62 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 63 | Светильник светодиодный | шт. | 2 |  |  |  |
| 64 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,039 |  |  |  |
| 65 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0006 |  |  |  |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,00375 |  |  |  |
| 67 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0001 |  |  |  |
| Кабинет №4 |  |  |
| 68 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 69 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 70 | Светильник светодиодный | шт. | 2 |  |  |  |
| 71 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,169 |  |  |  |
| 72 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,169 |  |  |  |
| 73 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,3448 |  |  |  |
| 74 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,169 |  |  |  |
| 75 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,169 |  |  |  |
| 76 | Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 16,9 |  |  |  |
| 77 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,1149 |  |  |  |
| 78 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1652 |  |  |  |
| 79 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 0,1669 |  |  |  |
| Помещение №8 (гараж) |  |  |
| Стены |  |  |
| 80 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,225 |  |  |  |
| 81 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 | 1,225 |  |  |  |
| 82 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 1,225 |  |  |  |
| 83 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,0245 |  |  |  |
| 84 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1,225 |  |  |  |
| 85 | Краски водно-дисперсионные акрилатные, интерьерные | т | 0,0368 |  |  |  |
| 86 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,0245 |  |  |  |
| Потолки |  |  |
| 87 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,438 |  |  |  |
| 88 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0,438 |  |  |  |
| 89 | Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая (марка М50), для ручного нанесения | т | 0,3973 |  |  |  |
| 90 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,00876 |  |  |  |
| 91 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,438 |  |  |  |
| 92 | Краска водно-дисперсионная , тон средний | т | 0,0145 |  |  |  |
| 93 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,0096 |  |  |  |
| Полы |  |  |
| 94 | Обеспыливание поверхности | м2 | 43,8 |  |  |  |
| 95 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,438 |  |  |  |
| 96 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1,34 |  |  |  |
| 97 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,438 |  |  |  |
| 98 | Песок кварцевый | т | 0,2589 |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 99 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,08 |  |  |  |
| 100 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,05 |  |  |  |
| 101 | Светильник светодиодный | шт. | 5 |  |  |  |
| 102 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |
| 103 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |
| 104 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0,4 |  |  |  |
| 105 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 106 | Розетка скрытой проводки с заземлением | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| Помещение №10, №11 |  |  |
| 107 | Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,09 |  |  |  |
| 108 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,09 |  |  |  |
| 109 | Смена: сифонов чугунных | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 110 | Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94) | Компл.. | 1 |  |  |  |
| 111 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 112 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | Шт. | 2 |  |  |  |
| 113 | Смена: гибких подводок | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 114 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм | 10 шт. | 0,1 |  |  |  |
| Помещение №9 |  |  |
| 115 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,384 |  |  |  |
| 116 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 0,4301 |  |  |  |
| 117 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,384 |  |  |  |
| 118 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0115 |  |  |  |
| 119 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,046 |  |  |  |
| 120 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0007 |  |  |  |
| 121 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,144 |  |  |  |
| 122 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,144 |  |  |  |
| 123 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 0,144 |  |  |  |
| Помещение №13 |  |  |
| 124 | Демонтаж поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,1 |  |  |  |
| 125 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,1 |  |  |  |
| 126 | Поддоны душевые эмалированные: стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном | компл. | 1 |  |  |  |
| 127 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |
| 128 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |
| 129 | Светильник светодиодный | шт. | 3 |  |  |  |
| Помещение №12 |  |  |
| 130 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,514 |  |  |  |
| 131 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 0,5757 |  |  |  |
| 132 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,514 |  |  |  |
| 133 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0154 |  |  |  |
| 134 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,3397 |  |  |  |
| 135 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,3397 |  |  |  |
| 136 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 | м3 | 0,693 |  |  |  |
| 137 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,3397 |  |  |  |
| 138 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,3397 |  |  |  |
| 139 | Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 34,65 |  |  |  |
| 140 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,231 |  |  |  |
| 141 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,225 |  |  |  |
| 142 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 0,225 |  |  |  |
| 143 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0,06 |  |  |  |
| 144 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0,06 |  |  |  |
| 145 | Светильник светодиодный | шт. | 6 |  |  |  |
| 146 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,05 |  |  |  |
| 147 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 148 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0,1 |  |  |  |
| 149 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |
| 150 | Розетка скрытой проводки с заземлением | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |
| 151 | Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт | 0,02 |  |  |  |
| 152 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 153 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 1,44 |  |  |  |
| Раздел 3. I этаж |  |  |
| 154 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,07 |  |  |  |
| 155 | Светильник светодиодный | шт. | 7 |  |  |  |
| 156 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,369 |  |  |  |
| 157 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,446 |  |  |  |
| 158 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,446 |  |  |  |
| 159 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,9098 |  |  |  |
| 160 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,446 |  |  |  |
| 161 | Грунтовка | кг | 7,85 |  |  |  |
| 162 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,369 |  |  |  |
| 163 | Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, белые, серые | шт. | 37,27 |  |  |  |
| 164 | Клей плиточный | кг | 11,07 |  |  |  |
| 165 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,02684 |  |  |  |
| 166 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0004 |  |  |  |
| Дверные блоки |  |  |
| 167 | Снятие наличников | 100 м | 0,392 |  |  |  |
| 168 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,144 |  |  |  |
| 169 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,08 |  |  |  |
| 170 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,144 |  |  |  |
| 171 | Блоки дверные внутренние: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970- 2002) | м2 | 14,4 |  |  |  |
| 172 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,0552 |  |  |  |
| Помещение №1, №9 (тамбуры) |  |  |
| Полы |  |  |
| 173 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,08 |  |  |  |
| 174 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,08 |  |  |  |
| 175 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 | м3 | 0,1632 |  |  |  |
| 176 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,08 |  |  |  |
| 177 | Грунтовка | кг | 2 |  |  |  |
| 178 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 179 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 180 | Светильник светодиодный | шт. | 2 |  |  |  |
| Стены |  |  |
| 181 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,3017 |  |  |  |
| 182 | Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая (марка М50), для ручного нанесения | т | 0,258 |  |  |  |
| 183 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,007543 |  |  |  |
| 184 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную | 100 м2 | 0,3017 |  |  |  |
| 185 | Грунтовка | кг | 3,9 |  |  |  |
| Потолки |  |  |
| 186 | Очистка вручную поверхностей от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 0,08 |  |  |  |
| 187 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,08 |  |  |  |
| 188 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,08 |  |  |  |
| 189 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0026 |  |  |  |
| 190 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,0018 |  |  |  |
| 191 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 192 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 193 | Светильник светодиодный | шт. | 2 |  |  |  |
| Кабинет №4 |  |  |
| 194 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4321 |  |  |  |
| 195 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 0,484 |  |  |  |
| 196 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,4321 |  |  |  |
| 197 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,013 |  |  |  |
| 198 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1634 |  |  |  |
| 199 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,187 |  |  |  |
| 200 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0,187 |  |  |  |
| 201 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,187 |  |  |  |
| 202 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,187 |  |  |  |
| 203 | Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 19,07 |  |  |  |
| 204 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,1272 |  |  |  |
| 205 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0,1634 |  |  |  |
| 206 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 16,5 |  |  |  |
| 207 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |
| 208 | Светильник светодиодный | шт. | 4 |  |  |  |
| 209 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 210 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,1 |  |  |  |
| Помещение №5 |  |  |
| 211 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3629 |  |  |  |
| 212 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 0,4064 |  |  |  |
| 213 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,3629 |  |  |  |
| 214 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0109 |  |  |  |
| 215 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1558 |  |  |  |
| 216 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,1423 |  |  |  |
| 217 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя | 100 м2 | 0,1423 |  |  |  |
| 218 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,1423 |  |  |  |
| 219 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,1423 |  |  |  |
| 220 | Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 14,51 |  |  |  |
| 221 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,0968 |  |  |  |
| 222 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0,1558 |  |  |  |
| 223 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 15,74 |  |  |  |
| 224 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |
| 225 | Светильник светодиодный | шт. | 3 |  |  |  |
| 226 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 227 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,1 |  |  |  |
| Помещение №7 |  |  |
| 228 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,3629 |  |  |  |
| 229 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 0,4064 |  |  |  |
| 230 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,3629 |  |  |  |
| 231 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0109 |  |  |  |
| 232 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1042 |  |  |  |
| 233 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,0768 |  |  |  |
| 234 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя | 100 м2 | 0,0768 |  |  |  |
| 235 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,0768 |  |  |  |
| 236 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,0768 |  |  |  |
| 237 | Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 7,834 |  |  |  |
| 238 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,0522 |  |  |  |
| 239 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0,1042 |  |  |  |
| 240 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 10,52 |  |  |  |
| 241 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,0195 |  |  |  |
| 242 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0003 |  |  |  |
| 243 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 244 | Светильник светодиодный | шт. | 2 |  |  |  |
| 245 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 246 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,1 |  |  |  |
| Помещение №12 |  |  |
| 247 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,588 |  |  |  |
| 248 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 0,6586 |  |  |  |
| 249 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,588 |  |  |  |
| 250 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0176 |  |  |  |
| 251 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,2248 |  |  |  |
| 252 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,339 |  |  |  |
| 253 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя | 100 м2 | 0,339 |  |  |  |
| 254 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,339 |  |  |  |
| 255 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,339 |  |  |  |
| 256 | Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 34,58 |  |  |  |
| 257 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,2305 |  |  |  |
| 258 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,2248 |  |  |  |
| 259 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 22,7 |  |  |  |
| 260 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,08 |  |  |  |
| 261 | Светильник светодиодный | шт. | 8 |  |  |  |
| 262 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,2 |  |  |  |
| 263 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| Раздел 4. II этаж |  |  |
| Дверные блоки |  |  |
| 264 | Снятие наличников | 100 м | 0,392 |  |  |  |
| 265 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,144 |  |  |  |
| 266 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,08 |  |  |  |
| 267 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,144 |  |  |  |
| 268 | Блоки дверные внутренние: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970- 2002) | м2 | 14,4 |  |  |  |
| 269 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,0552 |  |  |  |
| 270 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |  |  |  |
| 271 | Светильник светодиодный | шт. | 4 |  |  |  |
| 272 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,02 |  |  |  |
| 273 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,2 |  |  |  |
| Помещение №1, №12 |  |  |
| 274 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1929 |  |  |  |
| 275 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,3118 |  |  |  |
| 276 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,3118 |  |  |  |
| 277 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 | м3 | 0,6361 |  |  |  |
| 278 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,312 |  |  |  |
| 279 | Грунтовка | кг | 7,8 |  |  |  |
| 280 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,1929 |  |  |  |
| 281 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 19,48 |  |  |  |
| 282 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,439 |  |  |  |
| 283 | Краска водно-дисперсионная, тон светлый | т | 0,0312 |  |  |  |
| Помещение №2 |  |  |
| 284 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |  |  |  |
| 285 | Светильник светодиодный | шт. | 4 |  |  |  |
| 286 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,02 |  |  |  |
| 287 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,2 |  |  |  |
| 288 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4232 |  |  |  |
| 289 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 0,474 |  |  |  |
| 290 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,4232 |  |  |  |
| 291 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0127 |  |  |  |
| 292 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,0219 |  |  |  |
| 293 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0004 |  |  |  |
| 294 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,208 |  |  |  |
| 295 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,17 |  |  |  |
| 296 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0,17 |  |  |  |
| 297 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,17 |  |  |  |
| 298 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,17 |  |  |  |
| 299 | Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 17,34 |  |  |  |
| 300 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,1156 |  |  |  |
| 301 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,208 |  |  |  |
| Помещение №3 |  |  |
| 302 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |  |  |  |
| 303 | Светильник светодиодный | шт. | 4 |  |  |  |
| 304 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,02 |  |  |  |
| 305 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,2 |  |  |  |
| 306 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,426 |  |  |  |
| 307 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 0,4771 |  |  |  |
| 308 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,426 |  |  |  |
| 309 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0128 |  |  |  |
| 310 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,0219 |  |  |  |
| 311 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0004 |  |  |  |
| 312 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,162 |  |  |  |
| 313 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,156 |  |  |  |
| 314 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0,156 |  |  |  |
| 315 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,156 |  |  |  |
| 316 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,156 |  |  |  |
| 317 | Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 15,91 |  |  |  |
| 318 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,1061 |  |  |  |
| 319 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,162 |  |  |  |
| 320 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 16,36 |  |  |  |
| Помещение №4 |  |  |
| 321 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |  |  |  |
| 322 | Светильник светодиодный | шт. | 4 |  |  |  |
| 323 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,01 |  |  |  |
| 324 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,1 |  |  |  |
| 325 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,0366 |  |  |  |
| 326 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0006 |  |  |  |
| 327 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,168 |  |  |  |
| 328 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,165 |  |  |  |
| 329 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0,165 |  |  |  |
| 330 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,165 |  |  |  |
| 331 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,165 |  |  |  |
| 332 | Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 16,83 |  |  |  |
| 333 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,1122 |  |  |  |
| 334 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,168 |  |  |  |
| 335 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 16,97 |  |  |  |
| Помещение №5 |  |  |
| 336 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |  |  |  |
| 337 | Светильник светодиодный | шт. | 4 |  |  |  |
| 338 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,01 |  |  |  |
| 339 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,1 |  |  |  |
| 340 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,414 |  |  |  |
| 341 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 0,4637 |  |  |  |
| 342 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,414 |  |  |  |
| 343 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0123 |  |  |  |
| 344 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,0634 |  |  |  |
| 345 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,001 |  |  |  |
| 346 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1824 |  |  |  |
| 347 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,191 |  |  |  |
| 348 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0,191 |  |  |  |
| 349 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,191 |  |  |  |
| 350 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,191 |  |  |  |
| 351 | Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 19,48 |  |  |  |
| 352 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,1299 |  |  |  |
| 353 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1824 |  |  |  |
| 354 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 18,42 |  |  |  |
| Помещение №6, №7 |  |  |
| 355 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,06 |  |  |  |
| 356 | Светильник светодиодный | шт. | 6 |  |  |  |
| 357 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,01 |  |  |  |
| 358 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,1 |  |  |  |
| 359 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,189 |  |  |  |
| 360 | Разборка оснований покрытия полов: ламината | 100 м2 основания | 0,258 |  |  |  |
| 361 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0,258 |  |  |  |
| 362 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,258 |  |  |  |
| 363 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,258 |  |  |  |
| 364 | Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 26,32 |  |  |  |
| 365 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,1754 |  |  |  |
| 366 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,189 |  |  |  |
| 367 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 19,09 |  |  |  |
| 368 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,508 |  |  |  |
| 369 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 0,569 |  |  |  |
| 370 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,508 |  |  |  |
| 371 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0152 |  |  |  |
| Помещение №8 |  |  |
| 372 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,422 |  |  |  |
| 373 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 0,4276 |  |  |  |
| 374 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,422 |  |  |  |
| 375 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,0084 |  |  |  |
| 376 | Краска водно-дисперсионная, тон средний | т | 0,0127 |  |  |  |
| Помещение №9 |  |  |
| 377 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,02 |  |  |  |
| 378 | Светильник светодиодный | шт. | 2 |  |  |  |
| 379 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1616 |  |  |  |
| 380 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,141 |  |  |  |
| 381 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0,141 |  |  |  |
| 382 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,141 |  |  |  |
| 383 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,141 |  |  |  |
| 384 | Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 14,38 |  |  |  |
| 385 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,0959 |  |  |  |
| 386 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1616 |  |  |  |
| 387 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 16,32 |  |  |  |
| 388 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,0244 |  |  |  |
| 389 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0004 |  |  |  |
| Помещение №13 |  |  |
| 390 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0,4204 |  |  |  |
| 391 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 0,4708 |  |  |  |
| 392 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,4204 |  |  |  |
| 393 | Краска водно-дисперсионная , тон средний | т | 0,0126 |  |  |  |
| 394 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,158 |  |  |  |
| 395 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,1364 |  |  |  |
| 396 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0,1364 |  |  |  |
| 397 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,1364 |  |  |  |
| 398 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,1364 |  |  |  |
| 399 | Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 13,91 |  |  |  |
| 400 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,0928 |  |  |  |
| 401 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,158 |  |  |  |
| 402 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 15,96 |  |  |  |
| 403 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,03172 |  |  |  |
| 404 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0005 |  |  |  |
| 405 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |  |  |  |
| 406 | Светильник светодиодный | шт. | 4 |  |  |  |
| Помещение №14 |  |  |
| 407 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,03 |  |  |  |
| 408 | Светильник светодиодный | шт. | 3 |  |  |  |
| 409 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,01 |  |  |  |
| 410 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 0,1 |  |  |  |
| 411 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,173 |  |  |  |
| 412 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,162 |  |  |  |
| 413 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0,162 |  |  |  |
| 414 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,162 |  |  |  |
| 415 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,162 |  |  |  |
| 416 | Линолеум коммерческий гомогенный: (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 16,52 |  |  |  |
| 417 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,1102 |  |  |  |
| 418 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,173 |  |  |  |
| 419 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 17,47 |  |  |  |
| 420 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,03172 |  |  |  |
| 421 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0005 |  |  |  |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |
| 422 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 18,34 |  |  |  |
| 423 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 18,34 |  |  |  |

# 3.Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам.

1. Заказчик имеет право проверить ход выполнения работ в соответствии с Ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом, Техническим заданием, строительными нормами и правилами. Проверка материалов, оборудования может осуществляться путем проведения экспертизы на предмет соответствия материалов, оборудования требованиям, установленным настоящим Контрактом и обязательным требованиям государственных стандартов. В связи с этим, Заказчик вправе осуществлять выемку (изъятие) образцов материалов, оборудования в присутствие представителей Исполнителя для проведения экспертизы.

2.Подрядчик обязан выполнить Работы с использованием оборудования и материалов, технически исправных машин и механизмов. По согласованию сторон работы могут быть завершены досрочно.

3.Подрядчик должен выполнять работы только подготовленными специалистами и обслуживающим персоналом, имеющим соответствующие допуски и группу по электробезопасности и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»).

4.Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с нормами и правилами, установленными действующим законодательством, техническим заданием, ведомостью объем работ, в соответствии с локальным сметным расчетом и с использованием  материалов, указанных в рабочей документации прикрепленной виде файла «РД.zip», а также с условиями Контракта.

5.Подрядчик обеспечивает при выполнении работ безопасность для окружающих, в т.ч. соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности.

6.Подрядчик незамедлительно письменно уведомляет Заказчика при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

7. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать установленные на объекте правила пропускного режима и правила внутреннего трудового распорядка.

8. Проводить работы в рабочие дни с 9-00 до 19-00 часов, в выходные дни — по согласованию с Заказчиком.

9.Подрядчик самостоятельно организовывает раздевалки для рабочих и склад для хранения материала, используемого при выполнении работ.

10.Подрядчик гарантирует качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и, по требованию, предоставляет эти документы Заказчику.

11.Доставка и вывоз строительных материалов, оборудования используемых при выполнении работ, осуществляется Подрядчиком по оформленным материальным пропускам с 9:00 до 18:00 часов по рабочим дням. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала.

12. В случае порчи Подрядчиком имущества Заказчика при производстве работ возместить Заказчику ущерб в полном объеме.

13.Подрядчик несет полную ответственность за все свое имущество, материалы и оборудование, а также сохранность принадлежащего ему строительного инструмента.

14.При производстве Работ Подрядчик обеспечивает постоянное присутствие на объекте ответственного уполномоченного лица Подрядчика

15.В случае выявления дефектов выполненных работ Подрядчик совместно с представителем Заказчика составляет Акт о выявленных дефектах.

16.Подрядчик обеспечивает устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение срока предоставления гарантии качества работ, в  течение пяти рабочих дней.

.  	17.Подрядчик в ходе выполнения работ обеспечивает сохранность в работоспособном состоянии кабельно-распределительные,  телефонные, локально-вычислительные сети и т.д., находящиеся на Объекте. В случае повреждения сетей, восстанавливает их работоспособность в полном объеме и за свой счет в течение 1 (Одного) календарного дня.

18.При выполнении работ Подрядчик не изменяет виды, объемы работ, материалы и оборудование, установленные в локальном сметном расчете (Приложение № 2 к контракту), ведомости объемов работ (Приложение № 1 к контракту). Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий по Контракту.

19. Подрядчик подтверждает выполнение скрытых работ актами на скрытые работы. Скрытые работы сдает Заказчику по мере их готовности. В случае выполнения указанных работ без приемки работ Заказчиком, Подрядчик вскрывает любую часть выполненных работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.

20. Подрядчик ведет журнал производства работ, куда заносятся выполненные работы, материалы, дефекты. «Журнал производства работ» должен быть прошнурован, страницы его пронумерованы, храниться на объекте и являться обязательным документом, предъявляемым при сдаче работ.

21.Подрядчик обеспечивает получение разрешительных документов от соответствующих органов на производство работ в электрических сетях, линий связи, проезжей части городских дорог, иные разрешения и согласования, необходимые для выполнения ремонтных работ, предусмотренных Контрактом.

22. До начала производства работ предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте, а также обеспечить наличие рабочей бригады и предъявить Заказчику до начала производства работ следующие оригинальные документы:

- письмо от Подрядчика со списком фамилий членов бригады, где должно быть указано название Подрядчика, реквизиты, адрес, сроки и место производства работ со ссылкой на Контракт, печать и подпись руководителя;

-наряд-допуск на работы повышенной опасности;

-личные квалификационные документы, оформленные в установленном порядке на работников.

23. При подключении к инженерным сетям Заказчика (электроснабжение, водопровод,  водоотведение) Подрядчик обязан за фактически потребленные ресурсы произвести возврат денежных средств в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2  на расчетный счет Заказчика по тарифам, установленным в контрактах (договорах) на потребление электроэнергии, воды, водоотведение, заключенных Заказчиком со снабжающими организациями.

24.Подрядчик перед производством работ самостоятельно освобождает ремонтируемые помещения Заказчика от имущества (мебель, стеллажи, документация), после завершения производства работ все вынесенное имущество - мебель, стеллажи и документацию устанавливает на прежнее место.

25. Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию по фактически выполненным на объекте работам, согласованную в установленном порядке, в 1-м экземпляре.

# 4. Требования к сроку предоставления качества работ

Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять 60 (шестьдесят) месяцев со  дня   подписания   акта  выполненных работ. В течение срока предоставления гарантии качества работ Подрядчик должен  обеспечивать за свой счет  устранение и исправление разрушений и дефектов.

5. Сроки выполнения работ: со дня подписания Государственного контракта по 30 сентября 2019 года. По согласованию сторон работы могут быть завершены досрочно.

Требования к материалам.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

| № п/п | Наименование используемого товара | Показатели | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовка на основе из синтетического каучука | Функции | Предназначена для монтажа материала и склеивания швов |
|  |  | Материал изготовления | Циклогексан (25-50%) – основной состав Легкий бензин (2,5-10%) – растворитель Этилацетат (2,5-10%) – растворитель Цинковый бис (1,0-2,5%) –антикоррозийная добавка Синтетический каучук (латекс) и смолы – 25-30% |
| 2 | Клей плиточный | Состав | Смесь цемента, минеральных заполнителей и полимерных модификаторов |
|  |  | Температура эксплуатации | От - 50 до + 70 С |
|  |  | Подвижность по погружению конуса | Не менее 8,5 Пк |
|  |  | Время потребления | Не менее 2 ч. |
|  |  | Открытое время | Около 20 мин. |
|  |  | Время корректировки | Около 15 мин. |
|  |  | Сползание плитки | Не более 0,5 мм. |
|  |  | Заполнение швов | Не менее 24 час. |
|  |  | Морозостойкость контактной зоны | Не менее 100 циклов |
| 3 | Смесь штукатурная | Цвет | белый |
|  |  | Предел прочности при сжатии | Не менее 5,0 МПа |
|  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе | Не менее 1,0 МПа |
|  |  | Прочность сцепления с основанием | Не менее 0,3 МПа |
|  |  | Коэффициент паропроницаемости | Не менее 0,11 мг/ (м *ч*Па) |
|  |  | Теплопроводность | Не менее 0,4 Вт/м С |
|  |  | Водопоглощение | Не более 15% |
|  |  | Насыпная плотность не менее 700 кг /м3 |
|  |  | Плотность | Не менее 1500 кг/м3 |
|  |  | Температура применения | От +5 до +35 С |
|  |  | Жизнеспособность состава | Не менее 0,5 час. |
|  |  | Водоудерживающая способность | Не менее 95% |
| 4 | Грунтовка – водно-дисперсионная глубокого проникновения на основе акриловой дисперсии, взрывопожаробезопасна, нетоксична | Основа | акрилат |
|  |  | Соответствует | ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия». |
|  |  | Плотность | Не менее 0,96 не более 1,1 г/см3 |
|  |  | Вязкость по ВЗ-246 | Не менее 45 не более 56 с |
|  |  | Цвет грунтовки | Молочно-белый |
|  |  | Консистенция | Текучая жидкость |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | Не менее 10% |
|  |  | Время высыхания | Не более 1 часа |
| 5 | Краска водно-дисперсионная на основе синтетических дисперсий, не содержит растворителей, пожаровзрывобезопасна, нетоксична | Основа | Синтетическая дисперсия |
|  |  | Соответствует | ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия». |
|  |  | Время высыхания до степени 3 | Не более 1 часа |
|  |  | Укрывистость высушенной пленки | Не более 140 г/м2 |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | Не менее 62% |
|  |  | Степень перетира | Не более 60 мкм |
|  |  | Вязкость по кружке ВМС | Не менее 12 с |
|  |  | Внешний вид покрытия | Белый, матовый |
| 6 | Грунтовка адгезионная (по технологии Кнауф) | Цвет | Розово-оранжевый |
|  |  | Максимальный размер заполнителя, мм | Не менее 1,2 |
|  |  | Плотность, кг/л | Не менее 1,4 |
|  |  | рН | Не менее 8 |
|  |  | Летучие органические соединения (ЛОС) | Менее 0,1% |
|  |  | Время высыхания при температуре не менее плюс 20 | Не менее 12 ч |
| 7 | Линолеум коммерческий гомогенный | Соответствует | ГОСТ 11529-86 «Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля». |
|  |  | Класс применения | 34/43 |
|  |  | Показатели пожарной безопасности материала | КМ 5 |
|  |  | Толщина общая | Не менее 2,0 мм |
|  |  | Абсолютная остаточная деформация | Не более 0,10 мм |
|  |  | Толщина рабочего слоя | Не менее 2,0 мм |
|  |  | Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
|  |  | Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая |
|  |  | Цветоустойчивость | да |
|  |  | Группа истираемости | Не ниже группы Т |
|  |  | Устойчивость к воздействию химических соединений | устойчиво |
|  |  | Цвет | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |
| 8 | Светильник светодиодный | Световой поток, лМ | Не менее 3600 |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт | Не менее 32 |
|  |  | Энергоэффективность светильника, Лм/Вт | Не менее 112,5 |
|  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4700 не более 5300 |
|  |  | Индекс цветопередачи | > 80 |
|  |  | Пульсация светового потока, % | менее 1 |
|  |  | Количество светодиодов, шт. | Не менее 64 |
|  |  | Частота, Гц | 50-60 |
|  |  | Напряжение питания, В | 150-280 |
|  |  | Защита от кратковременных импульсов, В | Не менее 1000 |
|  |  | Коэффициент мощности | Более 0,97 |
|  |  | Диаграмма светового потока | Не ниже Д (косинусная 120 градусов) |
|  |  | Защита от превышения напряжения, В | До 420В |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током | Не ниже 1 |
|  |  | Вид климатического исполнения | Не ниже УХЛ 4 |
|  |  | Степень защиты корпуса | Не ниже IP 40 |
|  |  | Габаритные размеры (Д хШхВ), мм. | Не менее 595 х 595 х 40 |
|  |  | Масса, кг. | Не менее 3,2 |
|  |  | Срок службы, ч | Не менее 100 000 |
| 9 | Радиатор отопительный | Тип | секционный |
|  |  | Материал | биметалл |
|  |  | Терморегулятор | Без термостатического клапана |
|  |  | Теплоотдача секции | Не менее 185 Вт |
|  |  | Водородный показатель теплоносителя рH | От 8,0 до 9,5 |
|  |  | Температура теплоносителя, max | Не более 115 С |
|  |  | Давление рабочее | Не менее 16 бар |
|  |  | Испытательное давление | Не менее 24 бар |
|  |  | Высота секции | Не менее 560 мм |
|  |  | Ширина секции | Не менее 80 мм |
|  |  | Глубина секции | Не менее 95 мм |
|  |  | Вес секции | Не менее 2,34 кг |
|  |  | Объем воды секции | Не менее 0,23 л |
|  |  | Цвет | белый |
| 10 | Краска водно-дисперсионная акриловая | Массовая доля нелетучих веществ | Не менее 50% |
|  |  | pH | От 6,5 до 9,5 |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20С плюс минус 2) | Не более 1 ч. |
|  |  | Условная вязкость при температуре (20С плюс минус 0,5) по визкозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм. | Не менее 14 с |
|  |  | Степень перетира | Не более 70 мкм |
|  |  | Смываемость пленки | Не более 3,5 г/м2 |
|  |  | Стойкость к влажному истиранию | Не более 70 мкм |
|  |  | Стойкость к статическому воздействию воды при температуре 20 плюс минус С | Не менее 24 ч. |
| 11 Рельефное штукатурное акриловое покрытие | Функции | Декоративное финишное полимерное покрытие на основе акрилового связующего |
|  | Внешний вид покрытия | Матовое покрытие с бороздчатой текстурой с линейной или круговой направленностью |
|  | Пигменты | Устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и UV-излучению |
|  | Цвет | Изначально-белый |
|  | Разбавление | Готов к применению, допускается добавление воды до 5% |
|  | Добавки | Бактерицидные, антикоррозийные |
|  | Морозостойкость | F100 |
|  | Время высыхания (при температуре 20С) | Около 4-5 ч. |
| 12. | Краска для внутренних работ, масляная | Состав | Суспензия пигментов и наполнителей в комбинированной олифе с добавлением сиккавита и различных, современных высокоэффективных целевых добавок. Краска содержит специальные биологические добавки. |
|  |  | Степень перетира | Не менее 90 мкм |
|  |  | Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре +20 С | Не менее 64 не более 140 с (зависит от цвета) |
|  |  | Укрывистость пленки | Не менее 45 не более 210 г/кВ.м (зависит от цвета) |
|  |  | Время высыхания одного слоя | Не менее 24 часов при температуре + 20С |
|  |  | Твердость пленки по ТМЛ | Не менее 0,05 у.е |
|  |  | Светостойкость покрытия | Не менее 2 ч. |
|  |  | Стойкость к действию воды при комнатной температуре | Не менее 0,5 ч. |
| 13 | Поддон душевой стальной мелкий эмалированный | Размер | Не менее 700 не более 800 мм. |
|  |  | Форма | квадратная |
|  |  | Масса поддона | Не менее 6 кг. |
|  |  | Материал | Стальной лист глубокой вытяжки толщиной не менее 1,0 мм, покрытый эмалью |
| 14 | Линолеум коммерческий гомогенный | Класс применения | 34/43 |
|  |  | Соответствует | ГОСТ 11529-86 «Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля». |
|  |  | Класс пожарной безопасности материала | КМ 2 |
|  |  | Толщина общая | Не менее 2,0 мм |
|  |  | Абсолютная остаточная деформация | Не более 0,09 мм |
|  |  | Толщина рабочего слоя | Не менее 2,0 мм |
|  |  | Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
|  |  | Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |
|  |  | Цветоустойчивость | да |
|  |  | Группа истираемости | Не ниже группы Р |
|  |  | Устойчивость к воздействию химических соединений | устойчиво |
|  |  | Цвет | По согласованию с Заказчиком |
|  |  | Истираемость | Не более 105 мкм |
|  |  | Водопоглощение поверхностное | Не более 0,4 г/100см2 |