ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля для нужд ГУ-ХРО ФСС РФ в 2019 году

1. Наименование и количество товара:

| № п/п | Наименование транспортного средства | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль УАЗ «Патриот» в комплектации «Максимум» или эквивалент (не ранее 2018 г.в., новый, не бывший в употребелении) | шт. | 1 |

2. Технические характеристики:

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара

| Наименование | Техническое задание |  |
| --- | --- | --- |
| Автомобиль не ранее 2018 года, должен быть новым, не бывшим в эксплуатации | Колесная формула | 4 х 4 | Установлен согласно КТРУ № 29.10.20.000-00000012 |
|  | Количество мест | 5 | Установлен согласно КТРУ № 29.10.20.000-00000012 |
|  | Длина, мм | не более 4900 | Организация работы по предоставлению практической и методической помощи населению проживающим в отдаленных или труднодоступных местностях. Необходим для автомобилей повышенной проходимости (для обеспечения высоких внедорожных качеств). |
|  | Ширина, без учета зеркал | не более 1980 | Организация работы по предоставлению практической и методической помощи населению проживающим в отдаленных или труднодоступных местностях. Необходим для автомобилей повышенной проходимости (для обеспечения высоких внедорожных качеств). |
|  | Высота, мм | не более 2010 | Организация работы по предоставлению практической и методической помощи населению проживающим в отдаленных или труднодоступных местностях. Необходим для автомобилей повышенной проходимости (для обеспечения высоких внедорожных качеств). |
|  | Колесная база, мм | не менее 2760 | Организация работы по предоставлению практической и методической помощи населению проживающим в отдаленных или труднодоступных местностях. Необходим для автомобилей повышенной проходимости (для обеспечения высоких внедорожных качеств). |
|  | Колея передних/задних колес, мм (равнозначная) | не более 1620 | Организация работы по предоставлению практической и методической помощи населению проживающим в отдаленных или труднодоступных местностях. Необходим для автомобилей повышенной проходимости (для обеспечения высоких внедорожных качеств). |
|  | Дорожный просвет, мм | Не менее 210 | Организация работы по предоставлению практической и методической помощи населению проживающим в отдаленных или труднодоступных местностях. Необходим для автомобилей повышенной проходимости (для обеспечения высоких внедорожных качеств). |
|  | Глубина преодолеваемого брода, мм | Не менее 500 | Организация работы по предоставлению практической и методической помощи населению проживающим в отдаленных или труднодоступных местностях. Необходим для автомобилей повышенной проходимости (для обеспечения высоких внедорожных качеств). |
|  | Двигатель | бензиновый | Установлен согласно КТРУ № 29.10.20.000-00000012 |
|  | Рабочий объем, л | Не менее 2,5 | Получение от двигателя максимальной отдачи, для более безопасного движения на дорога края. |
|  | Максимальная мощность, л.с. | Не менее 145 | Получение от двигателя максимальной отдачи, для более безопасного движения на дорога края. |
|  | Коробка передач | механическая | Установлен согласно КТРУ № 29.10.20.000-00000012. |
|  | Привод | постоянный задний, с подключаемым передним | Установлен согласно КТРУ № 29.10.20.000-00000012 |
|  | Шины | 245/70 R 16 или 245/60 R18 | Безопасность движения в различных погодных условиях (наледь, мокрое полотно, снег), устойчивость автомобиля при прохождении поворотов, при перевозке сотрудников учреждения на более дальние расстояния и по краю. |
|  | Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | Для более комфортной перевозки сотрудников учреждения на более дальние расстояния (по краю). |
|  | Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах | Для более комфортной перевозки сотрудников учреждения на более дальние расстояния (по краю). |
|  | Подушка безопасности водителя | наличие | Для безопасности во время движения работников учреждения. |
|  | Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | наличие | Для безопасности во время движения работников учреждения. |
|  | Система вспомогательного торможения (BAS) | наличие | Для безопасности во время движения, система направленная на исключение или, по крайней мере, смягчение аварийных ситуаций на дороге, при перевозке сотрудников учреждения на более дальние расстояния. |
|  | Система электронного контроля устойчивости (ESC) | наличие | Для безопасности во время движения, система направленная на исключение или, по крайней мере, смягчение аварийных ситуаций на дороге, активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса, при перевозки сотрудников учреждения на более дальние расстояния по краю. |
|  | Противобуксовочная система (TCS) | наличие | Безопасность движения в различных погодных условиях (наледь, мокрое полотно, снег), устойчивость автомобиля при прохождении поворотов, снижение износа шин, при перевозке сотрудников учреждения на более дальние расстояния по краю. |
|  | Бортовой компьютер | наличие | При эксплуатации любого современного автомобиля надежная и безотказная работа невозможна без точного системного контроля всех процессов и впервую очередь безопасности при перевозке сотрудников учреждения на более дальние расстояния. |
|  | Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | наличие | Для соблюдения требований в обеспечении условий труда работникам учреждения (водителям) |
|  | Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB, AUX входы | наличие | Для более комфортной перевозки сотрудников учреждения. |
|  | Сигнализация | наличие | Для сохранности государственного имущества. |
|  | Электростеклоподъемники передних дверей. | наличие | Для более комфортной перевозки сотрудников учреждения и чистоты в салоне. |
|  | Климат-контроль | наличие | Для более комфортной перевозки сотрудников учреждения на более дальние расстояния и по краю. |
|  | Усилитель рулевого управления | наличие | С целью обеспечения условий труда работникам учреждения.А также для безопасности во время движения. Система направленна на исключение или по крайней мере, смягчение аварийных ситуаций на дороге. |
|  | Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц | Срок действия гарантийных обязательств должен быть не менее 36 (тридцати шести) месяцев, начиная со дня продажи автомобиля, или в течение пробега 100 000 (сто тысяч) километров, в зависимости от того, что наступит ранее. | Для возможности осушествления возврата или обмена товара ненадлежашего качества, с заводским браком. |

3. Место поставки: Хабаровский край, г. Хабаровск.

4. Срок и условия поставки: в течении 30 календарных дней с дня  заключения контракта .

Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика на условиях поставки и разгрузки Товара в месте доставки. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. (время местное) в режиме 5-ти дневной рабочей недели (понедельник – пятница). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 3 рабочих дней.

5. Требования, предъявляемые к товару.

Поставка Товара должна сопровождаться документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет или счет-фактура, акт приёма-передачи в 2-х экземплярах), копиями документов, выданных уполномоченными органами (организациями), подтверждающих соответствие Товара, которые предусмотрены Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иными нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации (одобрение типа транспортного средства (ОТТС) или свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства).

Товар должен быть поставлен с комплектом документов, необходимых для государственной регистрации Товара (транспортного средства) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994г. №938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации», Приказом МВД РФ от 24.11.2008 №1001 «О порядке регистрации транспортных средств», в том числе:

- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС)– 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке;

- сервисную книжку с должным образом, заполненным и оформленным гарантийным талоном, отметкой о проведении предпродажной подготовки, указанием адреса гарантийного и послегарантийного обслуживания;

а так же:

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

5.1. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работ (услуг)

5.1.1. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.1.2. Автомобиль должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений и повреждений салона, а также покраска автомобиля должна быть выполнена на заводе-изготовителе.

5.1.3. На автомобиле не должна быть произведена замена агрегатов и кузова.

5.1.4. Всё штатное оборудование автомобиля должно находиться на предусмотренных изготовителем местах и быть в рабочем состоянии.

5.1.5. Поставляемый автомобиль должен быть работоспособным, готов к эксплуатации без дополнительных подготовительных работ и обеспечить предусмотренную производителем функциональность.

5.2. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара, работ (услуг)

5.2.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку в соответствии с регламентом завода-изготовителя (иметь отметку в сервисной книжке о прохождении предпродажной подготовки).

5.2.2. Товар должен иметь гарантию завода-изготовителя на срок не менее 36 месяцев или пробег – 100 000 км, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

5.2.3. Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной Товар.

5.2.4. Наличие гарантии на Товар удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, номеров кузова и агрегатов, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.

5.2.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

5.3. Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

5.3.1. Поставляемый Товар должен быть безопасен при эксплуатации, не причинять вреда жизни и здоровью лиц, находящихся в автомобиле, соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».