Техническое задание

на поставку в 2019 году инвалидам (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации - ортезов (корсетов, реклинаторов-корректоров осанки) серийного производства

Место доставки товара: территория Владимирской области по месту жительства инвалида.

Срок поставки товара: с момента заключения контракта до 01.11.2019 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Ортезы

Требования к качеству работ

Ортезы должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При обеспечении ортезами должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим характеристикам

Ортезы должны обеспечивать механическую фиксацию, разгрузку, компенсацию поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма, а также обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Обеспечиваться ортезами должны инвалиды, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также друге дефекты организма.

Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия», а также межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении.

Наличие сертификата соответствия системы Госстандарт РФ или декларации о соответствии.

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Обеспечение инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Обеспечение инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции г. Владимир или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона (без дополнительных внутренних номеров). Дополнительно может быть подключение к городской телефонной станции Владимирской области (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и застрахованных лиц с Поставщиком номер телефона должен работать не менее 6 часов в день и не менее 30 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени).

На момент заключения Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о вышеуказанных номерах телефонов и режиме их работы с учетом не менее пяти дней в неделю, количества часов работы в день и в неделю и с учетом обеденного перерыва с __.00 до __:00 часов по московскому времени, контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение контракта, а также информацию о должностном лице Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).

После получения поставщиком списков, получатель в кратчайшие сроки должен быть оповещен о дате и сроках поставки.

| № п/п | Наименование ортеза серийного производства | Описание | Гарантийный срок использования не менее | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8-09-22. Корсет мягкой фиксации | Корсет ортопедический на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Должен быть мягкой фиксации. Должен быть выполнен из полотна трикотажного эластичного не менее чем в два слоя с застежками, в том числе по желанию пациента утепленный с согревающим эффектом, с прокладкой из натуральной шерсти. Цвет корсета светлый, при необходимости темный (по желанию пациента). Должен быть различных размеров. Фиксирующий. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 6 месяцев. | 40 дней | 2 |
| 2. | 8-09-23. Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткий грудопояснично-крестцовый, предназначен при остеохондрозе, последствиях травм, врожденных аномалиях позвоночника и после оперативных вмешательств на позвоночнике. Должен быть снабжен моделируемыми ребрами жесткости. Должен обеспечивать полужесткую фиксацию грудопояснично-крестцового отдела позвоночника с целью создания максимального покоя, разгрузки пораженного сегмента, уменьшения внутридискового давления, снижения вероятности травматизации нервов и болевого синдрома. Подбор корсета должен осуществляться исходя из медицинских показаний для инвалида. Корсет полужесткий грудопояснично-крестцовый должен иметь: не менее 2 моделируемых металлических съемных ребер жесткости, не менее 2 пластиковых коротких боковых ребер, нерастяжимые корректирующие регулируемые по длине лямки, мягкие накладки на корректирующих лямках, воздухопроницаемые влагоотводящие материалы с высоким содержанием хлопка. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 6 месяцев. | 6 месяцев | 740 |
| 3. | 8-09-23. Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткий грудопояснично-крестцовый, предназначен при остеохондрозе, последствиях травм, врожденных аномалиях позвоночника и после оперативных вмешательств на позвоночнике. Должен быть снабжен моделируемыми ребрами жесткости. Должен обеспечивать полужесткую фиксацию грудопояснично-крестцового отдела позвоночника с целью создания максимального покоя, разгрузки пораженного сегмента, уменьшения внутридискового давления, снижения вероятности травматизации нервов и болевого синдрома. Подбор корсета должен осуществляться исходя из медицинских показаний для инвалида. Корсет полужесткий грудопояснично-крестцовый должен иметь: не менее 2 моделируемых металлических съемных ребер жесткости, не менее 2 пластиковых коротких боковых ребер, нерастяжимые корректирующие регулируемые по длине лямки, мягкие накладки на корректирующих лямках, воздухопроницаемые влагоотводящие материалы с высоким содержанием хлопка. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 6 месяцев. | 6 месяцев | 60 |
| 4. | 8-09-24. Корсет жесткой фиксации | Корсет жесткой фиксации используется для фиксации грудопояснично-кресцового отдела позвоночника. Должен полностью фиксировать, стабилизировать и разгружать позвоночник. Корсет жесткой фиксации должен полностью обездвиживать туловище в грудном и поясничном отделе, предотвращать сгибание и разгибание позвоночника, снимать нагрузку с мышц и связок. Корсет должен иметь малый вес при сохранении фиксирующих свойств. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 2 лет (для детей-инвалидов не менее 1 года). | 12 месяцев | 2 |
| 5. | 8-09-26. Реклинатор – корректор осанки | Реклинатор – корректор осанки. Должен быть текстильный, с элементами крепления. Для обеспечения жесткости реклинатор должен быть усилен планшетками. Цвет светлый, при необходимости темный (по желанию пациента). Должен быть различных размеров. Назначается при исправлении и формировании осанки у детей и подростков при начальных формах сутуловатости. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 6 месяцев. | 6 месяцев | 16 |
|  | ИТОГО: |  |  | 820 |