Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту по благоустройству территории административного здания филиала № 1 Государственного учреждения – Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

| № п/п | Наименования показателей | Содержание и требования к показателям |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Выполнение работ по капитальному ремонту по благоустройству территории административного здания филиала № 1 Государственного учреждения – Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
|  | Функциональные и качественные характеристики работ | Согласно Ведомости объемов работ (Приложение 1 к техническому заданию) |
|  | Описание применяемых технических и эксплуатационных характеристик | Подрядчик обязан выполнить работу в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП. |
|  | Требования к характеристикам материалов, используемых при выполнении работ, наличие сертификатов | Подрядчик обязан использовать материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Согласно Приложению 2 к техническому заданию |
|  | Место выполнения работ | Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 32Б. |
|  | Срок выполнения работ | Начало работ – в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Контракта; - в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня заключения Контракта. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ | Подрядчик обязан выполнить работу по капитальному ремонту по благоустройству территории объекта надлежащего качества, в строгом соответствии с условиями контракта, с соблюдением технологии производства работ, норм действующего законодательства, правил по ТБ, СНиПов, ГОСТов, ППБ, нормативами и другими нормами и правилами, стандартами и иными обязательными требованиями, установленными и действующими на территории РФ, указаний, изложенных в рабочей документации, также требований, предъявляемых к качеству строительных материалов, конструкций и изделий, применяемых при выполнении ремонтных работ. |
|  | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей), условие о недопустимости такого привлечения | По согласованию с Заказчиком |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ (страхование ответственности перед третьими лицами, безопасность для жизни здоровья людей) | Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями контракта, требованиями СНиП, санитарно-эпидемиологическими правилами и действующим законодательством РФ. |
|  | Срок и объем гарантии на работы | Гарантийный срок на выполненные работы не менее 60 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3 |
|  | Цена работ с учетом материалов и требуемых затрат на выполнение работ | Начальная (максимальная) цена Контракта составляет: 3 584 520,00 (три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. 20% НДС. В цену включается стоимость материалов, работ, расходы на транспортировку, вывоз мусора, налоги, а также иные затраты Подрядчика. |

Приложение № 1  -  Смета

Приложение № 2  -   Требование к характеристикам материалов

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 |
| --- |
| (локальная смета) |
| на Благоустройство территории. г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 32б |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
|  |  |  | Основание: проектная документация ООО "Бюро Комплексного Проектирования". Шифр 30.09/2016-139-ПЗУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | ___________________________3584,520 | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | ___________________________365,693 | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | _______________________________________________________________________________________________1204,14 | чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Январь 2018г. в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, МДС 81-35.2004», принятой и введённой в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1, перечнем действующих законодательных актов Российской Федерации и другими нормативными материалами с использованием базисно-индексного метода в нормативной базе 2001 г. (редакция 2014г.) при помощи автоматизированного программного комплекса ГРАНД- Смета (версия 5.5.) и пересчитана в текущий уровень цен по состоянию на 2017 г. Для составления сметной документации использованы следующие нормативы: Территориальные единичные расценки на строительные работы в Кемеровской области (ТЕР-2001); Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Кемеровской области (ТЕРр-2001); Территориальные сборники средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в Кемеровской области (ТССЦ-2001). |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| ТРОТАУР № 2 |
| 1 | ТЕРр68-13-1 Редакция 2014 г. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | 1000 м2 | 0,051 51/1000 | 876,75 | 876,75 |  |  | 45 | 45 |  |  | 93,57 | 4,77 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 104%*0,85 60%*0,8 |  |  |  |  | 882 479 2359 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр68-14-2 Редакция 2014 г. | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 0,18 18/100 | 1008,65 | 525,77 | 482,88 | 77,31 | 182 | 95 | 87 | 14 | 52,63 | 9,47 | 6,4 | 1,15 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 104%*0,85 60%*0,8 |  |  |  |  | 2137 1160 5958 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРОТАУР № 1 |
| 3 | ТЕРр68-13-1 Редакция 2014 г. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | 1000 м2 | 0,022 22/1000 | 876,75 | 876,75 |  |  | 19 | 19 |  |  | 93,57 | 2,06 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 104%*0,85 60%*0,8 |  |  |  |  | 372 202 995 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТМОСТКА |
| 4 | ТЕРр68-13-1 Редакция 2014 г. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | 1000 м2 | 0,032 32/1000 | 876,75 | 876,75 |  |  | 28 | 28 |  |  | 93,57 | 2,99 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 104%*0,85 60%*0,8 |  |  |  |  | 549 298 1468 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр68-14-2 Редакция 2014 г. | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 0,2 20/100 | 1008,65 | 525,77 | 482,88 | 77,31 | 202 | 105 | 97 | 15 | 52,63 | 10,53 | 6,4 | 1,28 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 104%*0,85 60%*0,8 |  |  |  |  | 2353 1278 6577 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛОЩАДКА № 1 |
| 6 | ТЕРр68-12-18 Редакция 2014 г. | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,0675 6,75/100 | 5388,02 | 2774,28 | 2176,27 | 314,53 | 364 | 187 | 147 | 21 | 285,42 | 19,27 | 25,76 | 1,74 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 104%*0,85 60%*0,8 |  |  |  |  | 4078 2214 11569 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ |
| 7 | ТЕРр68-13-1 Редакция 2014 г. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | 1000 м2 | 0,179 (99+80)/1000 | 876,75 | 876,75 |  |  | 157 | 157 |  |  | 93,57 | 16,75 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 104%*0,85 60%*0,8 |  |  |  |  | 3078 1671 8231 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 997 | 636 | 331 | 50 |  | 65,84 |  | 4,17 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 16406 | 14105 | 2107 | 1109 |  | 65,84 |  | 4,17 |
| Накладные расходы | 13449 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 15214) (Поз. 1-7) | 13449 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7303 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 15214) (Поз. 1-7) | 7303 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 37158 |  |  |  |  | 65,84 |  | 4,17 |
| Итого | 37158 |  |  |  |  | 65,84 |  | 4,17 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 194 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2107 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 15214 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 13449 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7303 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 37158 |  |  |  |  | 65,84 |  | 4,17 |
| Раздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |
| 8 | ТЕР01-01-030-02 Редакция 2014 г. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,3771 419*0,9/1000 | 1719,77 |  | 1719,77 | 176,21 | 649 |  | 649 | 66 |  |  | 12,65 | 4,77 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,9 * 0,85 50%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 1338 626 7126 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР01-01-030-10 Редакция 2014 г. | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 | 1000 м3 грунта | 0,18855 0,3771/2 | 1470,98 |  | 1470,98 | 150,72 | 277 |  | 277 | 28 |  |  | 10,82 | 2,04 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,9 * 0,85 50%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 564 264 3030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР01-01-016-02 Редакция 2014 г. | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,3771 | 553,76 | 34,2 | 513,2 | 64,35 | 209 | 13 | 194 | 24 | 3,65 | 1,38 | 3,97 | 1,5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,9 * 0,85 50%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 725 339 2957 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР01-02-057-02 Редакция 2014 г. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,419 419*0,1/100 | 1731,58 | 1731,58 |  |  | 726 | 726 |  |  | 184,8 | 77,43 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%*0,9 * 0,85 45%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 11334 5667 35520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР01-01-033-02 Редакция 2014 г. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,3771 | 1205,88 |  | 1205,88 | 123,56 | 455 |  | 455 | 47 |  |  | 8,87 | 3,34 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,9 * 0,85 50%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 951 445 5018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР01-02-061-02 Редакция 2014 г. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,419 | 875,77 | 875,77 |  |  | 367 | 367 |  |  | 97,2 | 40,73 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%*0,9 * 0,85 45%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 5728 2864 17951 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР01-02-001-01 Редакция 2014 г. | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,222625 (729+103+7.5+51)*0.25/1000 | 2246,83 |  | 2246,83 | 281,18 | 500 |  | 500 | 63 |  |  | 17,24 | 3,84 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,9 * 0,85 50%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 1273 596 5847 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР01-02-027-02 Редакция 2014 г. | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 1,0145 (944,5+70)/1000 | 166,86 |  | 166,86 | 17,83 | 169 |  | 169 | 18 |  |  | 1,1 | 1,12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%*0,85 45%*0,8 |  |  |  |  | 347 184 1874 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3352 | 1106 | 2244 | 246 |  | 119,54 |  | 16,61 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 4079 | 1272 | 2805 | 308 |  | 137,47 |  | 20,76 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8-10, 12, 14, 11, 13, 15) | 727 | 166 | 561 | 62 |  | 17,931 |  | 4,1525 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 46078 | 28211 | 17854 | 6831 |  | 137,47 |  | 20,76 |
| Накладные расходы | 22244 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 510) (Поз. 15) | 347 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 27878) (Поз. 11, 13) | 17061 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6654) (Поз. 8-10, 12, 14) | 4836 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10977 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,8 ФОТ (от 510) (Поз. 15) | 184 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 27878) (Поз. 11, 13) | 8531 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 6654) (Поз. 8-10, 12, 14) | 2262 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 23955 |  |  |  |  | 1,59 |  | 19,36 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 53470 |  |  |  |  | 135,88 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 1874 |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
| Итого | 79299 |  |  |  |  | 137,47 |  | 20,76 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 17854 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 35042 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 22244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10977 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 79299 |  |  |  |  | 137,47 |  | 20,76 |
| Раздел 3. ПРОЕЗД Р |
| 16 | ТЕР27-04-007-03 Редакция 2014 г. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных / ТОЛЩИНОЙ 25 СМ | 1000 м2 основания | 0,729 729/1000 | 32501,43 | 311,79 | 3132,87 | 395,57 | 23694 | 227 | 2284 | 288 | 31,75 | 23,15 | 25,77 | 18,79 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 14961 8897 185084 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-04-007-04 Редакция 2014 г. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 / К=10 ДО ТОЛЩИНЫ 25 СМ | 1000 м2 основания | 7,29 0,729*10 | 2188,97 |  | 254,49 | 36,19 | 15958 |  | 1855 | 264 |  |  | 2,51 | 18,3 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 7951 4728 118826 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-04-003-01 Редакция 2014 г. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см / ТОЛЩИНОЙ 10 СМ | 1000 м2 основания или покрытия | 0,729 729/1000 | 3708,55 | 465,03 | 3222,73 | 395,48 | 2704 | 339 | 2349 | 288 | 46,18 | 33,67 | 26,74 | 19,49 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 18068 10745 56254 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-04-003-08 Редакция 2014 г. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 / К=-2 ДО ТОЛЩИНЫ 10 СМ | 1000 м2 основания или покрытия | -1,458 -0,729*2 | 79,21 |  | 79,21 | 7,46 | -115 |  | -115 | -11 |  |  | 0,46 | -0,67 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | -337 -200 -1454 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТССЦ-408-0200 Редакция 2014 г. | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 91,125 729*0,1*1,25 | 123,78 |  |  |  | 11279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-04-007-02 Редакция 2014 г. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных / ФРАКЦИЯ 5-10 ТОЛЩИНОЙ 5 СМ 5 099,69 = 36 419,81 - 15 x 153,53 - 189 x 153,53 | 1000 м2 основания | 0,729 729/1000 | 5099,69 | 359,71 | 4680,58 | 592,9 | 3718 | 262 | 3412 | 432 | 36,63 | 26,7 | 38,93 | 28,38 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 20262 12049 66419 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТССЦ-408-0029 Редакция 2014 г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 148,716 0,729*(15+189) | 129,18 |  |  |  | 19211 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР27-04-007-04 Редакция 2014 г. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 / К=-10 ДО ТОЛЩИНЫ 5 СМ 254,49 = 2 188,97 - 12,6 x 153,53 | 1000 м2 основания | -7,29 -0,729*10 | 254,49 |  | 254,49 | 36,19 | -1855 |  | -1855 | -264 |  |  | 2,51 | -18,3 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | -7951 -4728 -27439 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТССЦ-408-0029 Редакция 2014 г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -91,854 -7,29*12,6 | 129,18 |  |  |  | -11866 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-06-020-06 Редакция 2014 г. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 / ТОЛЩИНОЙ 6 СМ | 1000 м2 покрытия | 0,729 729/1000 | 3259,67 | 442,75 | 2761,87 | 314,9 | 2376 | 323 | 2013 | 230 | 38,3 | 27,92 | 19,05 | 13,89 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 15876 9441 49818 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТССЦ-410-0084 Редакция 2014 г. | Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II | т | 67,4325 0,729*92,5 | 522,93 |  |  |  | 35262 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-06-021-06 Редакция 2014 г. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 / К=4 ДО ТОЛЩИНЫ 6 СМ | 1000 м2 покрытия | 2,916 0,729*4 | 7,18 | 1,04 | 3,51 |  | 21 | 3 | 10 |  | 0,09 | 0,26 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 73 43 318 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТССЦ-410-0084 Редакция 2014 г. | Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II | т | 33,8256 2,916*11,6 | 522,93 |  |  |  | 17688 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014 г. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 / ТОЛЩИНОЙ 5 СМ | 1000 м2 покрытия | 0,729 729/1000 | 3437,9 | 442,75 | 2769,94 | 315,39 | 2506 | 323 | 2019 | 230 | 38,3 | 27,92 | 19,08 | 13,91 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 15876 9441 50673 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТССЦ-410-0007 Редакция 2014 г. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 70,4214 0,729*96,6 | 494,41 |  |  |  | 34817 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-06-021-01 Редакция 2014 г. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 / К=2 ДО ТОЛЩИНЫ 5 СМ | 1000 м2 покрытия | 1,458 0,729*2 | 7,39 | 1,04 | 3,72 |  | 11 | 2 | 5 |  | 0,09 | 0,13 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 48 28 184 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦ-410-0007 Редакция 2014 г. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 17,6418 1,458*12,1 | 494,41 |  |  |  | 8722 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР27-02-010-02 Редакция 2014 г. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,93 93/100 | 4554,61 | 772,97 | 104,2 | 11,02 | 4236 | 719 | 97 | 10 | 76,08 | 70,75 | 0,68 | 0,63 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 20237 12034 73544 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТССЦ-403-8021 Редакция 2014 г. | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 93 | 71,38 |  |  |  | 6638 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 175005 | 2198 | 12074 | 1467 |  | 210,5 |  | 94,42 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 178354 | 2528 | 15093 | 1834 |  | 242,08 |  | 118,03 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 16-34) | 3349 | 330 | 3018 | 367 |  | 31,575 |  | 23,605 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 1193683 | 56066 | 96067 | 40674 |  | 242,08 |  | 118,03 |
| Накладные расходы | 105089 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 96740) (Поз. 16-34) | 105089 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 62494 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 96740) (Поз. 16-34) | 62494 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 ПРОЕЗД Р : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 1361266 |  |  |  |  | 242,08 |  | 118,03 |
| Итого | 1361266 |  |  |  |  | 242,08 |  | 118,03 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1041550 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 96067 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 96740 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 105089 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 62494 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 ПРОЕЗД Р | 1361266 |  |  |  |  | 242,08 |  | 118,03 |
| Раздел 4. ОТМОСТКА |
| 35 | ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014 г. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 / ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 1000 м2 покрытия | 0,054 54/1000 | 3437,9 | 442,75 | 2769,94 | 315,39 | 186 | 24 | 150 | 17 | 38,3 | 2,07 | 19,08 | 1,03 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 1181 702 3779 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТССЦ-410-0009 Редакция 2014 г. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д | т | 5,2164 0,054*96,6 | 494,41 |  |  |  | 2579 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-06-021-01 Редакция 2014 г. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 / К=-2 ДО ТОЛЩИНЫ 3 СМ | 1000 м2 покрытия | -0,108 -0,054*2 | 7,39 | 1,04 | 3,72 |  | -1 |  | -1 |  | 0,09 | -0,01 |  |  |
|  | НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | -6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТССЦ-410-0009 Редакция 2014 г. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д | т | -1,3068 -0,108*12,1 | 494,41 |  |  |  | -646 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР27-02-010-02 Редакция 2014 г. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,37 37/100 | 4554,61 | 772,97 | 104,2 | 11,02 | 1685 | 286 | 39 | 4 | 76,08 | 28,15 | 0,68 | 0,25 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 8047 4786 29255 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦ-403-8023 Редакция 2014 г. | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 37 | 29,54 |  |  |  | 1093 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 4896 | 310 | 188 | 21 |  | 30,21 |  | 1,28 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 4990 | 357 | 235 | 26 |  | 34,74 |  | 1,6 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 35-40) | 94 | 46 | 47 | 5 |  | 4,5315 |  | 0,32 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 37913 | 7918 | 1496 | 577 |  | 34,74 |  | 1,6 |
| Накладные расходы | 9228 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 8495) (Поз. 35-40) | 9228 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5488 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 8495) (Поз. 35-40) | 5488 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 ОТМОСТКА : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 52629 |  |  |  |  | 34,74 |  | 1,6 |
| Итого | 52629 |  |  |  |  | 34,74 |  | 1,6 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 28499 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1496 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 8495 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 9228 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5488 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 ОТМОСТКА | 52629 |  |  |  |  | 34,74 |  | 1,6 |
| Раздел 5. ТРОТУАР №1 |
| 41 | ТЕР27-07-002-01 Редакция 2014 г. | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня / ТОЛЩИНОЙ 6 СМ | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,03 103/100 | 5253,2 | 266,6 | 322,22 | 42,03 | 5411 | 275 | 332 | 43 | 26,24 | 27,03 | 3,17 | 3,27 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 8914 5301 54994 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР27-07-002-02 Редакция 2014 г. | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 / К=-6 ДО ТОЛЩИНЫ 6 СМ | 100 м2 дорожек и тротуаров | -6,18 -1,03*6 | 415,78 | 5,49 | 8,53 | 1,21 | -2570 | -34 | -53 | -7 | 0,54 | -3,34 | 0,1 | -0,62 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | -1157 -688 -19220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР27-07-001-01 Редакция 2014 г. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см / ТОЛЩИНОЙ 4 СМ | 100 м2 покрытия | 1,03 103/100 | 4368,34 | 168,74 | 79,31 | 0,69 | 4499 | 174 | 82 | 1 | 15,12 | 15,57 | 0,05 | 0,05 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 4843 2880 40310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР27-07-001-02 Редакция 2014 г. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 / К=2 ДО ТОЛЩИНЫ 4 СМ | 100 м2 покрытия | 2,06 1,03*2 | 705,41 | 25,89 | 11,75 |  | 1453 | 53 | 24 |  | 2,32 | 4,78 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 1470 874 12804 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР27-02-010-02 Редакция 2014 г. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,35 35/100 | 4554,61 | 772,97 | 104,2 | 11,02 | 1594 | 271 | 36 | 4 | 76,08 | 26,63 | 0,68 | 0,24 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 7638 4542 27726 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТССЦ-403-8023 Редакция 2014 г. | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 35 | 29,54 |  |  |  | 1034 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 11421 | 739 | 421 | 41 |  | 70,67 |  | 2,94 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 11637 | 850 | 526 | 51 |  | 81,27 |  | 3,68 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 41-46) | 216 | 111 | 105 | 10 |  | 10,6005 |  | 0,735 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 88690 | 18851 | 3348 | 1131 |  | 81,27 |  | 3,68 |
| Накладные расходы | 21706 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 19982) (Поз. 41-46) | 21706 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12908 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 19982) (Поз. 41-46) | 12908 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 ТРОТУАР №1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 123304 |  |  |  |  | 81,27 |  | 3,68 |
| Итого | 123304 |  |  |  |  | 81,27 |  | 3,68 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 66491 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 3348 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 19982 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 21706 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12908 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 ТРОТУАР №1 | 123304 |  |  |  |  | 81,27 |  | 3,68 |
| Раздел 6. ПЛОЩАДКА №1, ПЛОЩАДКА №2 |
| 47 | ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014 г. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 / ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 1000 м2 покрытия | 0,012 12/1000 | 3437,9 | 442,75 | 2769,94 | 315,39 | 41 | 5 | 33 | 4 | 38,3 | 0,46 | 19,08 | 0,23 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 265 158 836 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТССЦ-410-0009 Редакция 2014 г. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д | т | 1,1592 0,012*96,6 | 494,41 |  |  |  | 573 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР27-06-021-01 Редакция 2014 г. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 / К=-2 ДО ТОЛЩИНЫ 3 СМ | 1000 м2 покрытия | -0,024 -0,012*2 | 7,39 | 1,04 | 3,72 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |
|  | НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТССЦ-410-0009 Редакция 2014 г. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д | т | -0,2904 -0,024*12,1 | 494,41 |  |  |  | -144 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 470 | 5 | 33 | 4 |  | 0,46 |  | 0,23 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 479 | 6 | 41 | 5 |  | 0,53 |  | 0,29 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 47-50) | 9 | 1 | 8 | 1 |  | 0,069 |  | 0,0575 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 3193 | 133 | 261 | 111 |  | 0,53 |  | 0,29 |
| Накладные расходы | 265 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 244) (Поз. 47-50) | 265 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 244) (Поз. 47-50) | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 6 ПЛОЩАДКА №1, ПЛОЩАДКА №2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 3616 |  |  |  |  | 0,53 |  | 0,29 |
| Итого | 3616 |  |  |  |  | 0,53 |  | 0,29 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 2799 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 261 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 265 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 ПЛОЩАДКА №1, ПЛОЩАДКА №2 | 3616 |  |  |  |  | 0,53 |  | 0,29 |
| Раздел 7. ТРОТУАР №2 |
| 51 | ТЕР27-07-002-01 Редакция 2014 г. | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня / ТОЛЩИНОЙ 6 СМ | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,51 51/100 | 5253,2 | 266,6 | 322,22 | 42,03 | 2679 | 136 | 164 | 21 | 26,24 | 13,38 | 3,17 | 1,62 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 4385 2608 27174 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР27-07-002-02 Редакция 2014 г. | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 / К=-6 ДО ТОЛЩИНЫ 6 СМ | 100 м2 дорожек и тротуаров | -3,06 -0,51*6 | 415,78 | 5,49 | 8,53 | 1,21 | -1272 | -17 | -26 | -4 | 0,54 | -1,65 | 0,1 | -0,31 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | -603 -359 -9580 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР27-07-001-01 Редакция 2014 г. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см / ТОЛЩИНОЙ 4 СМ | 100 м2 покрытия | 0,51 51/100 | 4368,34 | 168,74 | 79,31 | 0,69 | 2228 | 86 | 40 |  | 15,12 | 7,71 | 0,05 | 0,03 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 2386 1419 19940 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР27-07-001-02 Редакция 2014 г. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 / К=2 ДО ТОЛЩИНЫ 4 СМ | 100 м2 покрытия | 1,02 0,51*2 | 705,41 | 25,89 | 11,75 |  | 720 | 26 | 12 |  | 2,32 | 2,37 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 722 430 6331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР27-02-010-02 Редакция 2014 г. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,51 51/100 | 4554,61 | 772,97 | 104,2 | 11,02 | 2323 | 394 | 53 | 6 | 76,08 | 38,8 | 0,68 | 0,35 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 11106 6605 40334 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТССЦ-403-8021 Редакция 2014 г. | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 51 | 71,38 |  |  |  | 3640 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 10318 | 625 | 243 | 23 |  | 60,61 |  | 1,69 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 10473 | 719 | 304 | 29 |  | 69,7 |  | 2,11 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 51-56) | 155 | 94 | 61 | 6 |  | 9,0915 |  | 0,4225 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 79117 | 15946 | 1935 | 643 |  | 69,7 |  | 2,11 |
| Накладные расходы | 18021 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 16589) (Поз. 51-56) | 18021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10716 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 16589) (Поз. 51-56) | 10716 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 7 ТРОТУАР №2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 107854 |  |  |  |  | 69,7 |  | 2,11 |
| Итого | 107854 |  |  |  |  | 69,7 |  | 2,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 61236 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1935 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 16589 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 18021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10716 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 ТРОТУАР №2 | 107854 |  |  |  |  | 69,7 |  | 2,11 |
| Раздел 8. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |
| 57 | ТЕР27-04-007-03 Редакция 2014 г. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных / ТОЛЩИНОЙ 25 СМ | 1000 м2 основания | 0,0162 (10,3+1,4+4,5)/1000 | 32501,43 | 311,79 | 3132,87 | 395,57 | 527 | 5 | 51 | 6 | 31,75 | 0,51 | 25,77 | 0,42 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 337 200 4129 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР27-04-007-04 Редакция 2014 г. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 / К=10 ДО ТОЛЩИНЫ 25 СМ | 1000 м2 основания | 0,162 0,0162*10 | 2188,97 |  | 254,49 | 36,19 | 355 |  | 41 | 6 |  |  | 2,51 | 0,41 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 192 114 2666 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР27-04-003-01 Редакция 2014 г. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см / ТОЛЩИНОЙ 10 СМ | 1000 м2 основания или покрытия | 0,0162 (10,3+1,4+4,5)/1000 | 3708,55 | 465,03 | 3222,73 | 395,48 | 60 | 8 | 52 | 6 | 46,18 | 0,75 | 26,74 | 0,43 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 410 244 1268 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР27-04-003-08 Редакция 2014 г. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 / К=-2 ДО ТОЛЩИНЫ 10 СМ | 1000 м2 основания или покрытия | -0,0324 -0,0162*2 | 79,21 |  | 79,21 | 7,46 | -3 |  | -3 |  |  |  | 0,46 | -0,01 |
|  | НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | -25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТССЦ-408-0200 Редакция 2014 г. | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2,025 16,2*0,1*1,25 | 123,78 |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР27-04-007-02 Редакция 2014 г. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных / ФРАКЦИЯ 5-10 ТОЛЩИНОЙ 5 СМ 5 099,69 = 36 419,81 - 15 x 153,53 - 189 x 153,53 | 1000 м2 основания | 0,0162 (10,3+1,4+4,5)/1000 | 5099,69 | 359,71 | 4680,58 | 592,9 | 83 | 6 | 76 | 10 | 36,63 | 0,59 | 38,93 | 0,63 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 481 286 1533 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТССЦ-408-0029 Редакция 2014 г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 3,3048 0,0162*(15+189) | 129,18 |  |  |  | 427 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР27-04-007-04 Редакция 2014 г. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 / К=-10 ДО ТОЛЩИНЫ 5 СМ 254,49 = 2 188,97 - 12,6 x 153,53 | 1000 м2 основания | -0,162 -0,0162*10 | 254,49 |  | 254,49 | 36,19 | -41 |  | -41 | -6 |  |  | 2,51 | -0,41 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | -192 -114 -631 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТССЦ-408-0029 Редакция 2014 г. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -2,0412 -0,162*12,6 | 129,18 |  |  |  | -264 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР27-06-020-06 Редакция 2014 г. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 / ТОЛЩИНОЙ 6 СМ | 1000 м2 покрытия | 0,0162 (10,3+1,4+4,5)/1000 | 3259,67 | 442,75 | 2761,87 | 314,9 | 53 | 7 | 45 | 5 | 38,3 | 0,62 | 19,05 | 0,31 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 337 200 1076 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТССЦ-410-0084 Редакция 2014 г. | Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II | т | 1,4985 0,0162*92,5 | 522,93 |  |  |  | 784 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР27-06-021-06 Редакция 2014 г. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 / К=4 ДО ТОЛЩИНЫ 6 СМ | 1000 м2 покрытия | 0,0648 0,0162*4 | 7,18 | 1,04 | 3,51 |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,01 |  |  |
|  | НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТССЦ-410-0084 Редакция 2014 г. | Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II | т | 0,75168 0,0648*11,6 | 522,93 |  |  |  | 393 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕР27-06-020-01 Редакция 2014 г. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 / ТОЛЩИНОЙ 5 СМ | 1000 м2 покрытия | 0,0162 (10,3+1,4+4,5)/1000 | 3437,9 | 442,75 | 2769,94 | 315,39 | 56 | 7 | 45 | 5 | 38,3 | 0,62 | 19,08 | 0,31 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 337 200 1096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТССЦ-410-0007 Редакция 2014 г. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 1,56492 0,0162*96,6 | 494,41 |  |  |  | 774 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР27-06-021-01 Редакция 2014 г. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 / К=2 ДО ТОЛЩИНЫ 5 СМ | 1000 м2 покрытия | 0,0324 0,0162*2 | 7,39 | 1,04 | 3,72 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |
|  | НР 142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТССЦ-410-0007 Редакция 2014 г. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 0,39204 0,0324*12,1 | 494,41 |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 3649 | 33 | 266 | 32 |  | 3,1 |  | 2,09 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 3721 | 38 | 333 | 40 |  | 3,57 |  | 2,61 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 57-73) | 72 | 5 | 66 | 8 |  | 0,465 |  | 0,5225 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 24671 | 843 | 2120 | 887 |  | 3,57 |  | 2,61 |
| Накладные расходы | 1879 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1730) (Поз. 57-73) | 1879 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1118 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1730) (Поз. 57-73) | 1118 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 8 ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 27668 |  |  |  |  | 3,57 |  | 2,61 |
| Итого | 27668 |  |  |  |  | 3,57 |  | 2,61 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 21708 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2120 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 1730 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1879 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1118 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ | 27668 |  |  |  |  | 3,57 |  | 2,61 |
| Раздел 9. ВОДОСБОРНЫЙ ЛОТОК |
| 74 | ТЕР27-02-004-01 Редакция 2014 г. | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 100 м лотка | 0,98 98/100 | 9242,52 | 1710,89 | 6291,67 | 694,97 | 9058 | 1677 | 6166 | 681 | 169,9 | 166,5 | 43,3 | 42,43 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 66975 39828 206518 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ПРАЙС Редакция 2014 г. | Лоток водоотводный BetoMAX Basic бетонный с вертикальным водоотводом 1000Х140Х125 ММ | шт. | 98 | 186,16 1235/1,18/6,48*1,02*1,13 |  |  |  | 18244 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР09-06-001-02 Редакция 2014 г. | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,5488 196*2,8/1000 | 809,48 | 520,6 | 182,26 | 1,95 | 444 | 286 | 100 | 1 | 50,79 | 27,87 | 0,12 | 0,07 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 90%*0,9 * 0,85 85%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 5039 4230 17738 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ПРАЙС Редакция 2014 г. | Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая, оцинкованная) 500Х136 ММ, ВЕС 2,8 КГ, ДЛИНА 500 ММ | шт. | 196 98*2 | 146,52 972/1,18/6,48*1,02*1,13 |  |  |  | 28718 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 56464 | 1963 | 6266 | 682 |  | 194,37 |  | 42,5 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 58326 | 2258 | 7833 | 852 |  | 223,53 |  | 53,13 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 74-75, 77, 76) | 1862 | 294 | 1566 | 170 |  | 29,1555 |  | 10,625 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 412498 | 50078 | 49857 | 18895 |  | 223,53 |  | 53,13 |
| Накладные расходы | 72014 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 7319) (Поз. 76) | 5039 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 61654) (Поз. 74-75, 77) | 66975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 44058 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 7319) (Поз. 76) | 4230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 61654) (Поз. 74-75, 77) | 39828 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 9 ВОДОСБОРНЫЙ ЛОТОК : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 510832 |  |  |  |  | 191,48 |  | 53,04 |
| Строительные металлические конструкции | 17738 |  |  |  |  | 32,05 |  | 0,09 |
| Итого | 528570 |  |  |  |  | 223,53 |  | 53,13 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 312563 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 49857 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 68973 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 72014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 44058 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 ВОДОСБОРНЫЙ ЛОТОК | 528570 |  |  |  |  | 223,53 |  | 53,13 |
| Раздел 10. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ |
| 78 | ТЕР09-06-001-03 ПРИМ. Редакция 2014 г. | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкций | 0,17 (10*2+150)/1000 | 1235,48 | 1061,39 | 91,86 | 2,59 | 210 | 180 | 16 |  | 103,55 | 17,6 | 0,16 | 0,03 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 90%*0,9 * 0,85 85%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 3161 2654 10624 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТССЦ-116-0092 Редакция 2014 г. | Урна круглая металлическая, вес 10 кг | шт. | 2 | 891,1 |  |  |  | 1782 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТССЦ-116-0349 Редакция 2014 г. | Скамья парковая на чугунных опорах "Ретро", размеры 2700х1020х715 мм, вес 150 кг | шт. | 1 | 5138,65 |  |  |  | 5139 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 7131 | 180 | 16 |  |  | 17,6 |  | 0,03 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 7162 | 207 | 20 |  |  | 20,24 |  | 0,04 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 78) | 31 | 27 | 4 |  |  | 2,64 |  | 0,0075 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 49657 | 4591 | 127 |  |  | 20,24 |  | 0,04 |
| Накладные расходы | 3161 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4591) (Поз. 78) | 3161 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2654 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4591) (Поз. 78) | 2654 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 10 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 10624 |  |  |  |  | 20,24 |  | 0,04 |
| Автомобильные дороги | 44848 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 55472 |  |  |  |  | 20,24 |  | 0,04 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 44939 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 127 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 4591 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3161 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2654 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 10 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ | 55472 |  |  |  |  | 20,24 |  | 0,04 |
| Раздел 11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ |
| 81 | ТЕР47-01-046-02 Редакция 2014 г. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 0,7 70/100 | 207,3 | 161,82 | 45,48 | 3,62 | 145 | 113 | 32 | 3 | 17,27 | 12,09 | 0,26 | 0,18 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 115%*0,9 * 0,85 90%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 2615 1819 7572 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР47-01-046-06 Редакция 2014 г. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,7 70/100 | 852,44 | 60,86 | 479,28 | 38,17 | 597 | 43 | 335 | 27 | 5,99 | 4,19 | 2,74 | 1,92 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 115%*0,9 * 0,85 90%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 1620 1127 7920 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 742 | 156 | 367 | 30 |  | 16,28 |  | 2,1 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 857 | 179 | 459 | 38 |  | 18,72 |  | 2,63 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 81-82) | 115 | 23 | 92 | 8 |  | 2,442 |  | 0,525 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 8311 | 3970 | 2922 | 843 |  | 18,72 |  | 2,63 |
| Накладные расходы | 4234 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4813) (Поз. 81-82) | 4234 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2946 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4813) (Поз. 81-82) | 2946 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 11 ОЗЕЛЕНЕНИЕ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения | 15491 |  |  |  |  | 18,72 |  | 2,63 |
| Итого | 15491 |  |  |  |  | 18,72 |  | 2,63 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1419 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2922 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 4813 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 4234 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2946 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 11 ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 15491 |  |  |  |  | 18,72 |  | 2,63 |
| Раздел 12. ОГРАЖДЕНИЯ |
| 83 | ТЕР07-01-054-10 ПРИМ. Редакция 2014 г. | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м 6 219,97 = 10 313,06 - 97,2 x 42,11 | 100 м ограды | 1,46 146/100 | 6219,97 | 1681,92 | 3563,89 | 369,59 | 9081 | 2456 | 5203 | 540 | 147,15 | 214,84 | 22,8 | 33,29 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 130%*0,9 * 0,85 85%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 77174 44853 235271 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТССЦ-116-0580 ПРИМ. Редакция 2014 г. | Решетка ограждения металлическая ОСА-Т15-00 высотой 1,0 м / ВЫСОТОЙ 1,2 М | п.м | 146 | 293,91 |  |  |  | 42911 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕР07-01-054-13 ПРИМ. Редакция 2014 г. | Установка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки / С ЦЕПЯМИ 4 728,57 = 5 412,12 - 0,06 x 11 392,48 | 100 м ограды | 0,13 13/100 | 4728,57 | 1135,39 | 2017,74 | 212,03 | 615 | 148 | 262 | 28 | 106,71 | 13,87 | 13,08 | 1,7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 130%*0,9 * 0,85 85%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 4521 2628 14335 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ПРАЙС Редакция 2014 г. | Столб ограждения, стальной,с ушками бетонируемый диаметр 76, артикул СБ-76 | ШТ | 6 | 284,89 1890/1,18/6,48*1,02*1,13 |  |  |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ПРАЙС Редакция 2014 г. | Цепь оцинкованная 4 мм длиннозвенная стальная оцинкованная сварная DIN 763 | МП | 15,6 13*1,2 | 17,1 4310/38/1,18/6,48*1,02*1,13 |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 54583 | 2604 | 5465 | 568 |  | 228,71 |  | 34,99 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 56340 | 2995 | 6831 | 710 |  | 263,02 |  | 43,74 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 83-85) | 1757 | 391 | 1366 | 142 |  | 34,3065 |  | 8,7475 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 411312 | 66423 | 43479 | 15746 |  | 263,02 |  | 43,74 |
| Накладные расходы | 81717 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 82169) (Поз. 83-85) | 81717 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 47494 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 82169) (Поз. 83-85) | 47494 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 12 ОГРАЖДЕНИЯ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | 527719 |  |  |  |  | 263,02 |  | 43,74 |
| Автомобильные дороги | 12804 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 540523 |  |  |  |  | 263,02 |  | 43,74 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 301410 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 43479 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 82169 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 81717 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 47494 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 12 ОГРАЖДЕНИЯ | 540523 |  |  |  |  | 263,02 |  | 43,74 |
| Раздел 13. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ |
| 88 | ТЕР27-09-009-01 ПРИМ. Редакция 2014 г. | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг / МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ 13 312,17 = 16 268,33 - 5,66 x 522,29 | 1 т стоек | 0,0792 19,8*4/1000 | 13312,17 | 4138,88 | 6209,2 | 612,17 | 1054 | 328 | 492 | 48 | 407,37 | 32,26 | 39,7 | 3,14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 10528 6261 30580 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТССЦ-401-0007 Редакция 2014 г. | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,6528 0,16*4*1,02 | 617,2 |  |  |  | 403 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТССЦ-101-1928 Редакция 2014 г. | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 4 | 7,94 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТССЦ-103-0118 ПРИМ. Редакция 2014 г. | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм / 12 ММ | 10 шт. | 0,8 8/10 | 9,34 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ТССЦ-101-7022 ПРИМ. Редакция 2014 г. | Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40 (вес 27 кг) / ВЕС 19,8 КГ | шт. | 4 | 223,57 |  |  |  | 894 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТССЦ-101-4313 Редакция 2014 г. | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 | шт. | 4 | 193,48 |  |  |  | 774 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТЕР27-09-012-01 Редакция 2014 г. | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 | 100 знаков | 0,08 8/100 | 976,54 | 707,25 |  |  | 78 | 57 |  |  | 69 | 5,52 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,9 * 0,85 95%*0,85 * 0,8 |  |  |  |  | 1590 946 4136 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТССЦ-101-4309 Редакция 2014 г. | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 | шт. | 8 1+2+1+1+1+1+1 | 115,46 |  |  |  | 924 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 4166 | 385 | 492 | 48 |  | 37,78 |  | 3,14 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 4347 | 443 | 615 | 60 |  | 43,45 |  | 3,93 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 88-95) | 181 | 58 | 123 | 12 |  | 5,667 |  | 0,785 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 35052 | 9825 | 3914 | 1331 |  | 43,45 |  | 3,93 |
| Накладные расходы | 12119 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 11156) (Поз. 88-95) | 12119 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7207 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 11156) (Поз. 88-95) | 7207 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 13 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 54378 |  |  |  |  | 43,45 |  | 3,93 |
| Итого | 54378 |  |  |  |  | 43,45 |  | 3,93 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 21313 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 3914 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 11156 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 12119 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7207 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 13 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ | 54378 |  |  |  |  | 43,45 |  | 3,93 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 333194 | 10940 | 28406 | 3212 |  | 1055,67 |  | 206,19 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 341759 | 12486 | 35425 | 4003 |  | 1204,14 |  | 256,71 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8-10, 12, 14, 11, 13, 15-75, 77, 79-80, 86-95, 76, 78, 81-85) | 8565 | 1546 | 7019 | 790 |  | 148,475 |  | 50,505 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОКТЯБРЬ 2016 Г. ОЗП=22,178; ЭМ=6,365; ЗПМ=22,178; МАТ=6,48) | 2406531 | 276915 | 225481 | 88778 |  | 1204,14 |  | 256,71 |
| Накладные расходы | 365077 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 510) (Поз. 15) | 347 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 27878) (Поз. 11, 13) | 17061 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 11909) (Поз. 76, 78) | 8199 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6654) (Поз. 8-10, 12, 14) | 4836 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104%*0,85 ФОТ (от 15214) (Поз. 1-7) | 13449 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4813) (Поз. 81-82) | 4234 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 82169) (Поз. 83-85) | 81717 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 216546) (Поз. 16-75, 77, 79-80, 86-95) | 235234 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 215492 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,8 ФОТ (от 510) (Поз. 15) | 184 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 27878) (Поз. 11, 13) | 8531 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 6654) (Поз. 8-10, 12, 14) | 2262 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 15214) (Поз. 1-7) | 7303 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 94078) (Поз. 76, 78, 83-85) | 54377 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4813) (Поз. 81-82) | 2946 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 216546) (Поз. 16-75, 77, 79-80, 86-95) | 139889 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 37158 |  |  |  |  | 65,84 |  | 4,17 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 23955 |  |  |  |  | 1,59 |  | 19,36 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 53470 |  |  |  |  | 135,88 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 1874 |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
| Автомобильные дороги | 2299074 |  |  |  |  | 666,8 |  | 185,28 |
| Строительные металлические конструкции | 28359 |  |  |  |  | 52,29 |  | 0,13 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения | 15491 |  |  |  |  | 18,72 |  | 2,63 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | 527719 |  |  |  |  | 263,02 |  | 43,74 |
| Итого | 2 987 100 |  |  |  |  | 1204,14 |  | 256,71 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1 904 135 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 225 481 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 365 693 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 365 077 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 215 492 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20% | 597 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 3 584 520 |  |  |  |  | 1204,14 |  | 256,71 |
| Составил: ___________________________ |
| (должность, подпись, расшифровка) |
| Проверил: ___________________________ |
| (должность, подпись, расшифровка) |

Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ.

| № п/п | Наименование, показатели товара (материала) и их значения, предоставление которых в соответствии с пп. б) п. 2 ч. 3 ст. 66 ФЗ № 44-ФЗ требуется в составе первой части заявки |
| --- | --- |
|  | Канаты тросовой свивки. Требуется соответствие ГОСТ 30055-93 «Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия (с Изменением N 1)». | Трехпрядный, четырехпрядный или шестипрядный крученый канат, свитый в направлении Z из прядей, скрученных вместе с направлением кручения S. «Ориентировочный размер каната» группы А, Б, В в зависимости от разрывной нагрузки, мм: диаметр не должен быть > 40, длина окружности должна быть ≥ 40. Канаты могут быть пеньковые, сизалевые, пеньковые пропитанные. Пряди канатов должны состоять из каболок одинаковой линейной плотности. Связанные узлом пряди в канате не допускаются. Канаты не должны иметь бурых пятен, запаха, гнили, плесени, гари. Пропиточный состав – смазка Е-1 или сосновая смола. |
|  | Кислород. Требуется соответствие ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)». | Кислород технический газообразный первого или второго сорта, получаемый из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации, электролизом воды. |
|  | Краски. Требуется соответствие ГОСТ 8292-85 «Краски масляные цветные густотертые. Технические условия (с Изменением N 1)». | Краски масляные густотертые марки МА-015 мумия; сурик железный. Область применения - для отделочных работ и для окрашивания металлических и деревянных изделий эксплуатируемых в атмосферных условиях. Способ нанесения краски на поверхность должен быть: кистью, валиком, распылением одним либо двумя слоями. Густотертые масляные краски перед применением разводят олифами натуральной или комбинированной, марки К-3, К-5. После разведения олифой краски при необходимости разводят уайт-спиритом. Время высыхания краски до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не должно быть более 24. |
|  | Лента стальная упаковочная. | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности изготовления по толщине и ширине, размером (толщина х ширина), мм, менее 0,8х30. На поверхности ленты не должно быть рванин и расслоений. |
|  | Олифа. Требуется соответствие ГОСТ 32389-2013 «Олифы. Общие технические условия». | Олифа содержит полимеризованные и/или оксидированные и/или термообработанные высыхающие и/или полувысыхающие растительные масла с введением сиккатива и растворителя или без него. Растительное масло, входящее в состав олифы может быть льняное и/или маковое и/или конопляное и/или кукурузное и/или перилловое и/или соевое и/или тунговое и/или подсолнечное. Прозрачность олифы после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20±2) °С должна быть полная. Олифа является горючим, пожаровзрывоопасным материалом. Обозначение олифы – КМБ, НК, ОПВ, НЛ, ОВ. |
|  | Поковки. Требуется соответствие ГОСТ 8479-70 «Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)». | Поковки требуются общего назначения толщиной до 300 мм из конструкционной углеродистой, низколегированной, легированной стали. Категория прочности поковок: не менее КП 175 (18) и не более КП 275 (28). Твердость по Бринеллю (на поверхности поковок), число твердости НВ не более 101-197. Не должна быть масса поковок > 1,8 кг. Марка стали поковок 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, Ст3, Ст5, Ст3ГСП, 15Х, 20Х, 12ХМ, 15ХМ, СТ15ХМ, 12Х1МФ, 10Г2, 16ГС, 20ГС, 25ГС, 22К, 35Г2, 35ХМ. |
|  | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Требуется соответствие ГОСТ 30136-95 (ИСО 8457-1-89) «Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия». | Катанка изготовлена из углеродистой стали обыкновенного качества, марка стали Ст1, Ст2, Ст3, степень раскисления кп, пс, сп. На поверхности катанки не допускаются раскатанные трещины, прокатные плены, закаты, усы и раскатанные загрязнения. Не допускаются отпечатки, рябизна, раскатанные пузыри и риски, отдельные мелкие плены, выводящие размеры проволоки за предельные отклонения по диаметру. В катанке не допускаются остатки усадочной раковины. Катанка подвергнута одностадийному или двухстадийному охлаждению с прокатного нагрева, охлажденная на воздухе. Размер катанки (диаметр) 6,3 мм/ 6,5 мм. |
|  | Проволока. Требуется соответствие ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (с Изменениями N 1-5)». | Проволока стальная низкоуглеродистая. Проволока может быть термически обработанной или не обработанной, с покрытием (оцинкованная класса 1Ц или 2Ц), без покрытия, размером (диаметром) 1,1 мм или 1,2 мм или 1,3 мм, с предельными отклонениями по диаметру проволоки не более 0,10 мм в меньшую сторону. Овальность проволоки не должна превышать половины предельных отклонений по диаметру. По временному сопротивлению разрыву проволока повышенной, нормальной точности изготовления может быть первой или второй группы или может не делиться на группы. Термически необработанная проволока должна без разрушения выдерживать «не менее 4-х перегибов». Поверхность проволоки без покрытия не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины. На поверхности оцинкованной проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен. |
|  | Швеллеры. Требуется соответствие ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент (с Изменением N 1)». | Швеллеры стальные горячекатаные общего назначения экономичные с параллельными гранями полок, с параллельными гранями полок, с уклоном внутренних граней полок. Высота швеллера не более 400 мм, ширина полки менее или равна сто пятнадцать миллиметров. Не может радиус внутреннего закругления быть менее 12,0 мм. Радиус закругления полки требуется не более 9,0 мм. Толщина полки швеллера не менее 11,0 мм и не более 13,5 мм. Толщина стенки не может быть менее 6,3 мм. Площадь поперечного сечения, см2, ≥ 39,94. Уклон внутренних граней полок швеллеров серии «У» «от 4 % до 10 %». |
|  | Электроды. Требуется соответствие ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (с Изменением N 1)»; ГОСТ 9466-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой)». | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву «до 50 кгс/мм2», когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости или для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву «до 50 кгс/мм2». Контактный торец электрода должен быть свободен от покрытия. Диаметр покрытия электродов более 3,6 мм. Длина зачищенного от покрытия конца электрода требуется не более 30мм. Форма зачистки покрытия со стороны контактного торца электрода может быть конусной, округлой, переходной между конусной и округлой. Тип электрода Э46, Э46А. Характеристика покрытия А, С. Номинальная длина электрода со стержнем из высоколегированной, низкоуглеродистой, легированной проволоки 300 мм, 350 мм, 450 мм (предельное отклонение не более ±3 мм). Диаметр электрода, определяемый диаметром стержня не ≥ 5 мм. |
|  | Электроды. Требуется соответствие ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (с Изменением N 1)»; ГОСТ 9466-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой)». | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву «до 50 кгс/мм2», когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости или для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву «до 50 кгс/мм2». Контактный торец электрода должен быть свободен от покрытия. Диаметр покрытия электродов не более 8,7 мм. Длина зачищенного от покрытия конца электрода требуется не более 30мм. Форма зачистки покрытия со стороны контактного торца электрода может быть конусной, округлой, переходной между конусной и округлой. Тип электрода Э42 или Э42А. Характеристика покрытия А, Б. Номинальная длина электрода со стержнем из высоколегированной, низкоуглеродистой, легированной проволоки 350 мм, 450 мм (предельное отклонение не более ±3 мм). Диаметр электрода, определяемый диаметром стержня должен быть 5 мм или 6 мм. |
|  | Битумы. Требуется соответствие ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с Изменением N 1)». | Вязкие нефтяные битумы для применения в дорожном строительстве должны быть изготовлены окислением продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения нефтепродуктов, а также компаундированием указанных окисленных и неокисленных продуктов или в виде остатка прямой перегонки нефти. Марка битумов в зависимости от глубины проникания иглы при 25 °С: БНД 90/130, БНД 60/90. Вязкие дорожные нефтяные битумы являются горючими веществами с температурой вспышки не ниже 230 °С и минимальной температурой самовоспламенения 368 °С. Битумы должны являться малоопасными веществами и по степени воздействия на организм человека должны относиться к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. |
|  | Болты с гайками и шайбами, сопрягаемы между собой. | Болты должны соответствовать ГОСТ 7808-70 «Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А. Конструкция и размеры (с Изменениями N 2, 3, 4, 5, 6)» и должны быть с шестигранной головкой, должны быть класса точности А. Размер болтов (номинальный диаметр резьбы), мм, не менее 12. Шаг резьбы крупный или мелкий, мм, ≤ 2,0. Размер «под ключ», мм, ≥ 17. Высота головки, мм, ≥ 7,0. Диаметр отверстия в стержне, головке болта не менее 3,2 мм. Гайки должны быть шестигранные, класса точности A. Номинальный диаметр резьбы не более 16 мм. Шаг резьбы крупный или мелкий, мм, ≥ 1,25. Высота, мм, не менее 8,4 мм. Шайбы должны соответствовать ГОСТ 11371-78 «Шайбы. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)», класс точности должен быть А, должны быть для крепежных деталей диаметром резьбы не менее 12 мм. Исполнение шайб 1 или 2. Диаметр отверстия шайбы, d1, мм, не менее 13,0. Наружный диаметр шайбы, d2, мм, не более 30,0. Толщина шайбы, S, мм, не более 3,0. |
|  | Гвозди. Требуется соответствие ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3)»; ГОСТ 283-75 «Гвозди проволочные. Технические условия (с Изменениями N 1-4)». | Гвозди строительные с плоской головкой или с конической головкой. Сечение гвоздей с конической головкой должно быть фасонным. Заостренная часть гвоздя имеет круглое, квадратное сечение. На стержне гвоздя допускаются продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, четырехстороннее смятие, незначительные насечки и следы от разъемных матриц; под головкой гвоздя - диаметрально расположенные наплывы металла. Угол заострения по граням «не более 40°». Гвозди трефовые, трефовые с перемычками, круглые. |
|  | Растворитель марки Р-4, Р-4А. Требуется соответствие ГОСТ 7827-74 «Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия (с Изменениями N 1-5)». | Представляет собой смесь летучих органических растворителей: сложных эфиров, кетонов, ароматических углеводородов. Цвет и внешний вид - бесцветная, слегка желтоватая, однородная, прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Температура самовоспламенения растворителя, °С, не должна быть ниже 520. Разбавляющее действие: не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ, после высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых и матовых пятен. Температурные пределы распространения пламени, °С: нижний не выше минус 8; верхний не выше плюс 19. Наличие или отсутствие в составе растворителя бутилацетата. |
|  | Лесоматериалы. Требуется соответствие ГОСТ 9463-2016 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия (с Поправкой)». | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, третьего сорта, порода древесины - сосна, ель, лиственница, кедр, пихта, средние, диаметр, см, свыше 14 до 24 включительно. |
|  | Пиломатериалы. Требуется соответствие ГОСТ 8486-86; ГОСТ 18288-87; ГОСТ 24454-80; ГОСТ 6564-84. | Бруски должны быть обрезные. Порода древесины хвойная – сосна или ель. Сорт по качеству древесины и обработки ниже II. Пиломатериалы сырые или сухие. Гниль: не допускается. Инородные включения: проволока, гвозди, металлические осколки - не допускаются. Размеры: длина, м, не более 6,5 м и не менее 4,0 м; толщина не менее 40 мм, ширина, мм, не более 150. На торец/пласть пиломатериалов нанесена маркировка с указанием сорта пиломатериала; маркировка четкая и наносится несмываемой краской, мелком, стойким к смыванию. |
|  | Пиломатериалы. Требуется соответствие ГОСТ 8486-86; ГОСТ 18288-87; ГОСТ 24454-80; ГОСТ 6564-84. | Доски могут быть необрезные или обрезные, должны быть хвойных пород древесины, длиной 4…6,5 м, толщиной 25 мм или 22 мм, IV сорта или выше IV сорта. Инородные включения: проволока, гвозди, металлические осколки - не допускаются. Гниль: не допускается или допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос общей площадью «не более 10 %» площади пиломатериала. |
|  | Пиломатериалы. Требуется соответствие ГОСТ 8486-86; ГОСТ 18288-87; ГОСТ 24454-80; ГОСТ 6564-84. | Брусья могут быть необрезные или обрезные, должны быть хвойных пород древесины, длиной не более 4-6,5 м, толщиной 100 мм и 125 мм, IV сорта или выше IV сорта. Инородные включения: проволока, гвозди, металлические осколки - не допускаются. Гниль: не допускается или допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос общей площадью «не более 10 %» площади пиломатериала. |
|  | Грунтовка. Требуется соответствие ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)». | Грунтовка ГФ-021 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Грунтовка должна быть предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Цвет пленки грунтовки красно-коричневый, после высыхания пленка грунтовки ровная, однородная, матовая, полуглянцевая, покрытие грунтовкой после высыхания не должно оказывать вредного воздействия на организм человека. Стойкость пленки к действию нитроэмали – не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку. Способ нанесения грунтовки на поверхность: кистью и/или краскораспылителем. Расход грунтовки на однослойное покрытие, гр/м2, не более 60-100. Перед применением грунтовку разбавляют до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении по массе 1:1 и/или разбавителем РЭ-4В. |
|  | Пленка полиэтиленовая. | Пленка полиэтиленовая толщиной не менее 0,15 мм. |
|  | Бетон тяжелый. Требуется соответствие ГОСТ 26633-2015. | Класс прочности бетона на сжатие в проектном возрасте не менее В15. Марка бетона по водонепроницаемости не менее W4 и не более W12. Марка бетона по истираемости G1, G2, G3. Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу не более F1300. В качестве вяжущих материалов следует применять портландцемент с активными минеральными добавками или без добавок, шлакопортландцемент, марка вяжущего по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте не менее 300. В качестве крупных заполнителей для бетона применяется гравий или щебень, щебень из гравия из плотных горных пород, щебень из отсевов дробления плотных горных пород. Фракция крупного заполнителя - «от 5 до 10 мм», «св. 10 до 20 мм». В качестве мелких заполнителей для бетона необходимо использовать песок природный, песок из отсевов дробления горных пород, их смесь. Наибольшая крупность зерен крупного заполнителя, мм, не более 20 мм. Бетон должен быть без добавок или с применением воздухововлекающих (газообразующих) добавок. |
|  | Бетон тяжелый. Требуется соответствие ГОСТ 26633-2015. | Класс прочности бетона на сжатие в проектном возрасте не ≤ В15. Марка бетона по водонепроницаемости не менее W4 и не более W12. Марка бетона по истираемости G1, G2, G3. Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу не более F1300. В качестве вяжущих материалов следует применять портландцемент с активными минеральными добавками или без добавок, шлакопортландцемент, марка вяжущего по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте не менее 300. В качестве крупных заполнителей для бетона применяется гравий или щебень, щебень из гравия из плотных горных пород, щебень из отсевов дробления плотных горных пород. Фракция крупного заполнителя: «от 5 до 10 мм», «св. 10 до 20 мм». В качестве мелких заполнителей для бетона необходимо использовать песок природный, песок из отсевов дробления горных пород, их смесь. Бетон должен быть без добавок или с применением воздухововлекающих (газообразующих) добавок |
|  | Бетон тяжелый, мелкозернистый. Требуется соответствие ГОСТ 26633-2015. | Класс прочности бетона на сжатие в проектном возрасте не менее В7,5. Марка бетона по водонепроницаемости менее W12. Марка бетона по истираемости G1, G2, G3. В качестве вяжущих материалов применяется цемент ЦЕМ I…ЦЕМ IV. В качестве крупных заполнителей для бетона применяется гравий, щебень, щебень из гравия из плотных горных пород, щебень из отсевов дробления плотных горных пород. В качестве мелких заполнителей для бетона используется песок природный, песок из отсевов дробления горных пород, их смесь. |
|  | Раствор. Требуется соответствие ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1)». | Раствор строительный готовый, кладочный, не должна быть марка раствора по прочности на сжатие в проектном возрасте менее М100, в качестве вяжущего используется портландцемент, ШПЦ по ГОСТ 10178-85 (с наличием активных минеральных добавок, добавок гранулированного шлака или без них, марка цемента по прочности на сжатие в возрасте 28 суток не должна быть менее 300), известь строительная. В качестве заполнителя применяется песок для строительных работ, золы-уноса, золошлаковый песок, пористые пески. Значение показателя «наибольшая крупность зерен заполнителя» не более 2,5 мм. Раствор тяжелый или легкий. Марка раствора по морозостойкости более F50. Марка раствора по подвижности Пк3 или Пк2. |
|  | Раствор. Требуется соответствие ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1)». | Раствор строительный готовый, кладочный, марка раствора по прочности на сжатие в проектном возрасте менее М100, в качестве вяжущего используется портландцемент по ГОСТ 10178-85 (с наличием активных минеральных добавок или без них, марка цемента по прочности на сжатие в возрасте 28 суток не должна быть менее 400), известь строительная. В качестве заполнителя применяется песок для строительных работ, золы-уноса, золошлаковый песок; пористые пески. Значение показателя «наибольшая крупность зерен заполнителя» не более 2,5 мм. Раствор тяжелый или легкий. Марка раствора по морозостойкости не более F50. Марка раствора по подвижности Пк3 и Пк2. |
|  | Кирпич керамический. Требуется соответствие ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия». | Кирпич керамический (далее также изделие) – представляет собой изделие с пустотностью «не более 13%», изделие в котором отсутствуют пустоты, изделие, имеющее пустоты различной формы (цилиндрической, квадратной, щелевидной) и размера. Размер кирпича (длина х ширина х толщина) не должен быть менее: 250х120х65 мм, марка кирпича по прочности не менее М100, марка кирпича по морозостойкости более F35, класс средней плотности изделия не менее 0,7. Кирпич полнотелый, пустотелый. По теплотехническим характеристикам изделие должно относиться к группе эффективные, повышенной, высокой эффективности. Толщина наружных стенок пустотелого кирпича должна быть не менее 12 мм. Изделия могут быть естественного цвета или объемно окрашенными. Пустоты в изделиях вертикальные или горизонтальные, то есть располагаются или параллельно или перпендикулярно постели. На нелицевую поверхность изделия в процессе изготовления наносят товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя. |
|  | Щебень. Требуется соответствие ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4)». | Щебень из плотных горных пород для строительных работ, марка по дробимости щебня не менее 800, щебень из осадочных, метаморфических, изверженных пород фракции - «св. 20 до 40 мм», «св. 15 до 20 мм». Марка по истираемости щебня И1, И2, И3 или И4. Марка щебня по морозостойкости не менее F50. Группа щебеня в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы 1 или 2 или 3 или 4, 5. Щебень должен быть стойкий к воздействию окружающей среды. Потеря массы щебня после не более 150 циклов замораживания-оттаивания «не более 5%». Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. |
|  | Щебень. Требуется соответствие ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4)». | Щебень из плотных горных пород для строительных работ, марка по дробимости щебня менее 800, щебень из гравия, из осадочных, метаморфических, изверженных пород. Фракция щебня: «св. 40 до 80(70) мм», «от 5(3) до 10 мм». Марка по истираемости щебня И1, И2, И3 или И4. Марка щебня по морозостойкости не менее F50. Группа щебеня в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы 1, 2 или 3 или 4 или 5. Щебень должен быть стойкий к воздействию окружающей среды. Потеря массы щебня после не более 150 циклов замораживания-оттаивания «не более 5%». Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. |
|  | Щебень. Требуется соответствие ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4)». | Щебень из плотных горных пород для строительных работ, марка по дробимости щебня не менее 200, щебень из гравия, из осадочных, метаморфических, изверженных пород фракции - «от 5(3) до 10 мм». Марка по истираемости щебня И1, И2, И3 или И4. Марка щебня по морозостойкости менее F50. Группа щебеня в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой формы 1 или 2 или 3 или 4, 5. Щебень должен быть стойкий к воздействию окружающей среды. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. |
|  | Песчано-гравийная смесь природная, обогащенная. Требуется соответствие ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия». | Песчано-гравийная смесь представляет собой смесь песка и гравия. |
|  | Канат. Требуется соответствие ГОСТ 3070-88 «Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. Сортамент (с Изменением N 1)»; ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)». | Канат должен быть стальной двойной свивки (в правом или левом направлении) с точечным касанием проволок в прядях типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. Канат изготовлен из проволоки оцинкованной с поверхностной плотностью цинка С, Ж, без покрытия, с органическим сердечником из натуральных, химических волокон. Марка каната В, 1. Маркировочная группа 1770 (180) или 1860 (190) Н/мм2 (кгс/мм2). Не должен быть диаметр каната менее 5,5 мм. |
|  | Лоток водоотводный. | Лоток водоотводный должен быть с вертикальным водосливом, должен быть изготовлен из бетона, армированного фиброволокном. Область применения лотка – должен служить для сбора и отвода дождевых и талых вод в местах с неинтенсивным движением легкового транспорта и пешеходных зонах: автостоянки, парковки, тротуары и обочины дорог. Лоток должен быть влаго- и морозостойкий. Размеры лотка не должны быть: Длина лотка, мм, более 1000, Ширина лотка, мм, менее 140, Высота лотка, мм, ≥ 130 мм. Масса лотка требуется до 25 кг. Гидравлическое сечение лотка, размеры: ширина DN100 (100 мм), высота от 90 мм. |
|  | Решетка водоприемная. | Решетка водоприемная должна быть к лоткам водоотводным с шириной гидравлического сечения DN100 (100 мм). Назначение решетки: придает водоотводной конструкции дополнительную жесткость и защищает ливневую канализацию от засорения, обеспечивает безопасную эксплуатацию и придает водоотводной системе законченный вид; решетка устанавливается в зонах со средней интенсивностью и/или неинтенсивным движением легкового транспорта и пешеходных зонах: тротуары, обочины дорог, стоянки автотранспорта. Решетка щелевая, чугунная, из оцинкованной стали. Решетка имеет посадочные места под винты для крепления фиксаторами и обладает высокой пропускной способностью воды за счет структуры щелей. Размеры решетки должны быть: Длина решетки, мм, менее 1000, Ширина решетки, мм, более 120, Высота решетки, мм, ≥ 15 мм. Не должна быть масса решетки ≤ 2,0 кг. |
|  | Столб ограждения бетонируемый. | Описание Внешний вид и размеры Столб бетонируемый, должен быть изготовлен из металлической трубы. Отделка столба требуется порошковая краска, цвет серебристый металлик, перед покраской столб должен быть покрыт цинковым грунтом; допускается наличие/отсутствие дополнительно нанесенного защитного антикорозийного покрытия. В верхней части столба должна быть установлена полукруглая декоративная головка и две светоотражающие полоски красного цвета; также в комплектацию должны входить оцинкованные кольца для крепления цепи (2 шт.). Установка столба производится путем бетонирования его в твердую поверхность на глубину от 240мм. Общая высота столба, не более 1,0 м. Диаметр трубы менее 80 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Не должна быть масса столба ≥ 3,5 кг. |
|  | Цепь длиннозвенная. | Цепь должна быть общего назначения, требуется для выполнения декоративных функций ограждения, цепь изготовлена из оцинкованной, нержавеющей стали. Внешний вид цепи: Размеры и масса цепи: Размер d, мм Размер t, мм, Размер b, мм Вес, кг/м Не менее 4 Не ≤ 30 Менее 25 До 0,65 |
|  | Болты. Требуется соответствие ГОСТ 28778-90 «Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия». | Конструкция и размеры стальных самоанкерующихся распорных болтов: номинальный диаметр резьбы d, мм, не менее 10 и не более 12; длина болта, L, не более 110 мм и не менее 100 мм; длина ЗЭ Н, 70 мм или 75 мм; теоретическая масса 1000 шт., кг, 134,02\90,61. |
|  | Знаки дорожные. Требуется соответствие ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с Поправками, с Изменениями N 1, 2)». | Знаки могут быть изготовлены в климатическом исполнении У или ХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Знаки должны быть изготовлены с использованием световозвращающих материалов. Элементы изображения черного и серого цветов знаков не должны обладать световозвращающим эффектом. Знаки могут быть односторонними и/или двусторонними. Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие. Корпус и/или оборотная сторона знаков, а также все элементы крепления должны быть серого цвета (за исключением оцинкованных поверхностей). Элементы крепления знака не должны искажать информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Изображения знаков следует выполнять световозвращающими материалами. Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Тип световозвращающих пленок для изготовления знаков Б. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа и иметь одинаковую оптическую систему. Требуются знаки: Группа Номер / количество Наименование Типоразмер Информационные 6.4 / 4 шт. Парковка (парковочное место) I, II, III Знаки дополнительной информации (таблички) 8.2.6 / 1 шт. Зона действия I, II, III 8.3.1 / 1 шт.; 8.3.2 / 1 шт. Направление действия I, II, III 8.6.1 / 2 шт.; 8.6.5 / 1 шт. Способ постановки транспортного средства на стоянку I, II, III 8.7 / 1 шт. Стоянка с неработающим двигателем I, II, III 8.17 / 1 шт. Инвалиды I, II, III |
|  | Стойки. | Стойки должны быть круглые, должны быть предназначены для установки дорожных знаков (одного дорожного знака либо и двух и трех дорожных знаков). Стойки должны быть металлические, могут быть покрыты горячим или холодным цинкованием или окрашены красками с повышенным сроком эксплуатации в белый или серый цвет. Длина стойки, L, м, должна быть 4, диаметр трубы, d, мм, требуется не менее 70, толщина стенки трубы, s, мм, 3,0\3,5, масса стойки не достигает 20 кг. На наружной поверхности стоек не должно быть заусенцев и механических повреждений. Толщина покрытия должна составлять – для лакокрасочного покрытия - не менее 60 мкм, для цинкового покрытия – от 60 до 120 мкм. Внешний вид стойки: |
|  | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической наружной, внутренней резьбой. Требуется соответствие ГОСТ 8961-75 «Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки. Основные размеры (с Изменением N 1)»; ГОСТ 8944-75. | Контргайки должны быть с условным проходом не менее 10 мм, должны быть из ковкого чугуна, могут быть без покрытия или с цинковым покрытием. Наружная и внутренняя поверхности контргаек должны быть очищены от пригара и окалины. Оцинкованная наружная и внутренняя поверхность контргаек должна иметь сплошное цинковое покрытие (резьба не оцинковывается) без пятен, пузырчатости и включений окисных пленок. |
|  | Урна для мусора уличная. | Урна для мусора уличная должна быть металлическая, круглая, квадратная или прямоугольная, должна быть предназначена для сбора и накопления бытового мусора на улице. Наличие или отсутствие козырька для обеспечения сохранности мусора во время дождя, наличие или отсутствие пепельницы. Металл урны должен быть покрыт полимерными красками, переносящими погодные условия. Урна может устанавливаться на стационарное бетонное основание или крепится анкерными болтами на подготовленной площадке, допускается свободная установка. При отсутствии козырька для обеспечения сохранности мусора во время дождя на дне корпуса урны должно быть наличие отверстия для стока дождевой воды. Вес урны не должен превышать 20 кг. Объем урны требуется не менее 40л. Габаритные размеры урны – длина, см, не менее 30, ширина, см, не более 48, высота, см, не ≥ 120. |
|  | Скамья парковая. | Скамья представляет собой сборно-разборное изделие. Должна состоять из каркаса - чугунных опор-стоек и спинки с сиденьем - деревянного бруса хвойных пород, размером сечения бруса не менее 60 мм х менее 50 мм. Деревянный брус должен быть обработан огнебиозащитной пропиткой и полуматовым, глянцевым лаком, стойким к резким перепадам температур, к истиранию и к воздействию слабых щелочных растворов. Опоры-стойки должны быть обработаны антикорозийными материалами и окрашены в черный цвет и/или могут быть покрыты бронзовой или медной патиной. Крепление бруса осуществляется винтами и/или болтами. Цвет бруса - еловая зелень, груша, махагон, палисандр, рябина, тик. Не должны быть размеры скамьи, глубина x высота x длина, мм, более: 785 х 1050 х 3000; вес скамьи до 160 кг. Внешний вид скамьи: |
|  | Растворитель. Требуется соответствие ГОСТ 18188-72 «Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия (с Изменениями N 3-7)». | Растворитель представляет собой смесь летучих органических жидкостей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров. Цвет и внешний вид растворителя – должна быть бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц. Разбавляющее действие растворителя: не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ; после высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых либо матовых пятен. Растворитель должен быть предназначен для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлевок специального, общего назначения. |
|  | Песок. Требуется соответствие «ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)». | Представляет собой природный неорганический сыпучий материал с крупностью зерен «до 5 мм», образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке валунно-гравийно-песчаных и гравийно-песчаных и песчаных месторождений или природный неорганический сыпучий материал с крупностью зерен «до 5 мм», с улучшенным зерновым составом и меньшим содержанием пылевидных и глинистых частиц, полученный с использованием специального оборудования. Песок в зависимости от зернового состава и содержания пылевидных и глинистых частиц класса I / II. Группа песка в зависимости от модуля крупности – крупный, средний или мелкий. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. |
|  | Камни бортовые. Требуется соответствие ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия». | Камни бортовые бетонные (далее также камни), изготовленные из мелкозернистого бетона по ГОСТ 26633-2015 в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69, предназначенные для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Длина камней не должна быть менее 1000 мм, высота не более 200 мм, ширина не менее 80 мм. Справочная масса камня не должна быть менее 0,04 т. Бетон камней должен соответствовать классу бетона по прочности на сжатие не менее чем В22,5. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе должен быть не менее чем Вtb 3,2. Марка бетона по морозостойкости не менее F150. Камни должны быть прочными и трещиностойкими. Верхние и нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны. Допускается использование камней с технологическим уклоном нелицевых вертикальных граней «до 5%» или закруглением лицевых граней радиусом «до 5 мм» и нелицевых - «до 15 мм», фасками шириной «до 10 мм». |
|  | Камни бортовые. Требуется соответствие ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия». | Камни бортовые бетонные, железобетонные (далее также камни), изготовленные из мелкозернистого, тяжелого бетона по ГОСТ 26633-2015 в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69, предназначенные для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов. Длина камней не должна быть менее 1000 мм, высота не более 300 мм, ширина не менее 150 мм. Справочная масса камня не должна быть менее 0,10 т. Бетон камней должен соответствовать классу бетона по прочности на сжатие не менее чем В30. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе должен быть не менее чем Вtb 4,0. Марка бетона по морозостойкости ≥ F150. Камни должны быть прочными и трещиностойкими. Верхние и нижние и вертикальные грани камней должны быть взаимно перпендикулярны. Допускается использование камней с технологическим уклоном нелицевых вертикальных граней «до 5%» или закруглением лицевых граней радиусом «до 5 мм» и нелицевых - «до 15 мм», фасками шириной «до 10 мм». |
|  | Асфальтобетоны. Требуется соответствие ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». | Асфальтобетоны должны быть предназначены для устройства верхних слоев покрытий, для III дорожно-климатической зоны. Асфальтобетоны в зависимости от вида минеральной составляющей должны быть песчаные. Тип асфальтобетона в зависимости от вида песка – на песках из отсевов дробления, на природных песках или смесях природных песков с отсевами дробления. Марка асфальтобетона в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов I, II, III. |
|  | Асфальтобетоны. Требуется соответствие ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». | Асфальтобетоны должны быть предназначены для устройства нижних слоев покрытий, для III дорожно-климатической зоны. Асфальтобетоны в зависимости от вида минеральной составляющей могут быть щебеночные, гравийные. Вид асфальтобетона в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен крупнозернистые, мелкозернистые. Вид асфальтобетона в зависимости от величины остаточной пористости – должен быть пористый. Марка асфальтобетона в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов I, II. Для приготовления асфальтобетонов должен применяться щебень, гравий фракций «от 5 до 10 мм» и/или «свыше 10 до 20 (15) мм» и/или «свыше 15 до 20 мм» и/или «свыше 20 (15) до 40 мм». |
|  | Асфальтобетоны высокоплотные, плотные. Требуется соответствие ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». | Асфальтобетоны должны быть предназначены для устройства верхних слоев покрытий, для III дорожно-климатической зоны. Асфальтобетоны в зависимости от вида минеральной составляющей щебеночные, гравийные. Вид асфальтобетона в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен крупнозернистые, мелкозернистые. Тип плотного асфальтобетона в зависимости от содержания в нем щебня, гравия – А/Б/В. Марка асфальтобетона в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов I, II, III. Для приготовления асфальтобетонов должен применяться щебень, гравий фракций «от 5 до 10 мм» и/или «свыше 10 до 20 (15) мм» и/или «свыше 15 до 20 мм» и/или «свыше 20 (15) до 40 мм». |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные литые горячие (далее также смеси литые). Требуется соответствие ГОСТ Р 54401-2011 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования». | Смеси литые в зависимости от наибольшего размера зерен минеральной части, содержания в них щебня и назначения могут быть типа III, II, должны быть предназначены для устройства покрытий тротуаров. Максимальный размер зерен минеральной части смеси, мм, не более 15. Содержание фракций «более 5 мм», % по массе, не более 0-30. Температура смеси при производстве, транспортировании, хранении и укладке, °С, «не выше 215» или «не выше 230» при использовании полимерно-битумных вяжущих, битумов нефтяных дорожных вязких. Смеси литые должны быть однородными. Для приготовления смесей литых должен применяться: - щебень, фракций «от 5 до 10 мм» и/или «свыше 10 до 15 мм»; в щебне не должно быть посторонних засоряющих примесей; - песок из отсевов дробления и/или природный песок; - минеральный порошок неактивированный и/или активированный, соответствующий требованиям ГОСТ Р 52129-2003. |
|  | Семена газонных трав (смесь). Требуется соответствие ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия (с Поправкой)». | Категория семян ОС, ЭС, РС. Состав смеси, 100 %, в том числе: райграс пастбищный не ≥ 25%; мятлик > 20%; тимофеевка луговая ≤ 25%; овсяница луговая / овечья менее 20% не допустимо. Чистота семян, %, не < 90. Всхожесть семян требуется, %, ≥ 50. Не допускается наличие в семенах сорняков, вредителей и возбудителей болезней, имеющих карантинное значение для Российской Федерации, живых вредители и их личинок, повреждающих семена. |