Техническое задание

Предмет: на выполнение работ по обеспечению лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей в 2019 году.

Источник финансирования: средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Максимальная цена контракта: 3 115 362,94 рублей (три миллиона сто пятнадцать тысяч триста шестьдесят два) рубля 94 копейки.

Обоснование цены контракта: 12 контрактов с площадки www.zakupki.gov.ru

Цена контракта включает расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя, содержащимся в программе реабилитации, а также транспортировка, доставка, разгрузка, страховка, уплата таможенных пошлин, налоговых сборов и иных обязательных платежей.

Обеспечение контракта: Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта в размере 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 934 608 (девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот восемь) рублей 88 копеек. Способом обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Оплата производится в следующем порядке: путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика, в течении 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения и оформленных надлежащим образом расчетных документов.

Срок выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта до 30.11.2019 включительно.

Место поставки товара: на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по месту жительства Получателя.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протез голени (тип 2) (пострадавшие А) | Протез голени модульный с полимерным чехлом |  |  | шт. | 4 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном, вакуумным клапаном и герметизирующим наколенником | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов со средним уровнем активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 2 | Протез голени модульный (тип 3) (пострадавший Б) | Протез голени модульный с полимерным чехлом |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном, вакуумным клапаном и герметизирующим наколенником. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов с высоким уровнем двигательной активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 3 | Протез голени для купания (пострадавший В) | Протез голени модульный |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Гибкая голенная система с интегрированной косметической облицовкой, без косметической облицовки |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление протеза с использованием полимерного наколенника и формы гильзы | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Стопа и гибкая голенная система с интегрированной косметической облицовкой, стопа бесшарнирная влагозащищенная с повышенной упругостью носочной части | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протез | Купальный |  |  |  |
| 4 | Протез бедра для купания (пострадавшие Г) | Протез бедра модульный |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном |  |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Полицентрический с функцией ручного замка, влагозащищенный |  |  |  |
|  |  | Стопа влагозащищенная | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Подошва стопы имеет специальное рифление, предотвращающее проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протез | Купальный |  |  |  |
| 5 | Протез бедра модульный (тип 3) (пострадавший Д) | Протез бедра модульный |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Пневматический многоосный, с высокой подкосоустойчивостью и независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | пневматический одноосный с возможностью регулирования скорости ходьбы, с активным механизмом обеспечения подкосоустойчивости, отключающимся при переходе на передний отдел стопы |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов со средним уровнем активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 6 | Протез бедра модульный (тип 4) (пострадавшие Е) | Протез бедра модульный |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны c выпускным клапаном | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Полицентрический с трехклапанной гидравлической системой и геометрическим замыканием со встроенной функцией вращения и смещения, регулируемое подгибание в фазе опоры, регулируемое голенооткидное устройство |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Полицентрический с гидравлическим управлением фазой переноса и опорой за счет многоосной кинематики |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов со средним уровнем двигательной активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 7 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии (пострадавшие Ж) | Протез бедра модульный с внешним источником энергии |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Электронный коленный шарнир с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов с высоким уровнем двигательной активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| Итого | 12 |

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению протезов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы должны отвечать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности", а также соответствовать Государственным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Требования к безопасности работ

# Требования к безопасности Изделий должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения.

# Требования к упаковке, отгрузке протезов верхних конечностей.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения пострадавших должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей ограничениями жизнедеятельности» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показат2еля при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.1

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.2

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.