1. Предмет заключения контракта:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями: сложной ортопедической обувью, сложной ортопедической обувью на аппарат, вкладными башмачками.

2. Обязательные условия:

Требования к качеству изделия, к техническим характеристикам изделия, к безопасности изделия, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) изделия, к количественным и качественным характеристикам изделия, к комплектности и упаковке изделия, к отгрузке (передаче) изделия, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества изделия.

Техническое задание

Требования к количественным и качественным характеристикам

| Наименование изделия, работ, услуг | Количество |
| --- | --- |
| Сложная ортопедическая обувь (для взрослых) |
| Ортопедическая обувь для инвалидов при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, изготовленная из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. |
| 1 | Сложная ортопедическая обувь (ботинки неутепленные женские,мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой) (пара) | 50 |
| 2 | Сложная ортопедическая обувь (ботинки утепленные женские,мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой) (пара) | 55 |
| 3 | Сложная ортопедическая обувь (ботинки мужские, женские на укорочение от 3 до 6 см не утепленные) (пара) | 5 |
| 4 | Сложная ортопедическая обувь (ботинки мужские, женские на укорочение от 3 до 6 см утепленные) (пара) | 5 |
| 5 | Сложная ортопедическая обувь (ботинки неутепленные мужские, женские на укорочение от 10-12см) (пара) | 5 |
| 6 | Сложная ортопедическая обувь (ботинки утепленные мужские, женские на укорочение от 10-12см) (пара) | 5 |
| Сложная ортопедическая обувь на аппараты |
| Ортопедическая обувь для инвалидов на ортопедические аппараты, изготовленная из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. |
| 1 | Сложная ортопедическая обувь на аппараты (ботинки женские, мужские не утепленные на ортопедический аппарат) (пара) | 5 |
| 2 | Сложная ортопедическая обувь на аппараты (ботинки женские, мужские утепленные на ортопедический аппарат) (пара) | 5 |
| Вкладной башмачок |
| Ортопедические изделия для инвалидов при ампутационных дефектах стоп, изготовленные из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. |
| 1 | Вкладной башмачок (в нормальную обувь) после ампутации переднего отдела стопы (шт) | 7 |

Протезно-ортопедичекие изделия должны отвечать требованиям ГОСТ  Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно — химических и токсикологических испытаний».

Срок выполнения работ - в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей, и (или) не позднее 29 (двадцати девяти)           календарных дней с момента получения направления Исполнителем от Получателя. Направления принимаются Исполнителем не позднее 25.11.2019. В случае приема Направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в срок до 23.12.2019.

Место выполнения работ: Сибирский федеральный округ. Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, производятся (по желанию инвалида) в пункте приема граждан открытого на территории Республики Хакасия (в пределах 25 км от г. Абакана). Пункт приема оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также созданы условия для возможности примерки изделия.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделия

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению. Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»

Требование к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.