Техническое задание

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (на базе стационара).

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

2 992 906 руб. 00 коп.

- Источник финансирования

Средства федерального бюджета Российской Федерации (КБК 393 10 03 04 2 02 39570 323)

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя (на базе стационара) на территории Кемеровской области.

Выполнить работы по настоящему Контракту по изготовлению лично и передать Изделие непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Техническим заданием.

- Требования к квалификации участников электронного аукциона на выполнение определенных работ, оказание услуг, определенных законодательством.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющимся предметом электронного аукциона;

Наличие у участника электронного аукциона лицензии на осуществление медицинской деятельности по осуществлению стационарной медицинской помощи по «травматологии и ортопедии», предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование объекта закупки по Классификации 86Н | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Цена за единицу изделия, руб. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-10 Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа индивидуального изготовления, должен состоять из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог; материал приемной (примерочной) гильзы – термопласт или аналог; количество примерочных гильз – не менее одной; косметической индивидуальной оболочки; материал косметической оболочки – полиуретан или аналог; чулок перлоновых ортопедических; без вкладыша в гильзу; крепление протеза по назначению врача-ортопеда: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, с использованием бандажа; РСУ должны соответствовать весу инвалида; без поворотного устройства; стопы по назначению врача-ортопеда: шарнирной, бесшарнирной, с пружинным элементом из карбона или пластика, не менее 1 и не более 3 уровня двигательной активности; коленный шарнир по назначению врача-ортопеда: одноосный с голенооткидным устройством, с механизмом торможения, с фиксатором, полицентрический с «геометрическим замком» с регулированием фаз сгибания-разгибания, не менее 1 и не более 3 уровня двигательной активности; тип протеза по назначению - постоянный. | 138018 | 6 |
| 2 | 8-07-09 Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления, должен состоять из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог; материал приемной (примерочной) гильзы – термопласт или аналог; количество примерочных гильз – не менее одной; косметической индивидуальной оболочки; материал косметической оболочки по назначению врача-ортопеда: полиуретан, пенополиэтилен; чулок перлоновых ортопедических; вкладыша в гильзу по назначению врача-ортопеда: из вспененных материалов, чехлов полимерных гелевых; крепление протеза по назначению врача-ортопеда: - за счёт формы приемной гильзы и наколенника, с использованием кожаных, синтетических материалов; РСУ должны соответствовать весу инвалида; стопы по назначению врача-ортопеда: шарнирной, бесшарнирной, не менее 1 и не более 3 уровня двигательной активности; тип протеза по назначению - постоянный. | 125471 | 10 |
| 3 | 8-07-03 Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный, модульный индивидуального изготовления, должен состоять из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог; материал приемной (примерочной) гильзы – термопласт или аналог; количество примерочных гильз – не менее одной; без косметической оболочки; без вкладыша в гильзу; крепление протеза по назначению врача-ортопеда: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, с использованием бандажа; РСУ должны соответствовать весу инвалида; без поворотного устройства; стопы по назначению врача-ортопеда: шарнирной с регулируемым пяточным амортизатором, не менее 1 и не более- 2 уровня двигательной активности; коленный шарнир – одноосный, полицентрический, с механизмом торможения, с фиксатором, не менее 1 и не более 2 уровня двигательной активности; тип протеза по назначению - лечебно-тренировочный. | 80893 | 4 |
| 4 | 8-07-02 Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени лечебно-тренировочный, модульный индивидуального изготовления, должен состоять из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог; материал приемной (примерочной) гильзы – термопласт или аналог; количество примерочных гильз – не менее одной; без косметической оболочки; вкладыша в гильзу из вспененных материалов; крепление протеза по назначению врача-ортопеда: наколенником, с использованием кожаных полуфабрикатов; РСУ должны соответствуют весу инвалида; стопы по назначению врача-ортопеда: со стандартным шарниром, со сменным пяточным амортизатором, не менее 1 и не более 2 уровня двигательной активности; тип протеза по назначению - лечебно-тренировочный. | 57825 | 6 |
| 5 | 8-07-02 Приемная гильза лечебно-тренировочного протеза голени | Приемная гильза лечебно-тренировочного протеза голени модульного типа должна состоять из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; вкладыша в гильзу из вспененных материалов с безаллергенными свойствами; РСУ должны соответствовать весу инвалида. | 32297 | 6 |
| 6 | 8-07-03 Приемная гильза лечебно-тренировочного протеза бедра | Приемная гильза лечебно-тренировочного протеза бедра модульного типа должна состоять из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; без вкладыша в гильзу; РСУ должны соответствовать весу инвалида. | 22892 | 2 |

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ по изготовлению и выдаче Получателям изделий – изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенных исключительно для личного использования 60 календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю, но не позднее 30.11.2019.

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 24 Протезы нижних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»,

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 11 «Исследования общетоксического действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 (Раздел 4,5) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ИСО Р 8549-1-2011 «Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам».

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53871-2010 «Методы оценки реабилитационной эффективности протезирования нижних конечностей».

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56137-2014 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».

Выполнение работ должно осуществляться при наличии действующих деклараций о соответствии на изделия и соответствовать требованиям:

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53870-2010 «Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставление услуг».

Выполняемые работы по обеспечению Получателей изделиями должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнить работы по обеспечению Получателей изделиями с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель должен гарантировать, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

В комплект протеза нижней конечности должны входить сопутствующие изделия: протезный ключ, чехлы на культю, которые должны выдаваться на срок, соответствующий сроку пользования протезом.

- Протез нижней конечности срок пользования не менее 2 лет, должен быть укомплектован протезным ключом – не менее 2 шт., чехлами на культю шерстяными, хлопчатобумажными – не менее 8 шт.; чехлами гелевыми – не менее 4 шт.; чехлами силиконовыми – не менее 2 шт.

- 	Протез нижней конечности для детей, лечебно-тренировочный протез нижней конечности срок пользования не менее 1 года, должен быть укомплектован – протезным ключом – не менее 1 шт., чехлами на культю шерстяными, хлопчатобумажными – не менее 4 шт.; чехлами гелевыми – не менее 2 шт.; чехлами силиконовыми – не менее 1 шт.).

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

- Протез нижней конечности   -  не менее 1 года, (для детей – не менее 6 мес.);

-	Лечебно-тренировочный протез нижней конечности – не менее 1 года, (для детей – не менее 6 мес.);

В период гарантийного срока ремонт должен осуществляться бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок службы изделий указывается при подаче заявки. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.)