| %REG_DATE% № %REG_NUM% |  |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

Поставка видеоувеличителей  для обеспечения инвалидов в 2019 году

| № п.п. | Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара (указать конкретные характеристики) | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный ручной видео увеличитель | Электронный ручной видео увеличитель (ЭРВУ) должен иметь следующие технические характеристики и параметры: - наличие встроенного широкоформатного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали не менее 4,3 дюйма; - регулировка уровня увеличения изображения в диапазоне от 6 до 14 крат (диапазон может быть расширен); - наличие не менее 5 режимов для просмотра изображений: 1-го полноцветного и 4-х высококонтрастных режимов для чтения (черный на белом фоне, белый на черном фоне, желтый на синем фоне, желтый на черном фоне); - наличие функции «стоп-кадр» для фиксации изображения на дисплее; - наличие функции автофокус для обеспечения четкого изображения читаемого текста; - наличие выдвижной или складной ручки для удобства чтения; - наличие индикатора заряда батареи; - возможность работы от аккумуляторных или простых щелочных батарей; - время непрерывной работы без заряда батареи не менее 2 часов; - вес устройства (без сетевого адаптера) не более 220 грамм. Комплект поставки: 1. Специальное устройство для оптической коррекции слабовидения (электронный ручной видео увеличитель). 2. Наличие аккумуляторов. 3. Зарядное устройство. 4. Руководство пользователя на русском языке. 5. Футляр для переноски. | 15 |
| 2 | Электронный стационарный видео увеличитель | Электронный стационарный видео-увеличитель (ЭСВУ) обеспечивает слабовидящим пользователям с остротой зрения от 0,03 до 0,2 возможность чтения плоскопечатных текстов, рассматривания иллюстраций и мелких объектов, письма и выполнения других ручных работ со зрительным контролем. ЭСВУ должен иметь следующие технические и функциональные характеристики: - регулировка кратности увеличения в диапазоне от 2 до 70 крат с автоматической фокусировкой и отображением на экране установленной кратности увеличения; - возможность фиксации выбранной кратности увеличения; - фиксация фокусировки в плоскости бумаги при письме; - возможность регулировки светодиодов подсветки, сохранение последних настроек (в том числе увеличение и яркости света), предусмотрена возможность восстановления заводских настроек. Режимы отображения: - естественной контрастности – цветной, - высококонтрастный для чтения текста, в том числе: черно-белый позитивный; черно-белый негативный; - цветовые сочетания текста и фона; - регулировка яркости изображения. Жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 18 дюймов. Камера должна иметь режим автофокуса. Питание от сети переменного тока. Вес не более 20 кг. Конструкция и эргономика ЭСВУ должна быть выполнена в виде единого конструктивного блока, содержащего монитор, видеокамеру, панель управления, подвижный столик и осветитель. Подвижный двухкоординатный столик с длиной не менее 350 мм и шириной не менее 350 мм. Свободная высота над поверхностью столика не менее 150 мм. Столик устройства должен быть оснащен двухрежимным фиксатором, который дает пользователю возможность блокировать перемещение как по оси XY, так и по оси Y раздельно. Органы управления должны быть рельефные и должны обеспечивать удобство пользования человеку с пониженным зрением. Комплект поставки: Электронный стационарный видео-увеличитель, Сетевой кабель, Руководство по эксплуатации и паспорт на русском языке с информацией, содержащейся в эксплуатационной документации, доступна для восприятия пользователями с нарушением функций зрения, Паспорт изделия | 10 |

Электронно-оптические средства для коррекции слабовидения способствуют частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

Требования к качеству товара.

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны изготовляться в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, в частях:

1.  «Область применения»,

4. «Общие технические требования».

Требования к безопасности товара.

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», требованиям государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, в частях:

1. «Область применения»,

5. «Общие технические требования»,

6. «Требование безопасности»,

9. «Транспортирование и хранение»,

10. «Указания по эксплуатации»,

11. «Гарантии изготовителя».

Требования к функциональным характеристикам товара.

Электронно-оптические средства должны иметь преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

Требования к упаковке.

На товар должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Гарантийный срок на товар устанавливается с даты подписания Акта   приема-передачи товара Получателем и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 10 дней.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающее право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание в Акте приема-передачи товара Получателем адреса   мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалида техническим средством реабилитации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации на техническое средство реабилитации не распространяется на случаи нарушения Получателем товара условий и требований к эксплуатации товара.

Поставщик должен гарантировать, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Дополнительные условия

Необходимо наличие действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

- Срок поставки товара: Товар поставляется в полном объеме в пункт выдачи товара в г. Курске в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 15 рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30 ноября 2019 года.

Место поставки товара: товар поставляется получателю по месту его фактического проживания (в пределах Курской области) или по желанию инвалида выдается ему по месту нахождения пункта выдачи.