ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью

Часть I

| 1 | Наименование Заказчика: Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 440000, г. Пенза, ул. Московская, 19, телефон (8412) 59-06-00, факс (8412) 59-07-47, e-mail: info@ro58.fss.ru. |
| --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа: средства федерального бюджета, перечисленные в соответствии с действующим законодательством Фонду социального страхования Российской Федерации, в пределах доведенных в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
| 3 | Наименование предмета аукциона: выполнение работ по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью |
| 4 | Место и условия выполнения работ: Пензенская область, г. Пенза. Организация, непосредственно выполняющая работы, исполняет такие работы по индивидуальным заказам Получателей, должна иметь соответствующее оборудование и специалистов для выполнения работ по предмету контракта. |
| 5 | Сроки выполнения работ: в соответствии с условиями Контракта, но не позднее 01 октября 2019 года. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта: 1 447 753 (один миллион четыреста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят три) руб. 98 коп. Порядок формирования цены контракта: в цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе: расходы на выполнение с учетом физиологических данных получателей работ, на доставку результата работ получателям, а также на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые Исполнитель должен уплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приложение 1 к Техническому заданию). |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится по мере выполнения работ по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения за период и получения Заказчиком счета, счета-фактуры |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью

Часть II.

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные (потребительские) характеристики | Количество (пара) | Начальная (максимальная) цена за единицу (руб.) | Начальная (максимальная) стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки детская, при различных патологиях стоп и опорно-двигательного аппарата (далее – обувь), изготовлена по обмерам с учетом индивидуальных параметров получателя. Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Выполнение работ также включает предоставление (выдачу) получателю обуви, изготовленной по индивидуальным параметрам на основании медицинского заключения врача ортопеда и в зависимости от патологических нарушений опорно-двигательного аппарата получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Материалы верха обуви: наружные детали верха из кожи для верха обуви в соответствии с действующими ГОСТ, внутренние детали верха из кожи или ткани для подкладки обуви в соответствии с действующими ГОСТ, полотно трикотажное. Материалы низа обуви: кожа для низа обуви согласно действующим ГОСТ, пластины резиновые пористые, пластины из непористой кожеподобной резины, при назначении врача – подошвы формованные, резина каблучная. Соединение деталей не должно образовывать утолщений и не должно оказывать давление на стопу. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться на ноге при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молния» или текстильных (ленты «контакт»). Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Выдаваемая обувь должна быть упакована в упаковку, обеспечивающую защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки. | 85 | 7774,67 | 660846,95 |
| 2 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке детская, при различных патологиях стоп и опорно-двигательного аппарата (далее – обувь), изготовлена по обмерам с учетом индивидуальных параметров получателя. Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Выполнение работ также включает предоставление (выдачу) получателю обуви, изготовленной по индивидуальным параметрам на основании медицинского заключения врача ортопеда и в зависимости от патологических нарушений опорно-двигательного аппарата получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Материалы верха обуви: наружные детали верха из кожи для верха обуви в соответствии с действующими ГОСТ, внутренние детали верха из натурального или искусственного меха. Материалы низа обуви: кожа для низа обуви или пластины резиновые пористые согласно действующим ГОСТ, пластины из непористой кожеподобной резины, ТЭП, при назначении врача – подошвы формованные, резина каблучная. Соединение деталей не должно образовывать утолщений и не должно оказывать давление на стопу. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться на ноге при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молния» или текстильных (ленты «контакт»). Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Синтетические и искусственные материалы, применяемые для наружных деталей зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы. Выдаваемая обувь должна быть упакована в упаковку, обеспечивающую защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки. | 91 | 8647,33 | 786907,03 |
| 3 |  | ИТОГО | 176 |  | 1447753,98 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам изделий

Ортопедическая обувь должна отвечать требованиям документов, применяемых в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации по перечню:

- ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р 51632 - 2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении;

- фиксацию стопы в правильном положении.

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистость деталей верха, стяжка «лица», осыпание покрытия, неустойчивость покрытия, дефекты сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества.

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок на Изделия устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия и составляет:

- 40 дней - для обуви на кожаной подошве;

- 50 дней - для обуви на кожаной подошве с накладкой;

- 60 дней - для обуви на подошве из кожеподобной резины;

- 70 дней - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта;

- 45 дней - на детскую обувь.

Требования к результатам выполненных работ

Получение эффекта реабилитации от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранении) ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в изделиях показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».