Описание объекта закупки

На поставку автомобилей с адаптированными органами управления, для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2019 году.

1. Описание объекта закупки

Поставка автомобилей с адаптированными органами управления, для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемых для их реабилитации (далее – Товар).

# 2. Требования к условиям поставки: (ред. от 25.12.2018)

2.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. от 25.12.2018) (далее - ТР ТС 018/2011 (в ред. решений Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 N 6, от 14.10.2015 N 78, от 11.07.2016 N 56, от 16.02.2018 N 29).

2.2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

2.3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями от : 31 января 2015 г., 9 июня 2016 г., 13 октября, 21 декабря 2017 г., 19 февраля, 15 мая 2019 г.).

# 2.4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору ОКПД (ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ред. от 20.02.2019), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042 (с изменениями и дополнениями от : 9 апреля, 31 декабря 2016 г., 22 ноября 2017 г., 20 марта 2018 г.)

2.5. Автомобили должны быть легковыми.

2.6. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

2.7. Автомобили должны быть 2019 года изготовления.

2.8. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

2.9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

2.10. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия, сертифицированы в составе автомобиля.

2.11. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

3. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

3.1. Одобрение типа транспортного средства, на автомобили  с ручным управлением, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемых для их реабилитации выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

3.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги).

4. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

1. гарантийный талон на автомобиль;

# - паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств» (ред. от 26.12.2013);

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- руководство по эксплуатации средств управления для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве (специальным оборудованием);

- договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей

- товарная накладная.

5. Требования к количеству Товара:

Количество поставляемых автомобилей в соответствии с нуждаемостью и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до регионального отделения Фонда.

Автомобиль с установкой механизма ручного управления с возможностью управления водителем:

- двумя руками, без правой ноги – 3 шт.;

- двумя руками, без левой ноги — 1 шт.

6. Требования к техническим характеристикам товара:

| № п.п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический Седан или хэтчбек / не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | Не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | Должно быть 4х2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | Должно быть переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | Должно быть переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | Должен быть четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | Должна быть механическая |
| 9 | Тип коробки передач | Должна быть с ручным управлением |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1596 |
| 11 | Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 12 | Оборудование автомобиля | Бензин с октановым числом не менее 95 |

7. Условия передачи и приемки автомобиля:

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 8 настоящего Технического задания, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

8. Место поставки и выдачи автомобиля: осуществляется поставщиком (представителем Поставщика) в организованном пункте выдачи товара на территории г. Майкоп. (Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского 49).

Обеспечение автомобилями пострадавших на производстве, должно осуществляться с момента заключения государственного контракта до 20 декабря 2019 года, по направлениям Заказчика, в срок не более 30 (тридцати) дней с момента получения Исполнителем индивидуальных направлений или списков, выданных Заказчиком.

9. Порядок формирования цены:

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Условия оплаты:

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара на основании счетов Поставщика, Актов поставки Товара (подписанного Заказчиком) с приложенными копиями Актов сдачи-приемки Товара и счетов фактур, Реестра выдачи Товара, а также по одному экземпляру на каждого Получателя: Акта сдачи – приемки Товара Получателем, Договора, отрывного талона к Направлению, копии паспорта транспортного средства и накладных. После выполнения контрактных обязательств Стороны подписывают Акт выверки расчетов.

Документы, необходимые для оплаты, представляются Заказчику не позднее 20 декабря 2019 года.

Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке поставляемых товаров.

11. Обязательные условия:

11.1. Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику, необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

11.2. При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

- Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

- Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

11.3. Не позднее 3 дней с момента поступления автомобиля, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.

11.4. Поставка осуществляется на основании направления страховщика. При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

12. Срок поставки товара не позднее 20 декабря 2019 года.

13. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

13.1. Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

13.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в не менее 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

13.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

13.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

13.5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

13.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

13.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

14. Требования к качеству товара:

14.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

14.2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

14.3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

15. Размер обеспечения заявки 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

16. Размер обеспечения исполнения государственного контракта 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Ограничение участия в определении поставщика – установлено (Закупка только для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций)

# Участники электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям)/

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами - Устанавливаются запрет на  допуск отдельных видов машиностроения в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(в соответствии с п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 656:

- Подтверждением наличия специального инвестиционного контракта является представление копии этого контракта, заверенной руководителем организации, являющейся стороной указанного контракта;

- Подтверждением соответствия товаров требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации является акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в порядке, установленном ею по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

- Подтверждением страны происхождения товаров является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства – члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами).