Техническое задание

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, протезами верхних конечностей |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Протезы конечности являются техническим средством реабилитации, заменяющим частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащим для восполнения косметического и (или) функционального дефекта. Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология и соответствовать ГОСТ ИСО 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы т упго, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ 52770-2007 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51819-2001 Протезирование и ортезирование верхних конечностей. Термины и определения, ГОСТ Р ИСО 22523-200"7 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытания. Протез верхней конечности должен соответствовать ГОСТ Р 51191-2007 Узлы протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р ИСО 10328-2007 Протезирование. Испытание конструкции протезов верхних конечностей. Требования и методы испытаний. Протез верхней конечности должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхней конечности пользователя, физического состояния и его индивидуальных особенностей, психологического статуса, профессиональной и частной жизни, индивидуального уровня двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Выполнение работ по обеспечению застрахованного лица протезом верхней конечности должно производится с использованием высококачественных материалов и современных технологий, с надлежащим качеством и в соответствии с принятыми в Российской Федерации государственными и отраслевыми стандартами и требованиями. Приемная гильза и крепления протеза верхней конечности не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при его пользовании. Материал приемной гильзы протеза верхней конечности, контактирующих с телом пользователя, должен быть разрешен к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Узлы протеза верхней конечности должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза верхней конечности должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Выполняемые работы по изготовлению протезов верхних конечностей должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пользователем, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению протезов верхней конечности по ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия, ГОСТ 30324.0-95 Изделия медицинские электрические. Часть1. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 50267.0.2-2005 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. Изготовленные протезы верхних конечностей должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018 № 85н и составлять для: - протезы верхних конечностей - не менее 2 лет. Характеристики протезов верхних конечностей указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| Требования к гарантийному сроку товара, к гарантийному обслуживанию товара | Гарантийный срок: - на протезы верхних конечностей – не менее 2 лет, в течение этого срока Подрядчик обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно |
| Количество товара, объем работ, услуг | 44 штуки |
| Место доставки товара, выполнения работ или оказания услуг | г. Новосибирск или Новосибирская область |
| Сроки поставки товара или выполнения работ либо оказания услуг | С даты подписания государственного контракта по 26 декабря 2019 года включительно. |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» предоставить по запросу Заказчика копии деклараций о соответствии на изделия полуфабрикаты: узлы протезов верхних конечностей, используемые при выполнении работ, в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения запроса Заказчика. Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом Подрядчика и печатью. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Наименование товара, работы, услуги в соответствии c КТРУ | Наименование ТСР (протезно-ортопедического изделия) в соответствии с классификацией | Описание функциональных и технических характеристик товара, изделия) в соответствии изделий | Кол-во, штуки |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.190-00005051 Протез части кисти руки | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти при частичной ампутации кисти, кисть ПВХ | 20 |
| 32.50.22.190-00005051 Протез части кисти руки | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез при вычленении кисти, кисть силиконовая с арматурой | 9 |
| 32.50.22.129-00000017 Протез лучевой кости | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Протез предплечья, косметический, кисть силиконовая, с приемной гильзой из акриловых смол | 4 |
| 32.50.22.129-00000017 Протез лучевой кости | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический, кисть функционально-косметическая каркасная, оболочка косметическая силиконовая, гильза индивидуальная одинарная из литьевого пластика на основе связующих смол, тип крепления – силиконовый чехол с быстросъемным замком | 1 |
| 32.50.22.129-00000017 Протез лучевой кости | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья, активный, с приемной гильзой из литьевого слоистого пластика, системной кистью, с косметическими оболочками | 7 |
| 32.50.22.129-00000016 Протез плечевой кости | 8-03-03 Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, крепление протеза специальное, кисть с активным хватом и кистевым адаптером | 2 |
| 32.50.22.129-00000016 Протез плечевой кости | 8-01-04 Протез плеча косметический | Протез плеча, косметический, приемная гильза из листового термопласта, с кистью имеющую оболочку с имитацией анатомического кожного рисунка естественной кисти, с облицовкой | 1 |
| ИТОГО: |  | 44 |

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).