Техническое задание на поставку

кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы  и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей инвалидов)

1. Предмет аукциона в электронной форме - поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы  и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей инвалидов).

2. Количество товара - 40 шт.

3. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта – 1 052 000 (один миллион пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС.

4. Срок поставки товара в пункт поставки по 20.08.2019 включительно – 100 % от общего объема товара.

5. Срок поставки получателям - в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 06.12.2019 включительно.

6. Срок сверки взаиморасчетов по 26.12.2019 включительно.

7. Срок действия контракта по 27.12.2019 включительно.

8. Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта поставки (в пределах Липецкой области).

9.   Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра выдачи товара получателям, актов сдачи-приемки товара, счета, актов о поставке товара, акта о приемке исполненных обязательств.

10. Порядок формирования цены контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение своих обязательств по поставке Товаров, в т. ч. стоимость Товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки), транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательный платежи.

11. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. | Цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) 30.92.20.000-00000011 | В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент в соответствии с паспортом изделия, инструкция на русском языке. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов и иметь возможность складывания без инструмента. - ширина сидения регулируемая не менее 2-х типов размеров: 280 - 320 мм, 320 - 380 мм; - глубина сидения (с возможностью регулировки): не менее 320 мм и не более 400 мм. Кресло коляски должно иметь возможность установки на раму по ходу или против хода движения. Передние цельнолитые самоориентирующиеся колеса; Задние цельнолитые колеса. Кресло-коляска должна быть оборудована: - подголовником; - мягкой подушкой на сидение; - абдуктором; - ремнями для фиксации; - стояночным тормозом для задних колес. Кресло-коляска должна иметь следующие регулировки: - наклона спинки; - платформы для ног по углу наклона голени. Вес: не более 20 кг; Грузоподъемность: не менее 60 кг. | 20 | 26200,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) 30.92.20.000-00000011 | В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент в соответствии с паспортом изделия, инструкция на русском языке. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов и иметь возможность складывания без инструмента. - ширина сидения регулируемая не менее 2-х типов размеров: 280- 320 мм, 320 - 380 мм; - глубина сидения (с возможностью регулировки): не менее 320 мм и не более 400 мм. Кресло коляски должно иметь возможность установки на раму по ходу или против хода движения коляски. Передние цельнолитые самоориентирующиеся колеса; Задние пневматические либо цельнолитые колеса. Кресло-коляска должна быть оборудована: - капюшоном; - подголовником; - мягкой подушкой на сидение; - абдуктором; - ремнями для фиксации; - стояночным тормозом для задних колес; - насосом (при наличии пневматических шин); - светоотражающими элементами. Кресло-коляска должна иметь следующие регулировки: - наклона спинки; - платформы для ног по углу наклона голени. Вес: не более 20 кг; Грузоподъемность: не менее 60 кг. | 20 | 26400,00 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик принимает описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Поставка кресел-колясок с ручным приводом для детей больных ДЦП прогулочных и комнатных должна производится в соответствии с ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51083-2015.

Сроки предоставления гарантии качества кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы  и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей инвалидов)

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с момента передачи товара получателю. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 10 (десять) рабочих дней. Ремонт кресел-колясок должен осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 – ФЗ «О защите прав потребителей».

Дополнительные условия

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, а также действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) .

Начальник

отдела социальных программ                                                                             Н.С. Плотникова

Консультант

отдела социальных программ                                                                                  С.С. Разинков

| Плотникова Н.С. | Ефремова А.Д. | Боднар Л.С. | Матюшенко О.А. | Пашкова С.С. | Бербенцева И.В. | Перова Н.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |