Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению в 2019 году лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве (застрахованное лицо), протезно-ортопедическими изделиями (протезами нижней конечности, чехлами на культю бедра)

Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению в 2019 году лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве (застрахованное лицо), протезно-ортопедическими изделиями (протезами нижней конечности, чехлами на культю бедра). Справочно: в связи с тем, что в каталоге товаров, работ, услуг (далее КТРУ) указаны наименования закупаемых заказчиком работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий, не совпадающие с наименованиями ПОИ, утвержденными Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н, при этом в КТРУ отсутствует их описание, а также в связи с тем, что функционал ЕИС не позволяет при загрузке с помощью функционала ЕИС из КТРУ наименования закупаемых работ ввести информацию о функциональных, технических и качественных характеристиках изделий, позволяющих идентифицировать объект закупки с учетом положений ст. 33 Закона о контрактной системе, заказчиком вручную внесена информация о наименовании закупаемых работ, а так же информация о функциональных, технических и качественных характеристиках изготавливаемых изделий, позволяющая идентифицировать закупаемые товары с учетом положений ст. 33 Закона о контрактной системе. При этом наименование закупаемых работ по изготовлению изделий указано в соответствии с КТРУ.

Обоснование указания дополнительных характеристик: дополнительная информация и дополнительные характеристики указаны заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания объекта закупки и в целях определения соответствия закупаемых товаров, работ, услуг потребностям заказчика для обеспечения пострадавшего в результате несчастного случая на производстве (застрахованного лица) протезно-ортопедическими изделиями.

| Наименование по КТРУ | Наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий) согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018г № 86н | Описание функциональных и технических характеристик Изделий | Объем выполняемых работ (изд. штук) | Цена за единицу (руб.) | Общая цена Изделий (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристик | Показатели характеристик |  |  |  |
| 32.50.22.190-00005045 Протез при вычленении тазобедренного сустава | 8-07-12 Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента, скелетированная. | Наличие | 1 | 4 894 266,67 | 4 894 266,67 |
|  |  | Материал постоянной гильзы: углепластик на основе акриловых смол. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Вкладная гильза: из эластичного пластика. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Допускается изготовление пробных гильз из термопласта. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Крепление протеза вакуумное, при помощи силиконового лайнера с интегрированными прорезиненными мембранами. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам пациента. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Применение поворотного устройства. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Система колено-стопа под управлением одного программного обеспечения. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Коленный модуль: с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса (управляемая микропроцессором вязкость магнитореологической жидкости в приводе коленного модуля), с функцией механического ручного «замка», влагозащищенный, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента, с возможностью бега трусцой, с функцией автоматического распознавания езды на велосипеде, с функцией возможного спуска и подъема по лестнице, угол сгибания до 120, максимальный вес пациента до 136 кг. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Стопа должна быть из углепластика, с расщепленной носочной частью, отведенным большим пальцем, с возможностью выбора жесткости под массу и активность пациента, влагозащищенная, с микропроцессорным управлением щиколотки, с функцией изменения угла щиколотки во время ходьбы в зависимости от рельефа местности, встроенная в щиколотку аккумуляторная батарея. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Возможность самостоятельной, автоматической, бесступенчатой настройки высоты каблука в диапазоне от 0 до 5,0 см., в том числе с возможностью изменения настройки высоты каблука при помощи мобильного приложения для пользователя. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Косметическая облицовка: специализированная пыле-влагозащищенная. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Тип протеза: постоянный. | Наличие |  |  |  |
| 32.50.22.190-00005044 Протез трансфеморальный | 8-07-05 Протез бедра для купания | Косметическая оболочка должна быть влагостойкая, пенополиуретановая. | Наличие | 1 | 728 500,00 | 728 500,00 |
|  |  | Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). | Наличие |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. | Наличие |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелевые | Наличие |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка или вакуумной мембраны. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир водостойкий, гидравлический с интегрированным фиксатором и регулировкой фазы переноса. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Стопа водостойкая с рифлёным профилем подошвы. | Наличие |  |  |  |
| 32.50.23.000-00003437 Носок-прокладка для уменьшения трения протеза и культи | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный должен быть изготовлен из хлопчатобумажной пряжи. Чехол не должен иметь ярко выраженного шва. | Наличие | 1 | 1 723,33 | 1 723,33 |
| 32.50.23.000-00003437 Носок-прокладка для уменьшения трения протеза и культи | 8-08-04 Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол на культю бедра шерстяной должен быть изготовлен из шерстяной пряжи с добавлением полиамида. Чехол не должен иметь ярко выраженного шва. | Наличие | 1 | 2 015,00 | 2 015,00 |
| 32.50.23.000-00003437 Носок-прокладка для уменьшения трения протеза и культи | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) должен быть изготовлен из полимерных материалов. | Наличие | 1 | 53 472,00 | 53 472,00 |
|  | ИТОГО: | 5 |  | 5 679 977,00 |

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Чехлы на культю нижней конечности предназначены для защиты кожи от механических повреждений, впитывают пот (шерстяной, хлопчатобумажный), предотвращают покраснение, трение, позволяют избежать резких перепадов температуры тела, осуществляют надежное крепление протеза.

Работы по обеспечению застрахованного лица протезами нижней конечности, чехлами на культю бедра – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу протезно – ортопедических изделий.

Требования к качеству работ

Протезы нижней конечности, чехлы на культю нижней конечности должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов бедра индивидуально для застрахованного лица, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованного лица, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлический протез должен быть изготовлен из коррозийно-стойких материалов или защищен от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижней конечности должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014  «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Чехлы на культю нижней конечности должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2000 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованного лица протезами нижней конечности, чехлами на культю нижней конечности должно осуществляться при наличии: наличии нормативно-технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в  протезировании:

- приемные гильзы протезов нижней конечности должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом;

- функциональные узлы протезов должны выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- постоянный протез предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Чехол на культю бедра шерстяной должен быть изготовлен из шерстяной пряжи с добавлением полиамида. Чехол не должен иметь ярко выраженного шва.

Чехол на культю бедра хлопчатобумажный должен быть изготовлен из хлопчатобумажной пряжи. Чехол не должен иметь ярко выраженного шва.

Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) должен быть изготовлен из полимерных материалов.

Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

Участник представляет описание выполняемых работ, их количественные и качественные характеристики по форме, приведенной в документации.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Изделий

Упаковка протезов нижней конечности, чехлов на культю нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технического средства реабилитации, являющегося одновременно изделием медицинского назначения - по ГОСТ 20790-93 и ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протеза нижней конечности производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованного лица протезами нижней конечности, чехлами на культю бедра следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованного лица протезами, чехлами на культю бедра должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- Протез бедра с внешним источником энергии, протез бедра для купания - не менее 12 месяцев;

- чехол на культю бедра хлопчатобумажный, чехол на культю бедра шерстяной – не менее 3 (трех) месяцев;

- чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) – не менее 12 месяцев.

В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд застрахованного лица, в том числе с сопровождающим лицом (в случае, если сопровождение обусловлено медицинскими показаниями) к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия, оплачивается Исполнителем.

Место, условия и сроки выполнения работ

Работы по обеспечению застрахованного лица протезами нижней конечности, чехлами на культю бедра считаются начатыми с момента обращения застрахованного лица к Исполнителю с Направлением, выдаваемым Заказчиком.

Место выполнения работ по обеспечению застрахованного лица протезно – ортопедическими изделиями – Российская Федерация.

Срок передачи результатов работ – по 02.09.2019г. включительно. Выполнение работ: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта по 02.09.2019г. (включительно).

Направление принимается Исполнителем –  не позднее 05 августа 2019 года (включительно).

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Форма, сроки и порядок оплаты определяются Государственным контрактом.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий застрахованному лицу и другие расходы по исполнению государственного контракта.