ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по обеспечению в 2019 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей.

Описание объекта закупки (характеристика закупаемого товара):

| Наименование протеза | Описание протеза в соответствии с функциональной классификацией (смысловое) | Количество, шт. | Цена за единицу товара, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез транстибиальный (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005043) Протез голени лечебно-тренировочный (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-02) | Протез голени лечебно-тренировочный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, вакуумного бандажа ,текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 | 200 064,14 | 200 064,14 |
| Протез транстибиальный (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005043) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-09) | Протез голени модульный без силиконового чехла. Косметическая облицовка – листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием вакуумного бандажа, текстильного бандажа, кожаных полуфабрикатов, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | 1 | 274 847,00 | 274 847,00 |
| Протез транстибиальный (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005043) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. Чехол на культю голени шерстяной – 8 шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8 шт. | 3 | 200 064,14 | 600 192,42 |
| Протез транстибиальный (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005043) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, гильзы на бедро. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Чехол на культю голени шерстяной – 8 шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8 шт. | 2 | 137 825,37 | 275 650,74 |
| Протез транстибиальный (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005043) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-09) | Протез голени модульный с несущей приемной гильзой из слоистого пластика, мехатронная стопа с подвижной гидравлической щиколоткой и интегрированным микропроцессором, с четырехосной кинематической схемой, позволяющей адаптировать поведение протеза к различным ситуациям таким, как: Подъем и спуск по ступеням и наклонным плоскостям; Ходьба по неровным поверхностям; Ходьба вперёд спиной; Автоматическая и ручная подстройка под высоту каблука обуви. Полимерный чехол. Полуфабрикаты - титан на нагрузку до 100 кг. Чехлы махровые, чехлы перлоновые. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет вакуумной системы и герметизирующего полимерного наколенника.) | 1 | 2 415 106,00 | 2 415 106,00 |
| Протез транстибиальный (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005043) Протез голени для купания (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-04) | Протез голени для купания, модульный. Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы – слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. Вкладная гильза из вспененных материалов. РСУ водостойкие, соответствуют весу инвалида. Крепление за счет формы приемной гильзы с использованием вакуумного бандажа. Стопа монолитная водостойкая. Чехол предохранительный 5 шт. | 2 | 153 381,00 | 306 762,00 |
| Протез трансфеморальный (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005044) Протез бедра лечебно-тренировочный (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-03) | Протез бедра лечебно-тренировочный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы – слоистый пластик, полимерные композиты, МПЛ. РСУ соответствует весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида пневматический с механизмом торможения или полицентрический пневматический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 | 233 718,00 | 233 718,00 |
| Протез трансфеморальный (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005044) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление протеза системой KISS с использованием чехла (лайнера) из полимерного материала или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. Коленный модуль гидравлический полицентрический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 | 482 921,00 | 482 921,00 |
| Протез трансфеморальный (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005044) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида пневматический с механизмом торможения или полицентрический пневматический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. Чехол на культю бедра шерстяной - 8шт, чехол на культю бедра хлопчатобумажный – 8 шт. | 1 | 233 718,00 | 233 718,00 |
| Протез при вычленении тазобедренного сустава (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005045) Протез бедра модульный с внешним источником энергии (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-12) | Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Косметическая облицовка модульная в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Допускается изготовление без косметической облицовки по требованию Получателя. Постоянная приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: унифицированная, материал МПЛ или индивидуальная, материал слоистый пластик, две пробные гильзы. Крепление протеза определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя протеза с использованием чехлов из полимерного материала с системой KISS или с вакуумной мембраной или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. Поворотный РСУ соответствует весу Получателя, обеспечивает возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы протеза. Коленный модуль электронный, самообучающийся, влагозащищенный, использующий в своей конструкции магнитореологическую жидкость и роторные лезвия, обеспечивающие в течение каждого шага различное сопротивление; коленный модуль содержит сенсорные датчики нагрузки и угловые датчики с частотой измерения 1000 раз/сек., связанные с системой искусственного интеллекта – DMLA (динамически изучающий матричный алгоритм). Это позволяет коленному модулю самостоятельно адоптироваться к Получателю и окружающей его среде, изучать стиль ходьбы, распознавать и немедленно отвечать на малейшие изменения в скорости, нагрузках или рельефе местности. Наличие ручного замка. Время работы аккумулятора без подзарядки не менее 48 часов. Стопа карбоновая с высокой степенью энергосбережения с косметической оболочкой, обеспечивает высокий уровень уверенности и безопасности Получателя и естественную походку, значительно уменьшает нагрузку на позвоночник и сохранившуюся конечность, снижает степень утомляемости. | 1 | 2 288 874,99 | 2 288 874,99 |
| Протез трансфеморальный (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 32.50.22.190-00005044) Протез бедра для купания (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 8-07-05) | Протез бедра для купания модульный. Постоянный без косметической облицовки. Две пробные гильзы. Материал культиприемной гильзы акриловая смола. Гильзовый РСУ водостойкий. Крепление протеза системой Kiss с использованием силиконового лайнера (2шт.). Коленный модуль водостойкий, гидравлический с фиксатором и независимой регулировкой фазы сгибания и разгибания. Стопа водостойкая подошва имеет решетчатый профиль. | 1 | 390 901,00 | 390 901,00 |
| ИТОГО | 15 | - | 7 702 755,29 |

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению пострадавших на производстве протезами нижних конечностей должно осуществляться при наличии:

- декларации о соответствии на протезы нижних конечностей, выданной в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации;

- протоколов испытаний.

При обеспечении пострадавших на производстве протезами нижних конечностей и их комплектующих компонентов, изготовитель не должен нарушать права третьих лиц (застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (далее по тексту – Пострадавшие на производстве).

Требования к качеству выполняемых работ

Протезы нижних конечностей (Протезы голени модульные, в том числе при недоразвитии, Протезы бедра модульные, в том числе при врожденном недоразвитии, Протез бедра модульный с внешним источником энергии)  должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Протезы нижних конечностей должны быть прочными и выдерживать нагрузки, возникающие при их применении пострадавшими на производстве, способом, назначенным изготовителем для такого устройства и установленным в инструкции по применению.

В протезах нижних конечностей должны применяться материалы, которые минимизируют риск распространения пламени или выделения токсичных газов, поскольку это особенно важно для лиц с физическими недостатками, которые могут оказаться не способными спастись от огня.

Все материалы, применяемые в протезах нижних конечностей, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию у пострадавших на производстве при применении устройства назначенным способом. Конструкционные материалы, применяемые в протезах нижних конечностей, должны сохранять свои прочностные свойства при нахождении в жидких, газообразных и других средах при нормальных окружающих условиях.

Качество протезов нижних конечностей должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у пострадавшего на производстве восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы по обеспечению получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки

Требования к комплектации, маркировке, упаковке, транспортировке и хранению результата выполненных работ

Маркировка протезов должна осуществляться в соответствии с п.13.2 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Комплектация и упаковка протезов должны осуществляться в соответствии с требованиями п.10 и п.12 ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (не распространяется на протезы учебно (лечебно) – тренировочный, протезы для купания).

Комплектация и упаковка лечебно-тренировочных протезов и протезов для купания должны осуществляться в соответствии с требованиями п.4.10 и п.4.11 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Транспортировка и хранение протезов должны осуществляться в соответствии с требованиями п.4.11 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению в 2019 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей, производится по направлениям Заказчика, выданным в 2019 году пострадавшим на производстве, в соответствии с их программами реабилитации, путем доставки протезно-ортопедических изделий до места жительства пострадавших на производстве или по согласованию с пострадавшими на производстве изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по обеспечению пострадавших на производстве протезами нижних конечностей производится по индивидуальным меркам, снятым с пострадавших на производстве.

При выдаче протезов нижних конечностей Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам его эксплуатации.

Сроки выполнения работ: С момента подписания Государственного контракта по 10 декабря 2019 года.

Срок выполнения работ с даты получения Исполнителем направления, выданного Заказчиком, до момента выдачи изделия Пострадавшим на производстве должен составлять не более 30 дней.