Техническое задание

Способ осуществления закупки – аукцион в электронной форме.

Наименование и описание объекта закупки и условия контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений Заказчика.

Информация об объёме работ содержится в разделе «Заказ на работы» документации об электронном аукционе.

Место выполнения работ:

646104, Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, 42

Срок выполнения работ:

Начало работ – в течение 10 (десять) календарных дней после заключения Контракта;

- окончание работ в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня заключения  Контракта.

Источник финансирования:

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта определен проектно-сметным методом - статья 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: выполнение полного комплекса работ, стоимость материалов, используемых для производства работ, все налоги и таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов,  на объекте в период производства работ,  гарантийное обслуживание, и прочие расходы, связанные с исполнением Государственного контракта.

Подробная информация о расчёте начальной (максимальной) цены контракта содержится в локальном сметном расчете.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 256 154 (один миллион двести пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят четыре) рубля.

Порядок оплаты (расчётов):

Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком, безналичным расчётом, путём перечисления денежных средств с расчётного счета Заказчика на расчётный счёт Подрядчика, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и предоставления Подрядчиком в полном объёме надлежаще оформленной финансовой документации (КС-2, КС-3, счет и т.д.).

Срок действия контракта:

Контракт, вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 30 октября 2019 г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязан выполнить работы по капитальному ремонту Объекта в соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов работ и материалов, локальным сметным расчетом с надлежащим качеством в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, строительными нормами и правилами, техническими регламентами, ГОСТ, нормативными актами в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

Подрядчик должен  иметь сертификаты, удостоверяющие качество применяемых строительных материалов, соблюдать технологию производства работ.

До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список специализированной бригады, задействованной на объекте.

Время проведения работ:

- с понедельника по четверг с 8:30 до 17:45 часов,

- в пятницу с 8:30 до 16:30.

Производство работ после окончания рабочего времени Заказчика, в выходные и праздничные дни возможно в исключительных случаях, и только по согласованию с Заказчиком.

Работы будут выполняться в условиях действующего учреждения. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на территории, на которой производятся работы, возлагается на Подрядчика.

Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Применение строительных материалов, не удовлетворяющих требованиям действующих стандартов или ТУ и не имеющих паспортов, запрещается.

При осуществлении производственного контроля качества в обязательном порядке подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ.

Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний. Работы на объекте ремонта могут быть приостановлены до полного устранения замечаний.

В ходе выполнения работ Подрядчик обязан своими силами освобождать ремонтируемые площади от мебели Заказчика, а также устанавливать её на места.

Вывоз строительного мусора с объекта осуществляет Подрядчик. Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) подрядчик выполняет за свой счет. Вывоз мусора должен осуществляться ежедневно, без захламления территории учреждения и порчи прилегающей территории.

По итогам выполнения работ подрядчику необходимо подготовить и предоставить отчетную документацию для согласования с Заказчиком, в составе:

1. акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

2. справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

3. акты освидетельствования скрытых работ;

4. документы о качестве (сертификаты, паспорта) на примененные материалы;

Отчетную документацию необходимо предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и одном в электронном виде.

Подробная информация об условиях выполнения работ содержится в разделе II. «Заказ на работы» документации об электронном аукционе.

Требования к безопасности работ:

Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями контракта, требованиями СНиП, санитарно-эпидемиологическими правилами и действующим законодательством РФ.

Требования к техническим и качественным характеристикам товара используемого при выполнении работ:

Работа на объекте Заказчика выполняется из материалов Подрядчика в строгом соответствии с Ведомость объемов работ и материалов, Локальным сметным расчетом.

Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны быть новыми, соответствовать Российским стандартам и иметь соответствующие сертификаты.

Подробная информация о требованиях к техническим и качественным характеристикам товара используемого при выполнении работ содержится в разделе II. «Заказ на работы» документации об электронном аукционе.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ:

Гарантийный срок на качество выполненных работ должен составлять не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев со дня подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков, до дня полного их устранения Подрядчиком.

II. Заказ на работы

1. Предмет государственного контракта

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений Заказчика.

Объём выполняемых работ:

Ведомость объемов работ и материалов

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Помещение № 35 |
| Демонтажные работы |
| 1 | Разборка подвесных потолков "Армстронг" | 100 м2 | 0,1212 12,12 / 100 |
| 2 | Разборка обшивки стен и перегородок их панелей МДФ | 100 м2 | 0,3842 38,42 / 100 |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,4677 46,77 / 100 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0163 1,63 / 100 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0084 0,84 / 100 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,1227 12,27 / 100 |
| 7 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,1324 13,24 / 100 |
| 8 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,1227 12,27 / 100 |
| 9 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,1227 12,27 / 100 |
| 10 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,06 6 / 100 |
| 11 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 13 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,04 |
| 14 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,0928 9,28 / 100 |
| 15 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| 16 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 16 |
| Потолок |
| 17 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1284 12,84 / 100 |
| Стены |
| 18 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1112 11,12 / 100 |
| 19 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,2446 |
| 20 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 180,7 6,5/8*20*11,12 |
| 21 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 3,892 0,35*11,12 |
| 22 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2661 26,61 / 100 |
| 23 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 9,3135 0,35*26,61 |
| 24 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3773 37,73 / 100 |
| 25 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0109 |
| 26 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,045276 1,2*37,73/1000 |
| 27 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3773 37,73 / 100 |
| 28 | Обои высококачественные | 100 м2 | -0,4339 |
| 29 | Обои флизелиновые под окраску | 10 м2 | 4,339 |
| 30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3773 37,73 / 100 |
| 31 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0238 |
| 32 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 10,78 37,73/7*2 |
| Проемы, откосы |
| 33 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0422 4,22 / 100 |
| 34 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,477 0,35*4,22 |
| 35 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0422 4,22 / 100 |
| 36 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0012 |
| 37 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,001477 0,35*4,22/1000 |
| 38 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,0422 4,22 / 100 |
| 39 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 0,422 0,1*4,22 |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0422 4,22 / 100 |
| 41 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0027 |
| 42 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 1,206 4,22/7*2 |
| 43 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0184 1,84 / 100 |
| 44 | Блоки дверные двупольные с полотном:глухим ДГ 21-13, площадь2,63м2 | м2 | -1,84 |
| 45 | Блок дверной ДГ 21-9 | шт. | 1 |
| 46 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 |
| 47 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,0986 9,86 / 100 |
| Полы |
| 48 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,1284 12,84 / 100 |
| 49 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,1284 12,84 / 100 |
| 50 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,1284 12,84 / 100 |
| 51 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -13,1 |
| 52 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 13,1 |
| 53 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1346 13,46 / 100 |
| Прочие работы |
| 54 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 55 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,1 10 / 100 |
| 56 | Каналы кабельные ПХВ 25x25 мм M (длиной 2000 мм) | шт. | 10 |
| 57 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,1 10 / 100 |
| 58 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,0928 9,28 / 100 |
| 59 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x2,5 мм2 | 1000 м | 0,00928 9,28/1000 |
| 60 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,1 10 / 100 |
| 61 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 16 мм | м | 10 |
| 62 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 10/1000 |
| 63 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| 65 | Вюключатель одноклавишный "Кватра" | шт. | 1 |
| 66 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,07 7 / 100 |
| 67 | Розетки одноместные скрытой проводки РС 10-184 серии "Прима" | шт. | 5 |
| 68 | Розетки двухместные скрытой проводки РС 10-407 серии "Прима" | шт. | 2 |
| 69 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (материал заказчика) | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 70 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,02388 (0,199*12) / 100 |
| 71 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -2,388 |
| 72 | Радиаторы алюминиевые, 500/100, цвет- белый, 1 секция (ИМПОРТ) | шт. | 12 |
| 73 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 74 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -2 |
| 75 | Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 3/4" | шт. | 2 |
| 76 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,6875 |
| 77 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0,6875 |
| Раздел 2. Помещение № 36 |
| Демонтажные работы |
| 78 | Разборка подвесных потолков "Армстронг" | 100 м2 | 0,1443 14,43 / 100 |
| 79 | Разборка обшивки стен и перегородок их панелей МДФ | 100 м2 | 0,4137 41,37 / 100 |
| 80 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,4677 46,77 / 100 |
| 81 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0163 1,63 / 100 |
| 82 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,1443 14,43 / 100 |
| 83 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,144 14,4 / 100 |
| 84 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,1443 14,43 / 100 |
| 85 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,1443 14,43 / 100 |
| 86 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,05 5 / 100 |
| 87 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 4 / 100 |
| 88 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 89 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,04 |
| 90 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,125 12,5 / 100 |
| 91 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| Потолок |
| 92 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1504 15,04 / 100 |
| Стены |
| 93 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1166 11,66 / 100 |
| 94 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,2565 |
| 95 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 189,475 6,5/8*20*11,66 |
| 96 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 4,081 0,35*11,66 |
| 97 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,272 27,2 / 100 |
| 98 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 9,52 0,35*27,2 |
| 99 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3886 38,86 / 100 |
| 100 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0113 |
| 101 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,046632 1,2*38,86/1000 |
| 102 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3886 38,86 / 100 |
| 103 | Обои высококачественные | 100 м2 | -0,4469 |
| 104 | Обои флизелиновые под окраску | 10 м2 | 4,469 |
| 105 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3886 38,86 / 100 |
| 106 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0245 |
| 107 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 11,103 38,86/7*2 |
| Проемы, откосы |
| 108 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0691 6,91 / 100 |
| 109 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 2,4185 0,35*6,91 |
| 110 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0691 6,91 / 100 |
| 111 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0002 |
| 112 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,002419 0,35*6,91/1000 |
| 113 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,0691 6,91 / 100 |
| 114 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 0,691 0,1*6,91 |
| 115 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0691 6,91 / 100 |
| 116 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0044 |
| 117 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 1,974 6,91/7*2 |
| 118 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0184 1,84 / 100 |
| 119 | Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1,84 |
| 120 | Блок дверной ДГ 21-9 | шт. | 1 |
| 121 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 |
| 122 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,1468 14,68 / 100 |
| Полы |
| 123 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,1504 15,04 / 100 |
| 124 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,1504 15,04 / 100 |
| 125 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,1504 15,04 / 100 |
| 126 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -15,34 |
| 127 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 15,34 |
| 128 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1462 14,62 / 100 |
| Прочие работы |
| 129 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 130 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,12 12 / 100 |
| 131 | Каналы кабельные ПХВ 25x25 мм M (длиной 2000 мм) | шт. | 12 |
| 132 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,12 12 / 100 |
| 133 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,125 12,5 / 100 |
| 134 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x2,5 мм2 | 1000 м | 0,0125 12,5/1000 |
| 135 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,15 15 / 100 |
| 136 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 16 мм | м | 15 |
| 137 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2 | 1000 м | 0,015 15/1000 |
| 138 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| 139 | Вюключатель одноклавишный "Кватра" | шт. | 1 |
| 140 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,07 7 / 100 |
| 141 | Розетки одноместные скрытой проводки РС 16-004 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 4 |
| 142 | Розетки двухместные скрытой проводки РС 16-007 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 3 |
| 143 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (материал заказчика) | 100 шт. | 0,04 4 / 100 |
| 144 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,04776 (0,199*24) / 100 |
| 145 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -4,776 |
| 146 | Радиаторы алюминиевые, 500/100, цвет- белый, 1 секция (ИМПОРТ) | шт. | 24 |
| 147 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,04 4 / 100 |
| 148 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -4 |
| 149 | Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 3/4" | шт. | 4 |
| 150 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,7591 |
| 151 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0,7591 |
| Раздел 3. Помещение № 37 |
| Демонтажные работы |
| 152 | Разборка подвесных потолков "Армстронг" | 100 м2 | 0,0838 8,38 / 100 |
| 153 | Разборка обшивки стен и перегородок их панелей МДФ | 100 м2 | 0,3318 33,18 / 100 |
| 154 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0173 1,73 / 100 |
| 155 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,0838 8,38 / 100 |
| 156 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,1056 10,56 / 100 |
| 157 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,0838 8,38 / 100 |
| 158 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,0838 8,38 / 100 |
| 159 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,06 6 / 100 |
| 160 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 161 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 162 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,1 |
| 163 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,113 11,3 / 100 |
| 164 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| Потолок |
| 165 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0887 8,87 / 100 |
| Стены |
| 166 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0931 9,31 / 100 |
| 167 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,2048 |
| 168 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 151,2875 6,5/8*20*9,31 |
| 169 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 3,2585 0,35*9,31 |
| 170 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2175 21,75 / 100 |
| 171 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 7,6125 0,35*21,75 |
| 172 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3106 31,06 / 100 |
| 173 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,009 |
| 174 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,037272 1,2*31,06/1000 |
| 175 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3106 31,06 / 100 |
| 176 | Обои высококачественные | 100 м2 | -0,3572 |
| 177 | Обои флизелиновые под окраску | 10 м2 | 3,572 |
| 178 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3106 31,06 / 100 |
| 179 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0196 |
| 180 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 8,874 31,06/7*2 |
| Проемы, откосы |
| 181 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0534 5,34 / 100 |
| 182 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,869 0,35*5,34 |
| 183 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0534 5,34 / 100 |
| 184 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0015 |
| 185 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,001869 0,35*5,34/1000 |
| 186 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,0534 5,34 / 100 |
| 187 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 0,534 0,1*5,34 |
| 188 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0534 5,34 / 100 |
| 189 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0034 |
| 190 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 1,526 5,34/7*2 |
| 191 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0188 1,88 / 100 |
| 192 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -1,88 |
| 193 | Блок дверной ДГ 21-9 | шт. | 1 |
| 194 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 |
| 195 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,0992 9,92 / 100 |
| Полы |
| 196 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,0887 8,87 / 100 |
| 197 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,0887 8,87 / 100 |
| 198 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,0887 8,87 / 100 |
| 199 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -9,047 |
| 200 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 9,047 |
| 201 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,107 10,7 / 100 |
| Прочие работы |
| 202 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 203 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,06 6 / 100 |
| 204 | Каналы кабельные ПХВ 25x25 мм M (длиной 2000 мм) | шт. | 6 |
| 205 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,06 6 / 100 |
| 206 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,113 11,3 / 100 |
| 207 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x2,5 мм2 | 1000 м | 0,0113 11,3/1000 |
| 208 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,1 10 / 100 |
| 209 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 16 мм | м | 10 |
| 210 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 10/1000 |
| 211 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 212 | Вюключатель одноклавишный "Кватра" | шт. | 2 |
| 213 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 5 / 100 |
| 214 | Розетки одноместные скрытой проводки РС 16-004 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 3 |
| 215 | Розетки двухместные скрытой проводки РС 16-007 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 2 |
| 216 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (материал заказчика) | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 217 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,02388 (0,199*12) / 100 |
| 218 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -2,388 |
| 219 | Радиаторы алюминиевые, 500/100, цвет- белый, 1 секция (ИМПОРТ) | шт. | 12 |
| 220 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 221 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -2 |
| 222 | Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 3/4" | шт. | 2 |
| 223 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,5292 |
| 224 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0,5292 |
| Раздел 4. Помещение № 38 |
| Демонтажные работы |
| 225 | Разборка подвесных потолков "Армстронг" | 100 м2 | 0,1218 12,18 / 100 |
| 226 | Разборка обшивки стен и перегородок их панелей МДФ | 100 м2 | 0,3767 37,67 / 100 |
| 227 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0162 1,62 / 100 |
| 228 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,1218 12,18 / 100 |
| 229 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,1332 13,32 / 100 |
| 230 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,1218 12,18 / 100 |
| 231 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,1218 12,18 / 100 |
| 232 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,04 4 / 100 |
| 233 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 234 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 235 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,024 |
| 236 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,04034 4,034 / 100 |
| 237 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| Потолок |
| 238 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1275 12,75 / 100 |
| Стены |
| 239 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1111 11,11 / 100 |
| 240 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,2444 |
| 241 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 180,5375 6,5/8*20*11,11 |
| 242 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 3,8885 0,35*11,11 |
| 243 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2592 25,92 / 100 |
| 244 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 9,072 0,35*25,92 |
| 245 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3703 37,03 / 100 |
| 246 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0107 |
| 247 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,044436 1,2*37,03/1000 |
| 248 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3703 37,03 / 100 |
| 249 | Обои высококачественные | 100 м2 | -0,4258 |
| 250 | Обои флизелиновые под окраску | 10 м2 | 4,258 |
| 251 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3703 37,03 / 100 |
| 252 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0233 |
| 253 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 10,58 37,03/7*2 |
| Проемы, откосы |
| 254 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0391 3,91 / 100 |
| 255 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,3685 0,35*3,91 |
| 256 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0391 3,91 / 100 |
| 257 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0011 |
| 258 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,001369 0,35*3,91/1000 |
| 259 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,0391 3,91 / 100 |
| 260 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 0,391 0,1*3,91 |
| 261 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0391 3,91 / 100 |
| 262 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0025 |
| 263 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 1,117 3,91/7*2 |
| 264 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0184 1,84 / 100 |
| 265 | Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1,84 |
| 266 | Блок дверной ДГ 21-9 | шт. | 1 |
| 267 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 |
| 268 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,1044 10,44 / 100 |
| Полы |
| 269 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,1275 12,75 / 100 |
| 270 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,1275 12,75 / 100 |
| 271 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,1275 12,75 / 100 |
| 272 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -13,01 |
| 273 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 13,01 |
| 274 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1354 13,54 / 100 |
| Прочие работы |
| 275 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 276 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,0768 7,68 / 100 |
| 277 | Каналы кабельные ПХВ 25x25 мм M (длиной 2000 мм) | шт. | 7,68 |
| 278 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,0168 1,68 / 100 |
| 279 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,04034 4,034 / 100 |
| 280 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x2,5 мм2 | 1000 м | 0,004034 4,034/1000 |
| 281 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,1 10 / 100 |
| 282 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 16 мм | м | 10 |
| 283 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 10/1000 |
| 284 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 6 / 100 |
| 285 | Розетки одноместные скрытой проводки РС 16-004 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 3 |
| 286 | Розетки двухместные скрытой проводки РС 16-007 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 3 |
| 287 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (материал заказчика) | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 288 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,02388 (0,199*12) / 100 |
| 289 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -2,388 |
| 290 | Радиаторы алюминиевые, 500/100, цвет- белый, 1 секция (ИМПОРТ) | шт. | 12 |
| 291 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 292 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -2 |
| 293 | Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 3/4" | шт. | 2 |
| 294 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,7071 |
| 295 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0,7071 |
| Раздел 5. Помещение № 39 |
| Демонтажные работы |
| 296 | Разборка подвесных потолков "Армстронг" | 100 м2 | 0,1579 15,79 / 100 |
| 297 | Разборка обшивки стен и перегородок их панелей МДФ | 100 м2 | 0,4486 44,86 / 100 |
| 298 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0166 1,66 / 100 |
| 299 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,1579 15,79 / 100 |
| 300 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,1583 15,83 / 100 |
| 301 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,1579 15,79 / 100 |
| 302 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,1579 15,79 / 100 |
| 303 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,06 6 / 100 |
| 304 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 3 / 100 |
| 305 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 306 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,11 |
| 307 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,125 12,5 / 100 |
| 308 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| Потолок |
| 309 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1646 16,46 / 100 |
| Стены |
| 310 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1313 13,13 / 100 |
| 311 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,2889 |
| 312 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 213,3625 6,5/8*20*13,13 |
| 313 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 4,5955 0,35*13,13 |
| 314 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3062 30,62 / 100 |
| 315 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 10,717 0,35*30,62 |
| 316 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4375 43,75 / 100 |
| 317 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0127 |
| 318 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,0525 1,2*43,75/1000 |
| 319 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4375 43,75 / 100 |
| 320 | Обои высококачественные | 100 м2 | -0,5031 |
| 321 | Обои флизелиновые под окраску | 10 м2 | 5,031 |
| 322 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4375 43,75 / 100 |
| 323 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0276 |
| 324 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 12,5 43,75/7*2 |
| Проемы, откосы |
| 325 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0506 5,06 / 100 |
| 326 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,771 0,35*5,06 |
| 327 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0506 5,06 / 100 |
| 328 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0015 |
| 329 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,001771 0,35*5,06/1000 |
| 330 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,0506 5,06 / 100 |
| 331 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 0,506 0,1*5,06 |
| 332 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0506 5,06 / 100 |
| 333 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0032 |
| 334 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 1,446 5,06/7*2 |
| 335 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0185 1,85 / 100 |
| 336 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -1,85 |
| 337 | Блок дверной ДГ 21-9 | шт. | 1 |
| 338 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 |
| 339 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,085 8,5 / 100 |
| Полы |
| 340 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,1646 16,46 / 100 |
| 341 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,1646 16,46 / 100 |
| 342 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,1646 16,46 / 100 |
| 343 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -16,79 |
| 344 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 16,79 |
| 345 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1606 16,06 / 100 |
| Прочие работы |
| 346 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 347 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,07 7 / 100 |
| 348 | Каналы кабельные ПХВ 25x25 мм M (длиной 2000 мм) | шт. | 7 |
| 349 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,07 7 / 100 |
| 350 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,125 12,5 / 100 |
| 351 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x2,5 мм2 | 1000 м | 0,0125 12,5/1000 |
| 352 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,17 17 / 100 |
| 353 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 16 мм | м | 17 |
| 354 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2 | 1000 м | 0,017 17/1000 |
| 355 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| 356 | Вюключатель одноклавишный "Кватра" | шт. | 1 |
| 357 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 10 / 100 |
| 358 | Розетки одноместные скрытой проводки РС 16-004 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 6 |
| 359 | Розетки двухместные скрытой проводки РС 16-007 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 4 |
| 360 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (материал заказчика) | 100 шт. | 0,03 3 / 100 |
| 361 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,02388 (0,199*12) / 100 |
| 362 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -2,388 |
| 363 | Радиаторы алюминиевые, 500/100, цвет- белый, 1 секция (ИМПОРТ) | шт. | 12 |
| 364 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 365 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -2 |
| 366 | Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 3/4" | шт. | 2 |
| 367 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,8433 |
| 368 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0,8433 |
| Раздел 6. Помещение № 40 |
| Демонтажные работы |
| 369 | Разборка подвесных потолков "Армстронг" | 100 м2 | 0,1571 15,71 / 100 |
| 370 | Разборка обшивки стен и перегородок их панелей МДФ | 100 м2 | 0,4602 46,02 / 100 |
| 371 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0164 1,64 / 100 |
| 372 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,1571 15,71 / 100 |
| 373 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,1582 15,82 / 100 |
| 374 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,1571 15,71 / 100 |
| 375 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,1571 15,71 / 100 |
| 376 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,05 5 / 100 |
| 377 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 378 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 379 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,11 |
| 380 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,125 12,5 / 100 |
| 381 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| Потолок |
| 382 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1638 16,38 / 100 |
| Стены |
| 383 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1316 13,16 / 100 |
| 384 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,2895 |
| 385 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 213,85 6,5/8*20*13,16 |
| 386 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 4,606 0,35*13,16 |
| 387 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3072 30,72 / 100 |
| 388 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 10,752 0,35*30,72 |
| 389 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4388 43,88 / 100 |
| 390 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0127 |
| 391 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,052656 1,2*43,88/1000 |
| 392 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4388 43,88 / 100 |
| 393 | Обои высококачественные | 100 м2 | -0,5046 |
| 394 | Обои флизелиновые под окраску | 10 м2 | 5,046 |
| 395 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4388 43,88 / 100 |
| 396 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0276 |
| 397 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 12,537 43,88/7*2 |
| Проемы, откосы |
| 398 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0608 6,08 / 100 |
| 399 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 2,128 0,35*6,08 |
| 400 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0608 6,08 / 100 |
| 401 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0018 |
| 402 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,002128 0,35*6,08/1000 |
| 403 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,0608 6,08 / 100 |
| 404 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 0,608 0,1*6,08 |
| 405 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0608 6,08 / 100 |
| 406 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0038 |
| 407 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 1,737 6,08/7*2 |
| 408 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0185 1,85 / 100 |
| 409 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -1,85 |
| 410 | Блок дверной ДГ 21-9 | шт. | 1 |
| 411 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 |
| 412 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,103 10,3 / 100 |
| Полы |
| 413 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,1638 16,38 / 100 |
| 414 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,1638 16,38 / 100 |
| 415 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,1638 16,38 / 100 |
| 416 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -16,71 |
| 417 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 16,71 |
| 418 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1604 16,04 / 100 |
| Прочие работы |
| 419 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 420 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,07 7 / 100 |
| 421 | Каналы кабельные ПХВ 25x25 мм M (длиной 2000 мм) | шт. | 7 |
| 422 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,07 7 / 100 |
| 423 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,125 12,5 / 100 |
| 424 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x2,5 мм2 | 1000 м | 0,0125 12,5/1000 |
| 425 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,17 17 / 100 |
| 426 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 16 мм | м | 17 |
| 427 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2 | 1000 м | 0,017 17/1000 |
| 428 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| 429 | Выключатель одноклавишный "Кватра" | шт. | 1 |
| 430 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 10 / 100 |
| 431 | Розетки одноместные скрытой проводки РС 16-004 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 6 |
| 432 | Розетки двухместные скрытой проводки РС 16-007 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 4 |
| 433 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (материал заказчика) | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 434 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,02388 (0,199*12) / 100 |
| 435 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -2,388 |
| 436 | Радиаторы алюминиевые, 500/100, цвет- белый, 1 секция (ИМПОРТ) | шт. | 12 |
| 437 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 438 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -2 |
| 439 | Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 3/4" | шт. | 2 |
| 440 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,8424 |
| 441 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0,8424 |
| Раздел 7. Помещение № 69 |
| Демонтажные работы |
| 442 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,4677 46,77 / 100 |
| 443 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,016 1,6 / 100 |
| 444 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,159 15,9 / 100 |
| 445 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,1604 16,04 / 100 |
| 446 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,159 15,9 / 100 |
| 447 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,159 15,9 / 100 |
| 448 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 3 / 100 |
| 449 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 450 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 451 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,064 |
| 452 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,15 15 / 100 |
| 453 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| Потолок |
| 454 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,159 15,9 / 100 |
| Стены |
| 455 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,14 14 / 100 |
| 456 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,308 |
| 457 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 227,5 6,5/8*20*14 |
| 458 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 4,9 0,35*14 |
| 459 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3277 32,77 / 100 |
| 460 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 11,4695 0,35*32,77 |
| 461 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4677 46,77 / 100 |
| 462 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0136 |
| 463 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,056124 1,2*46,77/1000 |
| 464 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4677 46,77 / 100 |
| 465 | Обои высококачественные | 100 м2 | -0,5379 |
| 466 | Обои флизелиновые под окраску | 10 м2 | 5,379 |
| 467 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4677 46,77 / 100 |
| 468 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0295 |
| 469 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 13,363 46,77/7*2 |
| Проемы, откосы |
| 470 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0157 1,57 / 100 |
| 471 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 0,5495 0,35*1,57 |
| 472 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0157 1,57 / 100 |
| 473 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0005 |
| 474 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,00055 0,35*1,57/1000 |
| 475 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,0157 1,57 / 100 |
| 476 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 0,157 0,1*1,57 |
| 477 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0157 1,57 / 100 |
| 478 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,001 |
| 479 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 0,449 1,57/7*2 |
| 480 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1,8 |
| 481 | Дверь стальная, толщина дверного полотна 35/40 мм. Размер-2000х900 мм. Отделка двери: снаружи сталь с полимерным покрытием, внутри утеплитель, ламинированное ДСП, замок, фурнитура | шт. | 1 |
| 482 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,1039 10,39 / 100 |
| Полы |
| 483 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,159 15,9 / 100 |
| 484 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,159 15,9 / 100 |
| 485 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,159 15,9 / 100 |
| 486 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -16,22 |
| 487 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 16,22 |
| 488 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1594 15,94 / 100 |
| Прочие работы |
| 489 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 490 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,12 12 / 100 |
| 491 | Каналы кабельные ПХВ 25x25 мм M (длиной 2000 мм) | шт. | 12 |
| 492 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,12 12 / 100 |
| 493 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,35 35 / 100 |
| 494 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x2,5 мм2 | 1000 м | 0,035 35/1000 |
| 495 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,35 35 / 100 |
| 496 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 16 мм | м | 35 |
| 497 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2 | 1000 м | 0,035 35/1000 |
| 498 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| 499 | Выключатель одноклавишный "Кватра" | шт. | 1 |
| 500 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,07 7 / 100 |
| 501 | Розетки одноместные скрытой проводки РС 16-004 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 4 |
| 502 | Розетки двухместные скрытой проводки РС 16-007 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 3 |
| 503 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (материал заказчика) | 100 шт. | 0,03 3 / 100 |
| 504 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,02388 (0,199*12) / 100 |
| 505 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -2,388 |
| 506 | Радиаторы алюминиевые, 500/100, цвет- белый, 1 секция (ИМПОРТ) | шт. | 12 |
| 507 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,02 2 / 100 |
| 508 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -2 |
| 509 | Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 3/4" | шт. | 2 |
| 510 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,8896 |
| 511 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0,8896 |
| Раздел 8. Коридор |
| Демонтажные работы |
| 512 | Разборка подвесных потолков "Армстронг" | 100 м2 | 0,1371 13,71 / 100 |
| 513 | Разборка обшивки стен и перегородок их панелей МДФ | 100 м2 | 0,3997 39,97 / 100 |
| 514 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0084 0,84 / 100 |
| 515 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,1371 13,71 / 100 |
| 516 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,1479 14,79 / 100 |
| 517 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,1371 13,71 / 100 |
| 518 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,1371 13,71 / 100 |
| 519 | Демонтаж: выключателей | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| 520 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 3 / 100 |
| 521 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 522 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,1844 18,44 / 100 |
| 523 | Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 524 | Демонтаж. Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 |
| Потолок |
| 525 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1383 13,83 / 100 |
| Стены |
| 526 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1266 12,66 / 100 |
| 527 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,2785 |
| 528 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 205,725 6,5/8*20*12,66 |
| 529 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 4,431 0,35*12,66 |
| 530 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2953 29,53 / 100 |
| 531 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 10,3355 0,35*29,53 |
| 532 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4219 42,19 / 100 |
| 533 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0122 |
| 534 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 0,050628 1,2*42,19/1000 |
| 535 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4219 42,19 / 100 |
| 536 | Обои высококачественные | 100 м2 | -0,4852 |
| 537 | Обои флизелиновые под окраску | 10 м2 | 4,852 |
| 538 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4219 42,19 / 100 |
| 539 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0,0266 |
| 540 | Краска водоэмульсионная ТЕКС | л | 12,054 42,19/7*2 |
| Проемы |
| 541 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0084 0,84 / 100 |
| Полы |
| 542 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1383 13,83 / 100 |
| 543 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,1383 13,83 / 100 |
| 544 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,1383 13,83 / 100 |
| 545 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 | 100 м2 стяжки | 0,1383 13,83 / 100 |
| 546 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,1523 15,23 / 100 |
| 547 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,0015 |
| 548 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | -15,53 |
| 549 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 15,53 |
| Прочие работы |
| 550 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 551 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,1844 18,44 / 100 |
| 552 | Каналы кабельные ПХВ 25x25 мм M (длиной 2000 мм) | шт. | 18,44 |
| 553 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,1844 18,44 / 100 |
| 554 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,1844 18,44 / 100 |
| 555 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x2,5 мм2 | 1000 м | 0,01844 18,44/1000 |
| 556 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,2 20 / 100 |
| 557 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 16 мм | м | 20 |
| 558 | Кабели силовые огнестойкие на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил и сечением 3x1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 20/1000 |
| 559 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| 560 | Выключатели одноклавишные скрытой проводки серии "Прима" С16-057 | шт. | 1 |
| 561 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (материал заказчика) | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| 562 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 563 | Боксы пластиковые встраиваемые ЩРВ-П-3, 1 ряд, на 3 модуля, IP40 | шт. | 1 |
| 564 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |
| 565 | Рейки монтажные (DIN рейки) длинна 300 мм | шт. | 1 |
| 566 | Розетки одноместные скрытой проводки РС 16-004 серии "Прима" с заземляющим контактом | шт. | 1 |
| 567 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 1 |
| 568 | Выключатели автоматические (ИЭК, Россия) ВА47-29, 3-полюсные, 1-63А | шт. | 1 |
| 569 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 |
| 570 | Приборы приемно-контрольные: охранно-пожарные ВЭРС ПК-8 | шт. | 1 |
| 571 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,7754 |
| 572 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0,7754 |