ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Поставка электронных стационарных видеоувеличителей для обеспечения инвалидов в 2019 году.

Общее количество – 30 шт.

Начальная цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Способ определения поставщика – электронный аукцион.

Сроки поставки – до 25.12.2019 года.

Место поставки - г. Воронеж, Воронежская область.

Срок доставки товара - в течение 20 дней со дня обращения Получателя к Поставщиком (при наличии направления Заказчика) или в течение 20 дней со дня получения Поставщиком списков (реестров) Получателей, которым Заказчик выдал направления на поставку, но не позднее 10.12.2019 года.

Условия оплаты: оплата производится за счет средств Фонда социального страхования РФ по факту поставки товара, по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) рабочих дней  с момента получения надлежащим образом оформленных финансовых и отчетных документов.

Электронные стационарные видеоувеличители должны соответствовать требованиям национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» по следующим пунктам:4.7.4, 4.7.14, 4.7.15, 4.8.1.6. Также видеоувеличители должны соответствовать требованиям ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и гипоаллергенность».

Электронные видеоувеличители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разделы 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности»

Электронные видеоувеличители должны иметь действующие регистрационные удостоверения и декларации о соответствии, если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Электронные видеоувеличители предназначены для чтения слабовидящими инвалидами плоскопечатного текста, просмотра мелких изображений, рассматривания удаленных объектов, а также заполнения и подписи документов.

Конструкция видеоувеличителя должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Наружные поверхности видеоувеличителя должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки бытовых приборов.

Поставляемое изделие должно быть новым (изделие, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Сроки предоставления гарантий качества должны составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема – передачи технического средства Получателем. Вместе с изделием Получателю должен быть передан гарантийный талон, дающий право на бесплатный ремонт технического средства во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей в течении срока эксплуатации видеоувеличителей.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в поставленном изделии, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (по гарантийному талону). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30дней.

Срок службы изделия должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. Упаковка видеоувеличителей должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Перед выдачей технических средств Получателям Поставщик по согласованию с Заказчиком должен представить их для проверки на соответствие требованиям технического задания по адресу Заказчика.

Требования к месту и условиям поставки электронных видеоувеличителей:

-предоставления инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства(нахождения), по месту нахождения пунктов выдачи) в пределах г. Воронежа и Воронежской области;

-ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

-ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

-предоставление Заказчику в рамках подтверждения государственного контракта журнала телефонных звонков;

-информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

-информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.

| Наименование ТСР | Технические характеристики ТСР | Требуемое кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Электронный ручной видеоувеличитель | Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) – это специальное устройство для оптической коррекции слабовидения, которое обеспечивает чтение плоскопечатного текста и рассматривание мелких рисунков слабовидящими инвалидами. ЭРВУ должен иметь следующие функции и режимы: - режим черно-белого изображения повышенной контрастности с негативным изображением; - режим черно-белого изображения повышенной контрастности с позитивным изображением; - режим черно-белого изображения естественной контрастности (передача всех градаций контрастности, присутствующих в рассматриваемом изображении); - режим цветного изображения; - режим фиксации изображения. ЭРВУ должен формировать видеосигнал цветного (PAL) изображения формата CCIR, обеспечивать высокое качество изображения без видимых геометрических искажений по всему полю дисплея, обеспечивать равномерную резкость по всему полю дисплея. Форма корпуса и элементы управления видеоувеличителя должны обеспечивать удобство его перемещения по тексту и переключение режимов работы. Включение и выключение ЭРВУ, а также переключение режимов его работы должно осуществляться при помощи контактной кнопки и дублироваться звуковыми сигналами. ЭРВУ должен иметь функцию регулирования уровня громкости звукового сигнала. ЭРВУ должен иметь разъем типа RCA для подключения к телевизионному дисплею и телевизору. Питание должно осуществляться от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера. В комплект поставки должно входить: -ЭРВУ с видеокабелем -Сетевой адаптер -Руководство по эксплуатации на русском языке -Паспорт изделия -Гарантийный талон. -Упаковочная коробка | 15 |
| Электронный стационарный видеоувеличитель | Электронный стационарный видео-увеличитель (ЭСВУ) обеспечивает слабовидящим пользователям возможность чтения плоскопечатных текстов, рассматривания иллюстраций и мелких объектов, письма и выполнения других ручных работ со зрительным контролем. ЭСВУ должен иметь следующие технические и функциональные характеристики: -Регулировка кратности увеличения в диапазоне 2-70 крат с автоматической фокусировкой и отображением на экране установленной кратности увеличения. -Возможность фиксации выбранной кратности увеличения. -Возможность регулировки яркости изображения ЭСВУ должен иметь следующие режимы отображения: - естественной контрастности – цветной - высококонтрастный для чтения текста, в том числе: черно-белый позитивный, черно-белый негативный - цветовые сочетания текста и фона Жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 18,5 не более 24 дюймов. Камера должна иметь режим автофокуса Питание должно осуществляться от сети переменного тока. ЭСВУ должен быть выполнен в виде единого конструктивного блока, содержащего монитор, видеокамеру, панель управления, подвижный столик и осветитель. Подвижный двухкоординатный столик с размерами не менее 40х40 см. Столик устройства должен быть оснащен двухрежимным фиксатором, который дает пользователю возможность блокировать перемещение как по оси XY, так и по оси Y раздельно. Элементы управления должны быть рельефные и обеспечивать удобство пользования человеку с пониженным зрением. Комплект поставки: - электронный стационарный видео-увеличитель - сетевой кабель. - руководство по эксплуатации на русском языке - паспорт изделия - гарантийный талон. - упаковочная коробка | 15 |