Техническое задание на поставку

кресел-колясок с электроприводом комнатной и прогулочной,

в том числе для детей-инвалидов

1. Предмет аукциона в электронной форме - поставка кресел-колясок с электроприводом комнатной и прогулочной, в том числе для детей-инвалидов.

2. Количество товара - 2 шт.

3. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта – 1 624 000 (один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС.

4. Срок поставки товара в пункт поставки по 31.07.2019 включительно – 100 % от общего объема товара.

5. Срок поставки получателю - в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 06.12.2019 включительно.

6. Срок сверки взаиморасчетов по 26.12.2019 включительно.

7. Срок действия контракта по 27.12.2019 включительно.

8. Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта поставки (в пределах Липецкой области).

9. Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета. Оплата производится в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра выдачи товара получателю, акта поставки товара, счета, актов сдачи-приемки товара, акта о приемке исполненных обязательств.

10. Порядок формирования цены контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение своих обязательств по поставке Товаров, в т. ч. стоимость Товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки), транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательный платежи.

11. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с ручным управлением, нескладная (Кресло-коляска с электроприводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 30.92.20.000-00000025 | В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент в соответствии с паспортом изделия, инструкция на русском языке. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Кресло-коляска для управления правой рукой должна оснащаться: спинкой с регулируемым углом наклона и регулируемая по высоте; сиденьем регулируемым по высоте, с регулируемым угла наклона; подножками съемными, регулируемыми по высоте с регулируемым углом наклона; подлокотниками откидывающимися, регулирующимися по высоте; антиопрокидывающим устройством; подголовником; боковыми упорами для тела; поясничным валиком; регулируемой по глубине подставкой под икры; держателями для ног, задниками-держателями; предохранительным поясом; приставным столиком. Технические характеристики: ширина сидения: 450 мм; глубина сидения: 410 мм; высота сидения: 450 мм; высота спинки: 400 мм; высота подлокотника 220 мм. | 1 | 812000,00 |
| Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с ручным управлением, нескладная (Кресло-коляска с электроприводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 30.92.20.000-00000025 | В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент в соответствии с паспортом изделия, инструкция на русском языке. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Кресло-коляска для управления правой рукой должна оснащаться: спинкой с регулируемым углом наклона и регулируемая по высоте; сиденьем регулируемым по высоте, с регулируемым угла наклона; подножками съемными, регулируемыми по высоте с регулируемым углом наклона; подлокотниками откидывающимися, регулирующимися по высоте; антиопрокидывающим устройством; подголовником; боковыми упорами для тела; поясничным валиком; регулируемой по глубине подставкой под икры; держателями для ног, задниками-держателями; предохранительным поясом; приставным столиком. Технические характеристики: ширина сидения: 450 мм; глубина сидения: 410 мм; высота сидения: 450 мм; высота спинки: 400 мм; высота подлокотника 220 мм. | 1 | 812000,00 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Кресло-коляска с электроприводом должна оснащаться противопролежневой подушкой для сидения и управляться при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скорости с показаниями на дисплей, кнопкой для быстрого отключения питания, дисплеем, показывающим уровень заряда энергоблока, кнопкой для подачи звукового сигнала. Пульт управления должен иметь установки на правую и левую стороны коляски, в зависимости от особенностей управления пользователя и регулируется по длине относительно подлокотника.

Все электрические провода должны быть закреплены и изолированы так, чтобы они не могли быть зацеплены предметами мебели или любыми другими выступающими предметами или повреждены ими и не могли служить помехой любой движущейся части кресла-коляски.

В комплект кресла-коляски с электроприводом должны входить: зарядное устройство, насос при наличии пневматических шин, комплект инструментов в соответствии с паспортом изделия, инструкция на русском языке.

Кресло-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51083-2015.

Сроки предоставления гарантии качества кресла-коляски с электроприводом. Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с момента передачи товара получателю. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 10 (десять) рабочих дней. Ремонт кресла-коляски с электроприводом должен осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 – ФЗ «О защите прав потребителей».

Дополнительные условия. Необходимо наличие регистрационных удостоверений, а также действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).