Описание объекта закупки.

1. Наименование объекта закупки: Поставка в 2019 году протезов голени модульных, для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  Количество – 2 шт.

2. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара.

В ГОСТе Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»  протезы верхних и нижних конечностей отнесены к классу «Протезы и ортезы», коды, соответственно, 06.18., 06.24.

Технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), качество, безопасность, маркировка, упаковка протезов нижних конечностей должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, предусмотренным для данного вида изделий:

ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Обеспечение получателей протезами нижних конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и/(или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления и/или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи и/или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Изделия должны быть новыми (изделия, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу и/или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» должен быть установлен срок службы протезов.

Обеспечение получателей протезами следует считать эффективно исполненным, если у получателя полностью и/или частично восстановлена опорная, двигательная и/или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации и/или благоприятного течения болезни.

Обеспечение получателей протезами должно быть выполнено с надлежащим качеством в установленные сроки.

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Количество – 2 шт., включая следующие протезно-ортопедические изделия:

| Наименование изделия | Перечень сведений, необходимых для определения идентичности товара, предлагаемого поставщиками | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа с несущей приемной гильзой из слоистого пластика, мехатронная стопа с подвижной гидравлической щиколоткой и интегрированным микропроцессором. с четырехосной кинематической схемой. позволяющей адаптировать поведение протеза к различным ситуациям таким, как подъем и спуск по ступеням и наклонным плоскостям; ходьба по неровным поверхностям; ходьба вперед спиной; автоматическая и ручная подстройка под высоту каблука обуви. Полиуретановый чехол без дистального соединения. Модуль гашения ударных нагрузок и торсионный адаптер. Вакуумная система со встроенным насосом, создающим вакуумное давление -0,5-0,7 мБарр, улучшающим кровообращение. Предназначается для порочных культей с наличием особо сложных дефектов (рубцы, миопластика, ожоги и т.д. верхней и средней 1/3 голени, для пациентов с сосудистыми заболеваниями, в том числе сахарный диабет. Полуфабрикаты-титан на нагрузку до 100 кг. чехлы махровые, чехлы перлоновые. Косметическая облицовка модульная-пенополиуретан. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. | 2 |

Объём предоставления гарантии качества товара:

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт и/или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.