# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет Контракта: выполнение в 2019 году работ по ремонту инвалидам протезов верхних и нижних конечностей.

Объем выполняемых работ: 60 штук.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 25.09.2019 года.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту расположения Подрядчика. Примерки, выдача прошедших ремонт протезов, а так же иное взаимодействие с Получателями осуществляется в г. Рязани.

Ремонт протезов верхних и нижних конечностей

Условия выполнения работ

Работы должны быть направлены на устранение выявленных в ходе эксплуатации дефектов ПОИ, выхода из строя узлов (деталей), связанных со снижением несущей способности изделия.

Работы должны обеспечивать строгое выполнение технологического процесса при устранении выявленных дефектов.

Материалы и комплектующие, применяемые Подрядчиком в процессе выполнения работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении), а контактирующие с телом человека, в т.ч. не должны вызывать токсических и аллергических реакций.

Работы по ремонту ПОИ следует выполнять с учетом анатомических дефектов конечности, индивидуально для Получателя.

Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Отремонтированные ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством ремонта, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по его использованию.

При использовании отремонтированных ПОИ по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а так же использование отремонтированных ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при их эксплуатации.

Подрядчик должен проинформировать Получателей  о месте и условиях технического обслуживания и гарантийного ремонта ПОИ.

В результате выполнения работ по ремонту ПОИ не должен снижаться уровень двигательной активности Получателей.

Работы по ремонту ремонтопригодных ПОИ следует считать эффективно выполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для благоприятного течения болезни или предупреждения развития деформации.

# Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к качеству работ и безопасности

Качество работ должно соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р  ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей» и другим нормативным документам, требованиям, стандартам, техническим условиям и медико-технологическим рекомендациям, установленным законодательством Российской Федерации.

Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с условиями государственного контракта и документами, определяющими их качественные характеристики и показатели безопасности. В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия или иные документы (при необходимости), подтверждающие качество материалов и комплектующих, применяемых Подрядчиком, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к упаковке и отгрузке

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению, а также от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ТСР.

Согласно ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» если нет других указаний изготовителя, то ТСР в упаковке для транспортирования и хранения должны в течение не менее 15 недель выдерживать воздействие следующих факторов окружающей среды:

- температура окружающей среды от минус 40 °C до плюс 70 °C;

- относительная влажность от 10% до 100%, включая конденсацию;

- атмосферное давление от 500 до 1060 гПа.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи отремонтированного изделия в эксплуатацию и  должен составлять не менее 6 месяцев.

Объем предоставления гарантии качества:

При обращении получателя за услугами по ремонту изделия, должны быть выполнены следующие обязательства:

- прием получателя специалистами медико-технической комиссии (МТК) для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) изделия, с оформлением в тот же день соответствующего заключения МТК и заказа-наряда на ремонт изделия.

- определение объема необходимого ремонта и сроков такого ремонта. При этом, проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в течение 1-3 дней  с даты оформления заказа-наряда.

- консультирование по пользованию отремонтированным изделием производить одновременно с его выдачей.

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству оказанных услуг по ремонту протезов, Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения  инвалида должен за счет собственных средств устранить выявленные недостатки или дефекты.

В течение указанного срока предприятие – изготовитель устраняет все неисправности и дефекты протезно-ортопедических изделий безвозмездно.

| № п/п | Наименование работ | Объем выполняемых работ (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Замена кисти ПВХ | 2 |
|  | Замена кисти силиконовой | 2 |
|  | Замена крепления в протезах верхних и нижних конечностей | 11 |
|  | Замена облицовки в протезах верхних и нижних конечностей | 5 |
|  | Замена гильзы кожаной | 1 |
|  | Замена акрилоновой гильзы в модульном протезе с силикон-лайнером | 2 |
|  | Замена акрилоновой гильзы в модульном протезе без силикон-лайнера | 4 |
|  | Замена гильзы из полиамидных смол в протезах нижних конечностей | 4 |
|  | Замена гильзы из полиамидных смол в протезах нижних конечностей лечебно-тренировочных | 5 |
|  | Замена стопы в протезе стопы | 2 |
|  | Замена стопы в модульном протезе нижней конечности | 5 |
|  | Замена стопы в немодульном протезе нижней конечности с силикон-лайнером | 3 |
|  | Замена стопы в немодульном протезе с шинно-кожаной гильзой | 3 |
|  | Замена коленного модуля | 1 |
|  | Замена вертлуга, либо роликового ремня, либо помочи в протезах верхних и нижних конечностей | 6 |
|  | Замена замка в модульном протезе несущей конструкции с силикон-лайнером | 2 |
| 17. | Замена шин в немодульном протезе нижней конечности | 2 |
| Итого: | 60 |

Срок выполнения работ по ремонту – не более 30 календарных дней с момента получения направления от Заказчика.

.