Описание объекта закупки (Техническое задание)

Поставка сигнализаторов звука цифровых для обеспечения инвалидов в 2019 году

- Наименование объекта закупки: поставка сигнализаторов звука цифровых для обеспечения инвалидов в 2019 году.

- Место поставки товара: города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

- Срок поставки товара: в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком Поставщику Реестра Получателей.

- Количество поставляемых товаров: 300 штук.

- Условия поставки товара:

Предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

При выборе Получателем способа получения Товара – по месту жительства Получателя, не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателя о дате, времени и месте поставки.

Пункты выдачи Товара должны находиться в местности с таким транспортным сообщением, чтобы Получатель Товара смог добраться от населенного пункта, в котором проживает, до пункта выдачи Товара на общественном транспорте (без пересадок) в промежуток времени, составляющий не более 2 (двух) часов. Местоположение пунктов выдачи должно обеспечивать удобство для Получателей с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком).

Пункты выдачи должны быть организованы в помещениях, оборудованных для приема граждан, в том числе с ограниченными возможностями (инвалидов).

Исключить длительность ожидания (более 30 (тридцати) минут с момента обращения) выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи.

- Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам товара:

Сигнализаторы звука цифровые предназначены для оповещения инвалидов с пониженным, отсутствующим слухом о наличии звуковых сигналов.

Максимально допустимый уровень звуковой мощности и допустимые значения вибрации должны быть установлены стандартами на группы реабилитационных бытовых приборов и (или) техническими условиями на реабилитационные бытовые приборы.

Материалы, из которых изготавливаются сигнализаторы звука, не должны выделять при эксплуатации токсичных веществ. Сигнализаторы звука должны быть устойчивы к электромагнитным полям и помехам в электросети.

Сигнализаторы звука цифровые (далее - Товар) должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) технической документации и сертификатам качества завода-изготовителя (при наличии). ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

На поставляемые технические средства реабилитации должны быть в наличии действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- Требования к упаковке:

На сигнализаторах звука цифровых должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку с внутренней влагонепроницаемой бумагой, предохраняющую его от воздействия механических и климатических факторов при транспортировке и хранении. Хранение сигнализаторов звука без упаковки не допускается.

Упаковка должна обеспечивать наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Упаковка технических средств реабилитации должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

- Требования к гарантии:

Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар новый, не был в употреблении, в том числе, у Товара не были восстановлены потребительские свойства, Товар не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае выявления в течение гарантийного срока скрытых дефектов, брака Поставщик обязан произвести замену товара за свой счет, по месту нахождения такого товара, в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения претензии от Заказчика либо от Получателя.

Сигнализаторы звука цифровые должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара пользователем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом от 13 февраля 2018 г. N 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Срок службы сигнализаторов звука цифровых должен составлять не менее 5 лет.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки устройства Получателю.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования. Срок выполнения гарантийного ремонта не более 20 рабочих дней с момента обращения Получателя устройства.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в г. Тюмень, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемого товара, либо требуется обязательное указание адресов организаций, учреждений, в которые следует обращаться Получателям для гарантийного и постгарантийного ремонта или устранения неисправностей в течение срока эксплуатации. Обеспечение сервисного обслуживания (технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного ремонта) производится на территории Тюменской области, в течение срока эксплуатации технического средства реабилитации.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при оказании услуг по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется Поставщиком в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией Код ТСР: 16-01-01 ОКПД2: 27.90.20.120 КТРУ 27.90.20.120-00000001 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией (далее «сигнализатор») предназначен для оповещения инвалидов с пониженным, отсутствующим слухом о наличии звукового сигнала. Сигнализатор должен оповещать о поступающих звуковых сигналах дверного звонка, домофона и телефона световой индикацией. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Радиус приема сигнала должен быть не менее 15 метров. Несущая частота передатчика – частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации. Комплектность: - переносное сигнализирующее устройство; - передатчик дверного звонка; - передатчик звонка домофона; - передатчик звонка телефона; - комплект необходимых источников питания – адаптеров / батареек / аккумуляторов / зарядных устройств; - паспорт изделия; - инструкция по эксплуатации на русском языке; - гарантийный талон с информацией о сервисных центрах; - упаковка. | 10 |
| 2. | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией Код ТСР: 16-01-02 ОКПД2: 27.90.20.120 КТРУ 27.90.20.120-00000002 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией (далее «сигнализатор») предназначен для оповещения инвалидов с пониженным, отсутствующим слухом о наличии звукового сигнала будильника. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Кнопки управления сигнализатором должны быть подписаны на русском языке. Технические характеристики: - большой дисплей с крупными и яркими цифрами; - функция переключения режимов оповещения; - функция регулировки громкости сигнала; - функция индикации включенного будильника; - функция регулировки яркости дисплея; - питание сигнализатора должно осуществляться от сети переменного тока; - питание выносного вибрационного устройства – от сигнализатора. Несущая частота передатчика – частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации. Комплектность: - сигнализатор (часы-будильник); - выносное вибрационное устройство (подушка); - комплект необходимых источников питания – адаптеров / батареек / аккумуляторов / зарядных устройств; - паспорт изделия; - инструкция по эксплуатации на русском языке; - гарантийный талон с информацией о сервисных центрах; - упаковка. | 40 |
| 3. | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией Код ТСР: 16-01-03 ОКПД2: 27.90.20.120 КТРУ 27.90.20.120-00000003 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией (далее «сигнализатор») предназначен для оповещения инвалидов с пониженным, отсутствующим слухом о наличии звуковых и информационных сигналов. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Радиус приема сигнала должен быть не менее 15 метров. Несущая частота передатчика – частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации. Комплектность: - переносное сигнализирующее устройство с креплением в комплекте; - передатчик дверного звонка; - передатчик звонка домофона; - передатчик звонка телефона; - передатчик сигнала плача ребенка; - комплект необходимых источников питания – адаптеров / батареек / аккумуляторов / зарядных устройств; - паспорт изделия; - инструкция по эксплуатации на русском языке; - гарантийный талон с информацией о сервисных центрах; - упаковка. | 250 |