техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту архивных помещений, расположенных в цокольном этаже административного здания Государственного учреждения - Белгородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

1. Наименование государственного Заказчика: Государственное учреждение – Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

2. Место, условия и сроки выполнения работ:

Адрес: 308000, г. Белгород, Народный бульвар, д. 53.

Выполнение работ силами и средствами исполнителя.

Объем выполняемых работ в соответствии с техническим заданием.

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по                                          29 ноября 2019 года.

Перечень выполняемых работ согласно Ведомости объемов работ

3. Наименование и объем выполняемых работ: выполнение работ по  капитальному ремонту архивных помещений, расположенных в цокольном этаже административного здания Государственного учреждения - Белгородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – капитальный ремонт Отделения), в соответствии с локальным сметным расчетом и технической документацией.

Единица измерения – 1 условная единица.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к безопасности, к результатам работ:

Исполнитель самостоятельно закупает качественные материалы. Образцы всех отделочных материалов необходимо  согласовывать с Заказчиком. Отделочные материалы не должны иметь более высокую пожарную опасность, чем Г2, В2, Д2, Т2 согласно СНиП 21-01-97*, СП, СН, ГОСТ, ПУЭ, СанПиН и экологическим нормам, принятым в Российской Федерации (цвет согласовать с заказчиком). Материалы, используемые при производстве работ, должны соответствовать утвержденной сметной документации или могут быть заменены на равноценные, должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов.

На применяемые в процессе производства работ изделия и материалы, подлежащие сертификации в соответствии с законодательством, должны быть представлены сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности. Пожарная опасность строительных материалов не должна превышать нормативные пожарно-технические характеристики: по горючести, воспламеняемости, распространению пламени по поверхности, дымообразующей способности и токсичности (№123-ФЗ Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г.)

Соблюдение при выполнении работ правил по охране труда, пожарной и электробезопасности.

Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность и охрану труда работающих на всех этапах выполнения работ  в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

5. Условия выполнения работ:

До начала выполнения работ исполнитель обязан предоставить заказчику в письменной форме сведения обо всех привлекаемых для выполнения работ работниках, автотранспорте, иных самоходных транспортных средствах. Сведения должны содержать информацию всех работников, государственные регистрационные номера автотранспорта и иные сведения, позволяющие идентифицировать привлекаемые ресурсы. Сведения должны быть подписаны руководителем исполнителя или иным уполномоченным лицом.

Исполнитель должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также, требованиям СНиП).

При производстве работ исполнитель ежедневно, после завершения работ, должен производить вывоз строительного мусора и полную уборку мест производства работ.

Работы  проводятся в будние дни с 8-00 до 17-00 часов без ограничения прохода сотрудников и посетителей в здание и по территории, выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с заказчиком (уполномоченным представителем заказчика) на объекте при условии соблюдения исполнителем требований законодательства Российской Федерации об охране труда.

При производстве ремонтных работ необходимо присутствие на объекте ответственного уполномоченного сотрудника исполнителя.

Использовать при выполнении работ свои инструменты, оборудование и укрывной материал.

Соблюдать необходимые требования пожарной безопасности, выполнение мероприятий по охране труда. Доступ лиц, выполняющих работы закрыт во все помещения, кроме указанного  конкретного участка производства работ.

Подрядчик должен организовать  контроль состояния и условий охраны труда.

Немедленно известить заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.

Обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах ремонтных работ.

Исполнитель получает все необходимые  разрешения и согласования для выполнения работ, а также за свой счет места для складирования материала, инструмента, места для переодевания рабочих.

Перед началом работ исполнитель должен согласовать с заказчиком все предлагаемые к применению материалы.

После окончания работ исполнитель передает заказчику полный комплект исполнительной документации по материалам и работам (СНиП 3.01.04-87). Акты на скрытые работы.

6. Прочие условия:

Недостатки и дефекты, выявленных при приемке работ, должны быть оформлены актом и устранены исполнителем в согласованные сроки без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных Техническим заданием и сметой.

Подрядчик должен поддерживать работоспособность, действующих на объекте ремонта, системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, сантехнического оборудования, системы отопления, вентиляции, электротехнического оборудования и т.п.

Отключение и подключение к существующим электрическим сетям или отдельным участкам могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Соблюдение правил противопожарной безопасности и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

При проведении работ в случае порчи имущества заказчика, исполнитель возмещает ущерб в полном объеме за свой счет.

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований техники безопасности, в соответствии со СНиП и Локальным сметным расчетом, утвержденным заказчиком и технической документацией.

Гарантия на все виды работ не менее 60 месяцев.

Оплата командировочных расходов не производится и жилье не предоставляется.

Ведомость объёмов работ, подлежащих выполнению

| № п/п | Необходимые для устранения работы | Объём неисправностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ремонтные работы |
| Демонтажные работы |
| 1 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 | 47,2 м |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 424,8 кг |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 424,8 кг |
| Перегородки |
|  | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 129,6 м2 |
|  | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 2 шт |
| Отделочные работы |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 304,3м2 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 304,3м2 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 103,4м2 |
|  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм | 103,4м2 |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХП-799 | 103,4м2 |
| Проёмы |
|  | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | 2 шт., 6,3м2 |
| Электрика |
| Демонтажные работы |
|  | Демонтаж лотков перфорированных | 212,16кг |
|  | Демонтаж автоматов распределения | 2 шт |
| Монтажные работы |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 2 шт |
|  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 19 шт |
|  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | 114,36 кг |
|  | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 285 м |
|  | Провод в лотках, сечением: до 70 мм2 | 60 м |
|  | Провод в лотках, сечением: до 185 мм2 | 55 м |
|  | Металлические конструкции | 5 кг |
|  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 1 шт |
|  | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 3 шт |
| Вентиляция |
| Общеобменная вентиляция |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | 3,2 м2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 4,8 м2 |
|  | Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм | 1 шт |
|  | Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм | 1 шт |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 4 шт |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | 1,9 м3 |
|  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 63,4 м2 |
| Система ВД1 и ПД1 |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 шт |
|  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | 1 шт |
|  | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 2 шт |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 шт |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 51,2 м2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 4000 мм | 94 м2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 59,4 м2 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 4000 мм | 28,6 м2 |
|  | Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм | 3 шт |
|  | Установка клапанов обратных: периметром до 4500 мм | 3 шт |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | 7,2 м3 |
|  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 282 м2 |

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 067 695 (два миллиона шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 84 копейки, в том числе НДС в сумме _____ (______) рублей ___ копеек.

Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

В цену включаются все затраты на выполнение работ, стоимость материалов, эксплуатация механизмов, расходы на транспортировку, вывоз мусора, налоги, обязательные платежи и иные затраты исполнителя по исполнению настоящего контракта.

Приложения: - проектная документация.