# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по капитальному  ремонту с целью создания доступной среды                  в  представительстве   филиала   № 2    Государственного   учреждения – Красноярского  регионального   отделения  Фонда   социального   страхования   Российской  Федерации

Место выполнения работ: Красноярский край, п.г.т. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 38

## Описание выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы. |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах. | шт | 1 |
| 2 | Снятие подоконных досок деревянных в деревянных зданиях. | м 2 | 0,45 |
| 3 | Снятие дверных полотен. | м 2 | 1,89 |
| 4 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах и перегородках. | шт | 1 |
| 5 | Разборка элементов облицовки стен из металлосайдинга с разборкой каркаса. | м2 | 2 |
| 6 | Демонтаж решеток оконных металлических. | т | 0,035 |
| 7 | Разборка покрытий полов из ламината. | м 2 | 14 |
| 8 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов. | м п | 16 |
| 9 | Демонтаж тепловой завесы. | шт | 1 |
| 10 | Разборка тротуаров из брусчатки | м 2 | 5 |
| Раздел 2. Устройство фундамента ФМ1 под тамбур. |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. | м3 | 2,5 |
| 12 | Устройство бетонной подготовки. | м3 | 1,12 |
| 13 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3. | м 3 | 5,17 |
| Раздел 3. Устройство монолитной площадки Пм1. |
| 14 | Устройство перекрытий ж/б безбалочных толщиной до 200 мм. | м 3 | 1,5 |
| 15 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м. | т | 0,006 |
| Раздел 4. Устройство лестницы Л1, ступеней Ст1. |
| 16 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. | м 3 | 0,75 |
| 17 | Устройство бетонной подготовки. | м3 | 0,75 |
| 18 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных. | т | 0,1136 |
| 19 | Устройство бетонных ступеней. | м3 | 0,02 |
| 20 | Устройство покрытий из релина (накладки противоскользящие) | шт | 7 |
| Раздел 5. Устройство пандуса бетонного. |
| 21 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 5,75 |
| 22 | Устройство бетонной подготовки. | м3 | 1,4 |
| 23 | Устройство железобетонного пандуса. | м3 | 12 |
| 24 | Установка закладных деталей весом до 4 кг. | т | 0,1 |
| 25 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. | м3 | 2 |
| Раздел 6. Устройство тамбура. |
| 26 | Прорезка проемов в стенах из брусьев. | м2 | 0,8 |
| 27 | Монтаж опорных конструкций (стойки Ст1, Ст2, балки Б1). | т | 0,9374 |
| 28 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем. | м2 | 16,3 |
| 29 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен. | м2 | 16,3 |
| 30 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы. | м2 | 2,42 |
| 31 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в деревянных стенах площадью проема до 3 м2. | м2 | 2,42 |
| Раздел 7. Устройство кровли. |
| 32 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы. | м2 | 20,3 |
| 33 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в два слоя. | м2 | 20,3 |
| 34 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой. | м2 | 20,3 |
| 35 | Устройство желобов подвесных. | мп | 13,2 |
| 36 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб. | мп | 8,1 |
| 37 | Устройство металлической водосточной системы: воронок. | шт | 3 |
| 38 | Устройство металлической водосточной системы: колен. | шт | 6 |
| 39 | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251. | м2 | 20,3 |
| Раздел 8. Отделочные работы (стены, потолки). |
| 40 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя. | м2 | 19,7 |
| 41 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон. | м2 | 1,9 |
| 42 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов по системе «КНАУФ» одноуровневых в два слоя. | м2 | 5 |
| 43 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз. | м2 | 23,7 |
| 44 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз. | м2 | 5 |
| 45 | Окраска поливинилацетатными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. | м2 | 23,7 |
| 46 | Окраска поливинилацетатными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску. | м2 | 5 |
| Раздел 9. Полы. |
| 47 | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм. | м2 | 29,8 |
| 48 | Устройство покрытий полов на растворе из сухой смеси из плиток керамических. | м2 | 29,8 |
| 49 | Устройство плинтусов из плиток керамических. | мп | 6,7 |
| 50 | Устройство систем электрического отопления на основе термопленки по готовому основанию. | м2 | 4 |
| 51 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом. | м2 | 14 |
| 52 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах. | мп | 17 |
| 53 | Укладка металлического стык-порога. | мп | 0,9 |
| Раздел 10. Электромонтажные работы. |
| 54 | Прокладка кабеля до 35 кВ массой 1 м кабеля до 1 кг. | мп | 28 |
| 55 | Установка тепловой завесы, ранее демонтированной. | шт | 1 |
| 56 | Установка светодиодного светильника в подвесных потолках. | шт | 1 |
| 57 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа. | шт | 1 |
| Раздел 11. Благоустройство. |
| 58 | Устройство подстилающих слоев песчаных. | м3 | 1 |
| 59 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком. | м2 | 8 |
| 60 | Установка бортовых камней. | мп | 9 |
| Раздел 12. Прочие работы. |
| 61 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021. | м2 | 15,4 |
| 62 | Масляная окраска металлических поверхностей на два раза. | м2 | 15,4 |
| 63 | Гидроизоляция бетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями. | м2 | 12 |
| 64 | Устройство покрытий из релина. | м2 | 18 |
| 65 | Монтаж ограждения пандуса. | мп | 44,5 |
| Раздел 13. Мусор строительный. |
| 66 | Погрузка мусора строительного вручную. | т | 0,2 |
| 67 | Вывоз мусора строительного автотранспортом. | т | 0,2 |

Технические  характеристики  используемых  материалов

| № п/п | Наименование материалов | Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бетон класса В 7,5 (марка М 100). | Прочность не менее 95 кг/см2. Плотность не менее 2200 кг/м3. Морозостойкость не менее F50. Водонепроницаемость не менее W4. Подвижность не менее П2. |
| 2 | Бетон класса В 15 (марка М 200). | Прочность не менее 200 кг/см2. Плотность не менее 2300 кг/м3. Морозостойкость не менее F75. Водонепроницаемость не менее W4. Подвижность не менее П3. |
| 3 | Бетон класса В 20 (марка М 250). | Прочность не менее 240 кг/см2. Плотность не менее 2300 кг/м3. Морозостойкость не менее F100. Водонепроницаемость не менее W4. Подвижность не менее П3. |
| 4 | Раствор М 150. | Прочность не менее 120 кг/см2. Плотность не менее 1700 кг/м3. Морозостойкость не менее F50. Водонепроницаемость не менее W2. Подвижность не менее П3. |
| 5 | Арматура А-III диаметром 10,12 мм. | Горячекатанная, из периодического профиля. Предел текучести не менее 40 кгс/мм2. Временное сопротивление разрыву не менее 60 кгс/мм2. Относительное удлинение не более 14%. |
| 6 | Арматура А-I диаметром 8,10 мм. | Горячекатанная. Предел текучести не менее 24 кгс/мм2. Временное сопротивление разрыву не менее 35 кгс/мм2. Относительное удлинение не более 25%. |
| 7 | Швеллер № 16. | Стальной горячекатанный. Серии П с параллельными гранями. Толщина стенки не менее 5 мм. Временное сопротивление 370-500 Н/мм2. |
| 8 | Труба стальная квадратная 180*180 мм | Электросварная, временное сопротивление разрыву продольного сварного шва не менее 95% временно-го сопротивления разрыву основного металла. Предел кратковременной прочности не менее 370 Мпа. Относительное удлинение 22-23%. Толщина стенки не менее 5 мм. |
| 9 | Труба стальная квадратная 120*120 мм. | Электросварная, временное сопротивление разрыву продольного сварного шва не менее 92% временно-го сопротивления разрыву основного металла. Предел кратковременной прочности не менее 300 Мпа. Относительное удлинение 22-23%. Толщина стенки не менее 5 мм. |
| 10 | Закладные детали. | Лист стальной гладкий. Точность «В» обычная. Толщина не менее 5 мм. |
| 11 | Сталь угловая равнополочная 50*50 мм. | Горячекатанная, точность обычная «В». Толщина стенок не менее 5 мм. Предел кратковременной прочности не менее 300 Мпа. Относительное удлинение 18-20%. Предел текучести 335-345 Мпа. |
| 12 | Сталь угловая неравнополочная 100*63 мм. | Горячекатанная, точность «В» обычная. Предел кратковременной прочности не менее 310 Мпа. Толщина стенок не менее 8 мм. |
| 13 | Клиновой анкер. | Стальной, оцинкованный. Длина 100-110 мм. Глубина анкеровки не менее 80 мм. Диаметр 10-12 мм. |
| 14 | Штукатурная смесь. | Прочность на изгиб не менее 1,0 МПа. Прочность на сжатие не менее 2,5 МПа. Величина зернистости не более 1,2 мм. Плотность сухой смеси 750 -850 кг/м.3 |
| 15 | Шпатлёвка. | Прочность на изгиб не менее 1,0 МПа. Прочность на сжатие не менее 2,5 МПа. Величина зернистости не более 0,5 мм. Плотность сухой смеси 750-800 кг/м.3 |
| 16 | Клей для керамической плитки. | Прочность сцепления не менее 0,5 МПа. Морозостойкость не менее F35. Марочная прочность не менее 50. Максимальная фракция не более 0,63 мм. |
| 17 | Керамогранит. | Водопоглощение не более 0,5%. Стойкость к глубокому истиранию не более 145 мм3. Предел прочности при изгибе не менее 45 МПа, морозостойкость не менее 75 циклов. Предельные отклонения по длине, ширине не более 0,25%. |
| 18 | Затирка для швов плитки. | Прочность на сжатие не менее 1,5 МПа. Прочность на растяжение при изгибе не менее 3,5 МПа. Адгезия не менее 0,6 МПа. Морозостойкость не менее 35 циклов. Насыпная плотность 0,95-1,0 кг/дм3. |
| 19 | Песок строительный. | Песок природный для строительных работ средний. Плотность зерен от 2,0 до 2,8 г/см3. Модуль крупности Мк св. 2,0 до 2,5. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 3 % по массе. Содержание глины в комках не более 0,35 % по массе. Содержание в песке зерен крупностью св. 10 мм. не более 5 % по массе. Содержание в песке зерен крупностью св. 5 мм. не более 20 % по массе. Содержание в песке зерен крупностью менее 0,16 мм. не более 10 % по массе. Класс песка 1 или 2. ГОСТ 8736-2014. |
| 20 | Проступь большая (накладка на ступени). | Толщина накладки не менее 5 мм. Длина 1000-1100 мм. Материал-100% резина. |
| 21 | Сайдинг. | Из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм. Толщина полимерного покрытия не менее 25 мкм. Толщина грунтовки не менее 8 мкм. |
| 22 | Металлочерепица. | Из стали холоднотянутой толщиной 0,5-0,7 мм. Содержание цинка 180-200 гр/м2. Толщина грунтовочного покрытия 5-8 мкм. Покрытие – полиэстер толщиной не менее 25 мкм. |
| 23 | Трубы водосточные. | Из оцинкованной стали, с полимерным покрытием. Толщина стенок не менее 0,5 мм. Диаметр 100-150 мм. |
| 24 | Желоба водосточные | Из оцинкованной стали, с полимерным покрытием. Толщина стенок не менее 0,5 мм. |
| 25 | Воронки, колена водосточные. | Из оцинкованной стали, с полимерным покрытием. Толщина стенок не менее 0,5 мм. |
| 26 | Карнизные планки. | Из оцинкованной стали, с полимерным покрытием. Толщина стенок не менее 0,5 мм. Ширина полки не менее 70 мм. |
| 27 | Коньковый элемент. | Из оцинкованной стали, с полимерным покрытием. Толщина стенок не менее 0,5 мм. Ширина полки не менее 150 мм. |
| 28 | Вата минеральная. | Плотность не менее 100 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 0,1 МПа. Водопоглощение не более 1,5 %. Теплопроводность 0,037-0,038 Вт/мК. Сжимаемость 10-12 %, предел прочности при растяжении 0,008- 0,009 МПа. |
| 29 | Пленка пароизоляционная. | Плотность 70-90 гр/м2 Продольная разрывная нагрузка 140-200 Н/5см Поперечная разрывная нагрузка 110-120 Н/5см Сопротивление паропроницанию не менее 7 м2чПа/мг Водоупорность не менее 1000 мм вод. ст |
| 30 | Мастика битумная. | Водопоглощение не более 2%. Водопроницаемость не менее 6 атм. Адгезия не менее 5,5 кг/см2. |
| 31 | Листы гипсокартонные. | Влагостойкий, толщина 10 мм - 12,5 мм. Предел прочности при изгибе в продольном направлении не менее 6 МПа. Предел прочности при изгибе в поперечном направлении не менее 2,5 МПа. |
| 32 | Профиль для ГКЛ. | Из оцинкованной стали. Толщина стенки не менее 0,6 мм. Длина не менее 3000 мм. |
| 33 | Серпянка для швов. | Толщина не менее 0,15 мм. Плотность не менее 65 г/м2. Разрывная нагрузка 680-750 Н/5 см. Основа – стекловолокно. |
| 34 | Подвес прямой. | Из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,9 мм. Длина 120-130 мм. Рабочая нагрузка не менее 35 кг. |
| 35 | Соединитель одноуровневый для потолочного профиля. | Из оцинкованной стали. Толщина не менее 0,9 мм. |
| 36 | Анкер-клин. | Из оцинкованной стали. Диаметр не менее 6 мм. Глубина анкеровки не менее 30 мм. Минимальная вырывающая сила в бетоне не менее 3,5 кН. |
| 37 | Саморез ГКЛ/металл. | Фосфатированный, с мелкой резьбой. Диаметр 3,5мм – 3,8мм, длина 25мм – 32 мм. |
| 38 | Саморез металл/металл. | Оцинкованный, с пресс-шайбой. Диаметр 4,2мм – 4,5мм, длина 13мм-19мм. |
| 39 | Подвес с зажимом для потолочного профиля. | Из оцинкованной стали толщиной не менее 0,9 мм. Расчетная нагрузка не менее 25 кг. |
| 40 | Дюбель-гвоздь. | Распорный элемент из полиамида. Стержень из оцинкованной углеродистой стали. Глубина анкеровки не менее 30 мм. Минимальная вырывающая сила в бетоне не менее 1,6 кН, минимальная срезающая сила в бетоне не менее 1,8 кН. Диаметр 5-6 мм. |
| 41 | Ламинат. | Класс использования не ниже 33. Плотность 800-850 кг/м3. Группа горючести не выше Г1. |
| 42 | Подложка для ламината. | Толщина не менее 2 мм. Плотность 20-32 кг/м3 Водопоглощение не более 2 %. Звукоизоляция не выше 22 Дб. Отражающая способность 93-97%. Коэф. паропроницаемости 0,001 – 0,002 мг/мПа. Коэф. теплопроводности 0,03 – 0,035 Вт/м оС. |
| 43 | Плинтуса. | Плинтус пластиковый в комплекте с углами внутренними и наружными, соединителями. Высота 48-50 мм. |
| 44 | Стык – порог. | Алюминиевый. Ширина 30-40 мм. |
| 45 | Гвозди строительные. | Длина 80-100 мм. Диаметр стержня 3-4 мм. Диаметр шляпки 6-8 мм. |
| 46 | Доски обрезные (стропила). | Хвойных пород, сорт не ниже 2. Ширина не менее 150 мм. Толщина не менее 75 мм. Влажность не более 25 %. |
| 47 | Доски обрезные (обрешетка). | Хвойных пород, сорт не ниже 3. Ширина не менее 100 мм. Толщина не менее 40 мм. Влажность не более 25 %. |
| 48 | Состав огнебиозащитный. | Гидрофобная способность не менее 90о. Плотность готового раствора 1,15-1,17 г/см3. РН среды готового раствор 4,0-5,5. Срок сохранения защитного эффекта не менее 5 лет |
| 49 | Грунтовка глубокого проникновения. | Предельный размер частичек не более 0,06 мкм. Рh=7,0-8,0. |
| 50 | Краска для стен. | Воднодисперсионная интерьерная. Массовая доля нелетучих веществ 52-57 %. Условная вязкость по В3 -246 не менее 30 с. Эластичность плёнки при изгибе не менее 1 мм. Стойкость плёнки к статическому воздействию воды не менее 20 часов. Смываемость плёнки не более 2 г/м2. Условная светостойкость плёнки не более 5 %. Плотность 1,2 – 1,5 кг/л, сухой остаток 35-37 %. Морозостойкость краски не менее 5 циклов. |
| 51 | Грунтовка по металлу. | Массовая доля нелетучих веществ 50-60 %. Твердость пленки не менее 0,33 усл. ед. Эластичность плёнки при изгибе не менее 1 мм. Условная вязкость 43-45 ед. Степень перетира не более 40 мкм. |
| 52 | Эмаль для наружных работ. | Блеск плёнки 55-60 %. Массовая доля нелетучих веществ 50-57 %. Степень перетира не более 15 мкм. Укрывистость высушенной плёнки 90-95 г/м2. Эластичность плёнки при изгибе не менее 1 мм. Адгезия плёнки не менее 1 балла. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды не менее 10 часов. |
| 53 | Двери металлические. | Коробка – труба профильная 60*30 толщиной не менее 2 мм. Полотно – стальной лист толщиной не менее 3 мм. Ребра жесткости – труба профильная 50*25 толщиной не менее 2 мм. Утеплитель – плита минераловатная толщиной 30-40 мм. Звукоизоляция 40-45 дБ. Шарниры диаметром 28-30 мм. Замки – врезные 1-2 шт. |
| 54 | Блок дверной ПВХ, остекленный. | Монтажная ширина профиля 56 – 58 мм. Ширина стеклопакета не менее 32 мм. Толщина наружной стенки профиля не менее 3 мм. Сопротивление теплопередаче 1,0 – 1,2 м2оС/Вт. Звукоизоляция не менее 26 ДБ. Проницаемость воздуха не более 3,5 м3 ч/м2. Долговечность уплотнительных прокладок не менее 7 лет. Число шарниров не менее 3 шт. Взломобезопасность не ниже 3 класса. |
| 55 | Пена монтажная. | Адгезия не менее 0,48 мПа. Термическая стойкость от -45о до +80оС. |
| 56 | Дюбель рамный. | Материал – оцинкованная сталь. Диаметр анкера 8 – 10 мм. Минимальная вырывающая сила не менее 110 кН. Минимальная срезающая сила не менее 50 кН. |
| 57 | Кабель с медными жилами ВВГ. | Толщина изоляции не менее 0,92 мм. Сопротивление жилы 7,2-7,4 Ом/км. Ток нагрузки не менее 16 А. Число жил не менее 3. Сечение жилы не менее 1,5 мм2. |
| 58 | Выключатель одноклавишный. | Тип проводки – скрытая. Номинальный ток не менее 10 А. |
| 59 | Светильник светодиодный. | Количество светодиодов не менее 60. Потребляемая мощность не более 32 Вт. Класс защиты от поражения эл. током не ниже 1. Общий световой поток не менее 3000 лм. |
| 60 | Теплый пол пленочный. | Саморегулируемый. Рабочая мощность 200-230 Вт/м2. Среднее энергопотребление не более 50 Вт/м2. |
| 61 | Терморегулятор для теплых полов. | Материал корпуса-огнеупорный пластик. Максимальная сила тока не менее 16А. Максимальная мощность 3,0-3,5 кВт. Точность измерения температуры +/-1оС. Точность регулирования температуры 1,5-2,0оС. Диапазон регулирования температуры +5…+35оС. |
| 62 | Кабель электрический ВВГ с медными жилами (для теплых полов). | Изоляция поливинилхлоридная. Толщина изоляции не менее 0,92 мм. Сопротивление жилы 7,2-7,4 Ом/км. Ток нагрузки не менее 25 А. Число жил не менее 3. Сечение жилы не менее 4 мм2. |
| 63 | Камни бортовые (поребрик). | Вибролитой. Морозостойкость не менее 200 циклов. Водопоглощение не более 5%. Марка по прочности не менее 350 кг/см2. |
| 64 | Брусчатка. | Вибролитая. Морозостойкость не менее 250 циклов. Водопоглощение не более 2%. Прочность на сжатие не менее 350 кг/см2. Прочность на изгиб не менее 55 кг/см2. Истираемость не более 0,4 г/см2. |
| 65 | Покрытие противоскользящее. | Толщина не менее 8 мм. Плотность не менее 650 кг/м3. |
| 66 | Ограждение пандуса. | Из стали, с порошковой окраской. Диаметр стоек 38-40 мм. Диаметр поручня 48-50 мм. Толщина стенок не менее 2,8 мм. Высота верхнего поручня 0,85-0,9 м. Высота нижнего поручня 0,7-0,75 м. Расстояние между поручнями 0,9-0,95 м. |

Если  в  характеристике  указан    допустимый диапазон показателей, то  необходимо указать конкретный показатель, если  не указано, что не требуется выбора конкретного показателя.

Гарантийный   срок   на   качество   выполненных   работ, материалов и    оборудования, смонтированного на объекте, начиная с даты подписания акта приёмки выполненных работ, устанавливается в соответствии с гражданским законодательством  РФ, в том числе:

- для общестроительных работ не менее 2 лет:

- для  материалов и оборудования-срок, равный  гарантийному сроку,  предоставляемому

изготовителем соответствующего материала или оборудования, но не менее 2 лет.