Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалида

протезом бедра модульным с внешним источником энергии.

Предмет аукциона в электронной форме: выполнение работ по обеспечению инвалида протезом бедра модульным с внешним источником энергии.

1. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта - 2219490 (Два миллиона двести девятнадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек.

2. Количество - 1 шт.

3. Срок выполнения работ - по 10.10.2019 включительно.

4. Срок сверки взаиморасчетов - по 29.10.2019 включительно.

5. Срок действия контракта - по 31.10.2019 включительно.

6. Место выполнения работ - по месту фактического проживания инвалида в г. Москва, в том числе обслуживание инвалида выездными бригадами на дому. Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения реестра получателя. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов.

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалида - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалида в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

7. Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра выполненных работ, акта сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке исполненных обязательств, счета.

8. Порядок формирования цены контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

9. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | Кол-во, шт. | Цена, ед. изд. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез с несущей приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку. Гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления, обеспечивающей безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента, с режимом, дающим возможность пациентам заниматься спортивными упражнениями. Углепластиковая стопа с высоким уровнем знергосбережения, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортом, с косметической оболочкой для инвалида женского пола. Полуфабрикаты из титана на нагрузку до 125 кг. Косметическая облицовка модульная — пенополиуретан. Крепление замковым устройством для лайнеров. | 1 | 2219490,00 |

Протез должен быть классифицирован в соответствии с требованиями   Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014 (разделы 4,5), ГОСТ Р 51191-2007 (п. 7.2.3), ГОСТ Р 53869-2010 (раздел 8).

Гарантийный срок устанавливается не менее 1 (один) года со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Выполнение работ по обеспечению инвалида изделием должно осуществляться в соответствии с декларациями о соответствии или регистрационными удостоверениями.