ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет Контракта: поставка в 2019 году инвалидам кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных.

Объем поставки: 44 штуки.

Срок поставки: с момента заключения контракта по 25.11.2019 года.

Место поставки: Российская Федерация, территория г. Рязани и Рязанской области по месту жительства инвалида. В случае личного обращения Получателя к Поставщику выдача товара Получателю осуществляется в пункте выдачи Поставщика, находящемся в г. Рязани, в день обращения Получателя.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, безопасности товара, гарантийному сроку

| Наименование | Описание | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц в условиях помещений. Кресло- коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических сплавов и иметь антикоррозийное покрытие. Комплектация кресло-коляски должна включать в себя: раму-шасси; быстросъемный стульчик; сиденье и спинку из воздухопроницаемого материала; регулируемый подголовник; ручку для сопровождающего лица, регулируемую по углу наклона; съемную подножку, регулируемую по длине голени и углу наклона, не менее чем на 90°; поворотные передние колеса с цельнолитыми шинами; задние колеса, оснащенные амортизаторами, с цельнолитыми шинами; стояночные тормоза на задних колесах; пятиточечный ремень фиксации с центральной защелкой; регулируемый абдуктор; мягкие боковые фиксаторы. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять: возможность установки сидения по ходу движения коляски или против движения, лицом к маме; регулировку угла наклона сидения; регулировку угла наклона спинки от не менее 90° до не более 180°; регулировку глубины и ширины сидения; регулировку высоты спинки. Ширина сидения регулируемая: от не менее 250 мм и до не более 350 мм. Глубина сидения регулируемая: от не менее 300 мм и до не более 350 мм. Высота спинки регулируемая: от не менее 450 мм до не более 550 мм. Грузоподъемность коляски - не менее 75 кг. Масса коляски - не более 20 кг. В комплект поставки должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 15 |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц в помещениях. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металлических сплавов и иметь антикоррозийное покрытие. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте подголовником с регулируемыми боковыми поддержками и иметь боковые фиксаторы туловища, регулируемые по высоте не менее чем в двух положениях и по ширине не менее чем на 40 мм каждая. Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнем безопасности на сидении и ремнями безопасности на спинке, а также системой пневмоцилидров для регулировки наклона спинки до положения "лежа". Сиденье должно быть снабжено абдуктором, регулируемым по глубине установки. Угол наклона сиденья должен регулироваться. Наклон сидения и спинки должен устанавливаться с помощью рычагов управления на ручках для толкания. Подлокотники должны быть съемными и должны регулироваться по высоте не менее чем на 110 мм и по ширине не менее чем на 100 мм. Передние и задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами. Передние колеса должны регулироваться по высоте не менее чем в 2 положениях. Кресло-коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза и ручными тормозами для сопровождающего лица с рычагами управления на ручках для толкания. Подножки должны быть съемными или откидными, должны регулироваться по высоте и по углу наклона до горизонтального положения, должны быть оснащены ложементами для голени, регулируемыми по высоте и углу наклона. Кресло-коляска должна комплектоваться столиком. Технические характеристики: Ширина сиденья: не менее 3-х типоразмеров не менее 350 мм и не более 440 мм {указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида. Диаметр колес (передние/задние): не менее 150/380 мм. Вес: не более 26 кг. Грузоподъемность: не менее 110 кг. В комплект поставки должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 3 |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц в условиях помещений. Рама кресла-коляски должна быть складная, изготовлена из металлических сплавов, иметь антикоррозийное покрытие и должна иметь механизм складывания по вертикальной оси. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: подножек: по длине голени не менее чем на 90 мм, не менее 7-ми положений; опор для ног: по углу наклона не менее чем на 30°; спинки: по высоте не менее 50 мм не менее чем в 3-х положениях и углу наклона не менее чем на 45°; сидения: по глубине: не менее чем на 60 мм, не менее 3- х положений; задних колес: по горизонтальной оси не менее чем на 60 мм, не менее 4-х положений, по вертикальной оси не менее чем на 100 мм, не менее 6-ти положений; передних колес: по высоте не менее чем на 50 мм, не менее 3-х положений; вилок передних колес: по углу наклона не менее чем на 15°; подлокотников по вертикали и горизонтали; подголовника по высоте и углу наклона. Оснащение и комплектация должны включать в себя: регулируемые стояночные тормоза; передние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами; задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами; передние вилки быстросъемные с кнопочной фиксацией, с приводом от обода колеса; съемные ремни-упоры для стоп; съемную распорку на спину; съемные подушки сидения и спинки, изготовленные из материалов с повышенным воздухообменом; съемные, откидные подлокотники; ремень безопасности. Габаритные размеры: Ширина сидения: не менее 2-х типоразмеров не менее 430 мм и не более 460 мм {указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида. Вес кресла-коляски - не более 22 кг. Грузоподъемность - не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 2 |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц в условиях помещений. Рама коляски должна быть изготовлена из металлических сплавов и иметь антикоррозийное покрытие. В комплектацию должны входить: подножки съемные, откидные; откидные опоры для стоп; подлокотники съемные; подголовник съемный; устройства противоопрокидывания съемные, на колесных опорах; передние колеса с цельнолитыми шинами размером не менее 200 мм; задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, быстросъемные, диаметром не менее 600 мм; съемные, мягкие опоры для икроножных мышц; съемный абдуктор; съемные боковые поддерживающие устройства; стояночные тормоза; ручки для сопровождающего лица оснащенные приводом на задние колеса. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять возможности регулировки: подножки - по длине голени не менее 300 мм и углу наклона не менее чем на 90°; опоры для стоп - по углу наклона не менее чем на 30°; опоры для икр - по высоте не менее 70 мм, глубине не менее чем на 100 мм, не менее 6 положений и углу наклона; задние колеса - по вертикальной оси; передние колеса - по высоте; спинка - по углу наклона не менее 45° при помощи пневмоцилиндров; сидения - по углу наклона не менее 30° при помощи пневмоцилиндров и глубине не менее 70 мм; подлокотники - по высоте и по ширине; устройства противоопрокидывания - по высоте; подголовник - по углу наклона и по высоте не менее чем на 200 мм, не менее 11-ти положений; абдуктор - по глубине не менее 130 мм; боковые поддерживающие устройства - по высоте не менее 95 мм, по глубине не менее 120 мм и углу наклона; ручки для толкания - по высоте. Ширина сидения: не менее 2-х типоразмеров не менее 400 мм и не более 450 мм {указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида; Высота спинки - не менее 540 мм. Вес - не более 40 кг. Грузоподъемность - не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 6 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения вне помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. рама коляски должна быть складная, изготовлена из алюминиевого сплава и иметь антикоррозийное покрытие; задние колеса должны быть с возможностью блокировки и быстрого снятия, с пневматическими или цельнолитыми шинами; передние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами; коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; коляска должна быть оборудована абдуктором; коляска должна иметь возможность регулировки наклона спинки - от не менее 20° до не более 60°; подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по длине; коляска должна быть оснащена барьером-поручнем и трехточечным ремнем, предохраняющими ребенка от выпадения; спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная. Ширина сиденья: не менее 350 мм. Высота спинки: не менее 540 мм. Глубина сиденья: не менее 300 мм. Вес коляски - не более 15 кг. Грузоподъемность - не менее 40 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 1 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц вне помещений и по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических сплавов и иметь антикоррозийное покрытие. Комплектация кресло-коляски должна включать в себя: раму-шасси; быстросъемный стульчик; капюшон; сиденье и спинку из воздухопроницаемого материала; регулируемый подголовник; ручку для сопровождающего лица, регулируемую по углу наклона; съемную подножку, регулируемую по длине голени и углу наклона; поворотные передние колеса с цельнолитыми шинами; задние колеса, оснащенные амортизаторами, с цельнолитыми шинами; стояночные тормоза на задних колесах; пятиточечный ремень фиксации с центральной защелкой; регулируемый абдуктор; мягкие боковые фиксаторы. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности: установки сидения по ходу движения коляски или против движения, лицом к маме; регулировки угла наклона сидения; регулировки угла наклона спинки от не менее 90° до не более 180°; регулировки глубины и ширины сидения; регулировки высоты спинки. Ширина сидения должна быть регулируемой: от не менее 250 мм и до не более 350 мм. Глубина сидения должна быть регулируемой: от не менее 300 мм и до не более 350 мм. Высота спинки должна быть регулируемой: от не менее 450 мм до не более 550 мм. Вес - не более 20 кг. Грузоподъемность - не менее 75 кг. В комплект поставки должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 12 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения инвалидов больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц по дорогам с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из металлических сплавов и иметь антикоррозийное покрытие. В комплектацию должны входить: подножки съемные, откидные; откидные опоры для стоп; подлокотники съемные; подголовник съемный; устройства противоопрокидывания съемные, на колесных опорах; передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами размером не менее 200 мм; задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, быстросъемные, диаметром не менее 600 мм; съемные, мягкие опоры для икроножных мышц; съемный абдуктор; съемные боковые поддерживающие устройства; стояночные тормоза; ручки для сопровождающего лица оснащены приводом на задние колеса. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять возможности регулировки: подножки - по длине голени не менее 300 мм и углу наклона не менее чем на 90°; опоры для стоп - по углу наклона не менее чем на 30°; опоры для икр - по высоте не менее 70 мм, глубине не менее чем на 100 мм (не менее 6 положений) и углу наклона; задние колеса - по вертикальной оси; передние колеса - по высоте; спинка - по углу наклона не менее 45° при помощи пневмоцилиндров; сидения - по углу наклона не менее 30° при помощи пневмоцилиндров и глубине не менее 70 мм; подлокотники - по высоте и по ширине; устройства противоопрокидывания - по высоте; подголовник - по углу наклона и по высоте не менее чем на 200 мм, не менее 11-ти положений; абдуктор - по глубине не менее 130 мм; боковые поддерживающие устройства - по высоте не менее 95 мм, по глубине не менее 120 мм и углу наклона; ручки для толкания - по высоте. Ширина сидения: не менее 2-х типоразмеров не менее 400 мм и не более 450 мм (указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида; Высота спинки - не менее 540 мм. Вес - не более 40 кг. Грузоподъемность - не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 2 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло - коляска должна быть предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц по дорогам с твердым покрытием. Рама кресла-коляски должна быть складная, изготовлена из металлических сплавов, иметь антикоррозийное покрытие и должна иметь механизм складывания по вертикальной оси. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: подножек: по длине голени не менее чем на 90 мм, не менее 7-ми положений; опор для ног: по углу наклона не менее чем на 30°; спинки: по высоте не менее 50 мм не менее чем в 3-х положениях и углу наклона не менее чем на 45°; сидения: по глубине: не менее чем на 60 мм, не менее 3- х положений; задних колес: по горизонтальной оси не менее чем на 60 мм, не менее 4-х положений, по вертикальной оси не менее чем на 100 мм, не менее 6-ти положений; передних колес: по высоте не менее чем на 50 мм, не менее 3-х положений; вилок передних колес: по углу наклона не менее чем на 15°; подлокотников по вертикали и горизонтали; подголовника по высоте и углу наклона. Оснащение и комплектация должны включать в себя: регулируемые стояночные тормоза; передние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами; задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами; передние вилки быстросъемные с кнопочной фиксацией, с приводом от обода колеса; съемные ремни-упоры для стоп; съемную распорку на спину; съемные подушки сидения и спинки, изготовленные из материалов с повышенным воздухообменом; съемные, откидные подлокотники; ремень безопасности. Г абаритные размеры: Ширина сидения: не менее 2-х типоразмеров не менее 430 мм и не более 460 мм {указать конкретное значение для каждого типоразмера) по заявке Заказчика в зависимости от антропометрических особенностей инвалида. Вес кресла-коляски - не более 22 кг. Грузоподъемность - не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 3 |
| Итого: |  | 44 |

Для выполнения функций по обеспечению детей-инвалидов креслами-колясками с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных в части описания функциональных и технических характеристик, заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программам реабилитации или абилитации инвалида, разработанными федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, с учетом антропометрических и социально бытовых особенностей инвалидов, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Кресла-коляски для больных ДЦП – технические средства реабилитации, предназначенные для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимые в движение мускульной силой сопровождающего лица, предназначенные для использования в помещении и на дорогах с твердым покрытием.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с разделом 4 ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

В соответствии с разделом 3 п.3.4 ГОСТ Р 50444-92 металлические изделия должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

В отношении пожарной безопасности элементы кресел-колясок должны быть стойкими к возгоранию ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. Срок службы Товара должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н  «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения Получателем Товара условий и требований к эксплуатации Товара.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации Товара, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта Товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена Товара на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков Товара (гарантийный ремонт).

В целях обеспечения возможности использования кресла-коляски в течение гарантийного срока службы должен осуществляться ремонт Товара.

При этом срок безвозмездного устранения недостатков Товара (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Наличие сертификата или деклараций о соответствии, выданных в установленном законодательством порядке (предоставляется при передаче Товара).

Требования к маркировке, комплектации, упаковке

На каждой кресле-коляске должна быть маркировка, выполнена по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- дата изготовления (год, месяц);

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов, загрязнения во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.