| %REG_DATE% № %REG_NUM% |  |  |
| --- | --- | --- |

Предмет контракта: Поставка в 2019 году автомобилей с обычным управлением для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Техническое задание:

- Требования к условиям поставки:

  - Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее-ТР ТС 018/2011).

  - Соответствие автомобиля его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

  - Автомобиль должен быть легковым.

  - Автомобиль должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в технически исправном состоянии, без повреждений и дефектов.

  - Автомобиль должен быть 2019 года изготовления.

  - Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

  - Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011

- Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

  - Гарантийный талон на автомобиль.

  - Паспорт транспортного средства с отметкой органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств».

  - Сервисная книжка.

  - Руководство по эксплуатации автомобиля.

  - Договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

  - Копия одобрения транспортного средства.

  - Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

- Требования к техническим характеристикам товара.

№

п/п

- Категория автомобиля М1

- Экологический класс* не менее 5

- Колесная формула/ведущие колеса 4х2/передние

- Тип кузова – седан – цельнометаллический, несущий

- Количество мест спереди/сзади 2/3

- Трансмиссия (тип) механическая

- Тип двигателя бензиновый

- Расположение двигателя – переднее поперечное

- Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3* не менее 1500 и не более 1600

- Топливо бензин с октановым числом* не менее 95

- Емкость топливного бака не менее 50л.

- Система питания – распределенный впрыск с электронным управлением

- Оборудование автомобиля в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011

- Обязательные условия:

  - Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

  - При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

- акт сдачи-приемки Товара Получателем;

- договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

  - Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.

  - Поставка осуществляется на основании направления Заказчика.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

  - Гарантийный срок* не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) с момента передачи товара застрахованному лицу.

  - В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега.

  - Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

  - Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

  - Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

  - Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком, либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

- Требования к качеству товара:

  - Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

  - Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011

  - При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивирующего отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

Показатели отмеченные «*» указать конкретное значение.