Описание объекта закупки (Техническое задание)

Выполнение работ по обеспечению во II полугодии 2019 года застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, протезами верхних конечностей

| Ответственное лицо за составление описание объекта закупки (составление условий технического задания) |  |
| --- | --- |
| Идентификационный код закупки |  |
| ОКПД2 | 32.50.23.000 |
| Источник финансирования | Средства Фонда социального страхования, в пределах лимитов бюджетных обязательств |
| Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках | Нет |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 2 753 046 (Два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи сорок шесть) рублей 75 копеек |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 0% от начальной (максимальной) цены Контракта – что составляет: 0 (ноль) рублей 00 копеек |
| Обеспечение исполнения контракта | Заказчиком установлено обеспечение исполнения контракта в размере – 10% от начальной (максимальной) цены Контракта – что составляет: 275 304 (Двести семьдесят пять тысяч триста четыре) рубля 68 копеек |

- Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению во II полугодии 2019 года застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, протезами верхних конечностей.

- Место выполнения работ: г. Тюмень, в том числе в условиях специализированного стационара, при наличии направлений Филиала Заказчика.

- Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 10 декабря 2019 года.

Срок обеспечения изделием должен исчисляться со дня обращения застрахованного лица к Исполнителю и не может превышать:

- в случае обеспечения изделием, изготавливаемым по индивидуальному заказу – 60 дней.

- Объем выполняемых работ: 21 шт.

- Условия выполнения работы: прием застрахованных лиц, снятие мерок, слепков, изготовление протезов, примерка, выдача готового изделия. Гарантийное сервисное обслуживание должно производиться в городе Тюмени, в том числе, в условиях специализированного стационара, при наличии направления, выдаваемого филиалом Заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить соответствие помещений, в которых производится прием застрахованных лиц (в том числе снятие мерок, слепков, примерки, обучение пользованию протезом и выдача готовых изделий), требованиям, установленным нормативно-правовыми актами в части доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам выполнения работ:

При выполнении работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (далее – работы, застрахованные лица соответственно), протезами верхних конечностей и чехлами на них Исполнитель обязан соблюдать требования следующих нормативных технических документов:

# ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

# ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением N 1)»;

# ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

# ГОСТ 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

# ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

# ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Выполняемые работы должны соответствовать нормативным документам и содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованными лицами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на частичное восстановление двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей застрахованных лиц с помощью протезов верхних конечностей и включать в себя:

- определение конструкций и индивидуальное изготовление протезов, включая примерки, подгонки, настройки, для застрахованных лиц;

- обучение застрахованных лиц пользованию протезами, с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию;

- консультативно-практическую помощь по обучению правилам эксплуатации протезов;

- выдачу протезов застрахованным лицам после обучения пользованию ими;

- наблюдение, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезов за счет Исполнителя.

При необходимости работы по протезированию осуществляются в условиях стационара. При этом качество работ должно обеспечиваться, в том числе, наличием у Исполнителя соответствующей медицинской лицензии по профилю: организации здравоохранения и общественному здоровью, травматологии и ортопедии, согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 291 от 16.04.2015 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» у Исполнителя, осуществляющего подбор протезно-ортопедических изделий, является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам застрахованного лица. Должна быть предназначена для размещения в ней культи или пораженной конечности. Должна обеспечивать взаимодействие человека с протезом. Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Косметический протез должен восполнять внешний вид и форму отсутствующей части верхней конечности.

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей и обеспечению ими застрахованных лиц должны производиться в соответствии с действующим законодательством (ст.38 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») при наличии деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия.

# Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом застрахованного лица, должны обладать биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывать у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями  серии стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез при частичной ампутации кисти, косметический, оболочка должна быть силиконовая с армирующей сеткой с индивидуальной доработкой, приемная гильза отсутствует. | 7 |
| 2. | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический с функционально-косметической каркасной силиконовой кистью, должен быть устойчивой к загрязнениям, приемная гильза должна быть из слоистого пластика инидивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой приемной гильзы из высокотемпературного пластика. | 3 |
| 3. | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический с функционально-косметической каркасной силиконовой кистью, должен быть устойчивой к загрязнениям, приемная гильза должна быть из слоистого пластика инидивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой приемной гильзы из высокотемпературного пластика. | 1 |
| 4. | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез при частичной ампутации кисти рабочий с переходником для насадок, с комплектом насадок. Приемная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой гильзы из высокотемпературного пластика, крепление протеза должно быть за счет анатомического рельефа. | 5 |
| 5. | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий с переходником для насадок, с комплектом насадок. Приемная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика индивидуальная по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой гильзы из высокотемпературного пластика, крепление протеза должно быть за счет анатомического рельефа. | 2 |
| 6. | Протез предплечья активный | Протез предплечья с кистью с тяговым управлением и приемной гильзой должен быть из слоистого пластика индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой гильзы из высокотемпературного пластика, с креплением за счет анатомического рельефа. | 1 |
| 7. | Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча с кистью с тяговым управлением и приемная гильза должна быть из слоистого пластика индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой гильзы из высокотемпературного пластика, с креплением за счет анатомического рельефа и бандажа. | 1 |
| 8. | Протез предплечья с внешним источником энергии | Протез предплечья с внешним источником энергии с кистью с миоэлектрическим управлением и приемной гильзой из слоистого пластика должна быть индивидуальной по гипсовому слепку с культи пациента, с изготовлением тестовой приемной гильзы из высокотемпературного пластика, крепление протеза должно быть за счет анатомического рельефа. | 1 |
| ИТОГО | 21 |

- Требования к упаковке (отгрузке): доставка протезов к месту нахождения застрахованного лица, при необходимости, должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

- Гарантийный срок: гарантийный срок на результаты выполненных работ должен начинать исчисляться со дня, следующего за днем выдачи готового изделия застрахованному лицу, и составлять:

- изготовление протеза (кроме  протеза кисти косметического) – не менее года;

- изготовление протеза кисти косметического – не менее 3-х месяцев;

- замена приемной гильзы протеза – не менее 4-х месяцев;

- замена силиконового чехла – не менее 6-ти месяцев;

- замена косметической оболочки – не менее 3-х месяцев.

В течение гарантийного срока Исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно. Изделие должно быть пригодным для ремонта в течение времени его назначения. Срок ремонта изделий должен устанавливаться по согласованию с застрахованным лицом, но в любом случае не может превышать 15 дней.

Гарантийное обслуживание не должно предусматривать смену приемной гильзы вследствие физиологической атрофии культи конечности и замену косметических оболочек, вследствие их износа.

- Требования к гарантии: Исполнитель гарантирует, что результаты Работ, выполнены с надлежащим качеством, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантия должна быть действительна после подписания Бланка-заказа (в течение гарантийного срока). Текущее обслуживание результата Работ должно производиться с Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если результат Работ выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования должна быть определена Исполнителем.

10. Требования к качеству выполнения работ: Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей считаются надлежащим образом исполненными, если у застрахованного лица восстановлена двигательная и/или косметическая функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей и чехлами на них должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.