ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка в 2019 году комплектующих для компьютерного оборудования для нужд Государственного учреждения - Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Способ определения поставщика: электронный аукцион для СМП

Место доставки и объем товара: г. Пермь, ул.Клары Цеткин, д. 10а, офис 301.

Срок поставки товара: с даты подписания Контракта в течение 15 дней.

Источник финансирования: средства Фонда социального страхования Российской Федерации, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год.

Сумма контракта включает все расходы на транспортировку, разгрузку и доставку Товара до места складирования силами Поставщика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

  - Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):

Товар должен быть упакован в индивидуальную, качественную тару, без механических повреждений, обеспечивающую его сохранность.

Поставляемый товар должен быть снабжён гарантийными талонами. Гарантийный срок на поставленный товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара.

Для проверки соответствия качества поставляемого товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов в соответствии с п.15 ст. 3 Федерального закона №  44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предлагаемые комплектующие для компьютерного оборудования должны быть новыми, ранее не использованными, сертифицированными, не должны являться контрафактной продукцией и должны быть изготовлены в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы.

Победитель электронного аукциона, участник закупки, с которым заключается Государственный контракт, в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента подписания Государственного контракта обязан предоставить Заказчику копии документов (при наличии), подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

Таблица №1

| № п/п | Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материнская плата | Разъем процессора: LGA 1151-v2 Тип памяти: DDR4 Встроенный сетевой адаптер: да Форм-фактор:Micro-ATX | Количество слотов памяти: не менее 4 Видеовыход D-sub на задней панели: не менее 1 Видеовыход HDMI на задней панели: не менее 1 Общее количество портов SATA 6ГБит/сек: не менее 6 Количество слотов PCI-E x16: не менее 1 Количество слотов PCI-E x1: не менее 1 | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | Форм-фактор: Standard-ATX | Мощность: не ниже 650 Вт Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 140 мм Стандарт ATX12V: не ниже v2.3 Сертификация 80 PLUS: не ниже Gold | шт | 20 |
| 3 | Процессор | Разъем процессора: LGA 1151-v2 Встроенное графическое ядро: есть | Базовая частота процессора: не менее 3400 МГц Максимальная частота процессора: не менее 3800 МГц Количество ядер: не менее 4 Количество потоков: не менее 4 Кэш второго уровня (L2): не менее 1024 кб Кэш третьего уровня (L3): не менее 6144 кб Техпроцесс: не более 15 нм Тепловыделение: не более 100 Вт | шт | 20 |
| 4 | Система охлаждения процессора | Разъем процессора: LGA 1151-v2 Материал радиатора: алюминий Материал основания: медь Разъем для подключения вентиляторов: 4-pin(PWM) | Количество вентиляторов в комплекте: не менее 1 Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 92 мм Количество тепловых трубок: не менее 3 Рассеиваемая мощность: не менее 150 Вт | шт | 20 |
| 5 | Жесткий диск | Форм-фактор: 3.5 дюйма Интерфейс: SATAIII (6Gb/s) | Неформатированный объем: не менее 1000 Гб Объем кэш-памяти: не менее 64 Мб Скорость вращения: не менее 7200 об\мин | шт | 50 |
| 6 | Оперативная память | Тип памяти: DDR4 Форм-фактор: DIMM | Объем одного модуля памяти: не менее 4 Гб Тактовая частота: не менее 2400 МГц | шт | 50 |
| 7 | Жесткий диск | Форм-фактор: 3.5 дюйма Интерфейс: SATAIII (6Gb/s) | Неформатированный объем: не менее 6000 Гб Объем кэш-памяти: не менее 256 Мб Скорость вращения: не менее 7200 об\мин | шт | 18 |
| 8 | Жесткий диск | Форм-фактор: 2.5 дюйма Интерфейс: SATAIII (6Gb/s) | Неформатированный объем: не менее 1000 Гб Объем кэш-памяти: не менее 128 Мб Скорость вращения: не менее 5400 об\мин | шт | 10 |
| 9 | Процессор | Разъем процессора: LGA 2066 | Базовая частота процессора: не менее 3000 МГц Максимальная частота процессора: не менее 4400 МГц Количество ядер: не менее 18 Количество потоков: не менее 36 Кэш второго уровня (L2): не менее 18 Мб Кэш третьего уровня (L3): не менее 24 Мб Техпроцесс: не более 15 нм Тепловыделение: не более 170 Вт | шт | 5 |
| 10 | Материнская плата | Разъем процессора: LGA 2066 Тип памяти: DDR4 | Количество слотов памяти: не менее 8 Сетевой адаптер: не менее 2 Скорость встроенного сетевого адаптера: не менее 1000 Мбит/с Общее количество портов SATA 6ГБит/сек: не менее 6 Количество слотов PCI-E x16: не менее 4 Количество слотов PCI-E x4: не менее 1 | шт | 5 |
| 11 | Оперативная память | Тип памяти: DDR4 Форм-фактор: DIMM Наличие радиатора охлаждения: да | Объем одного модуля памяти: не менее 8 Гб Тактовая частота: не менее 3600 МГц | шт | 40 |
| 12 | Блок питания | Форм-фактор: Standard-ATX Модульность: полная PFC: активный | Мощность: не ниже 1000 Вт Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 140 мм Стандарт ATX12V: не ниже v2.4 Сертификация 80 PLUS: не ниже Platinum Количество разъемов 4+4 pin CPU: не менее 2 | шт | 5 |
| 13 | Система охлаждения процессора | Разъем процессора: LGA 2066 Материал основания: медь Разъем для подключения вентиляторов: 4-pin(PWM) | Количество вентиляторов в комплекте: не менее 1 Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 120 мм Количество тепловых трубок: не менее 6 Рассеиваемая мощность: не менее 200 Вт | шт | 5 |
| 14 | Шасси для сетевых дисков | Количество отсеков для накопителей: 4 шт Форм-фактор устанавливаемых накопителей: 3.5дюйма | Частота процессора: не менее 1600 МГц Количество ядер процессора: не менее 4 Объем оперативной памяти: не менее 4096 МБ Количество портов Ethernet: не менее 2 шт Скорость сетевого интерфейса: не менее 1000 Мбит\сек | шт | 1 |