Техническое задание

на оказание услуг по обеспечению инвалидов цифровыми слуховыми аппаратами различной модификации и вкладышами ушными индивидуального изготовления в 2019 году.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Максимальная цена контракта: 2 337 953 (Два миллиона триста тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят три рубля) рублей 80 копеек.

Обоснование цены контракта: 3 коммерческих предложения потенциальных поставщиков.

Цена контракта включает все расходы Поставщика по исполнению Контракта, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, в том числе дополнительные расходы на индивидуальный подбор, настройку и выдачу Изделий Получателю, а также о повторному приему врача для дополнительной настройки аппарата, обучение Получателя правилам пользования выданным Изделием, снятие слепка слухового прохода для изготовления ушного вкладыша индивидуального изготовления, выдачи Изделий в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Обеспечение контракта: предусмотрено в размере 30% (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 701 386 (Семьсот одна тысяча триста восемьдесят шесть) рублей 14 копеек.

Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения корректно заполненных отчетных документов.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

- предоставление гарантии Производителя вместе с Изделием, срок действия гарантии не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Изделия;

- предоставление гарантии Поставщика вместе с Изделием, срок действия гарантии не менее срока действия гарантии производителя;

- Обязательное наличие гарантийных талонов при выдаче Изделия, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации.

- Обязательное указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Изделия или устранения неисправностей.

Действие контракта: контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 15.10.2019 года. С 16.10.2019 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

Место, условия и сроки (периоды) поставки Поставщик обязан передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком (филиалом Заказчика) списков Получателей на электронную почту Поставщика. Последняя выдача Товара Получателям в рамках государственного контракта должна быть осуществлена не позднее 01.10.2019 г.

Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выбор Получателя: по месту жительства Получателя или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с получателем населенном пункте.

Наличие сертификатов соответствия на Изделия обязательно.

Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Диапазон частот | Нижняя граница | не более 0,1 кГц | Шт. | 50 |
|  |  |  | Верхняя граница | не менее 4,9 кГц |  |  |
|  |  | Количество каналов цифровой обработки звука |  | не менее 16-ти |  |  |
|  |  | Программы прослушивания |  | не менее 3-х |  |  |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов |  | не менее 140 дБ |  |  |
|  |  | Максимальное усиление |  | не менее 82дБ |  |  |
|  |  | Оперативный выбор направления прослушивания | наличие |  |  |  |
|  |  | Система направленных микрофонов с многоканальной адаптивной направленностью | наличие |  |  |  |
|  |  | Оперативная частотнозависимая регулировка усилия, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные | наличие |  |  |  |
|  |  | Система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления | наличие |  |  |  |
|  |  | Многополосная система подавления шума. | наличие |  |  |  |
|  |  | Дневник регистрации данных по результатам ношения слухового аппарата. | наличие |  |  |  |
|  |  | Бинауральная синхронизация переключения программ/ регулировка громкости. | наличие |  |  |  |
|  |  | Подавление импульсных звуков | наличие |  |  |  |
|  |  | Защита от шума ветра | наличие |  |  |  |
|  |  | Автоматическая система смешения программ. |  | не менее чем 3-позиционная |  |  |
|  |  | Частичная компрессия и смещение неслышимых ВЧ звуков в зону с хорошим слухом. | наличие |  |  |  |
|  |  | Дополнительное низко частотное усиление. | наличие |  |  |  |
|  |  | Режим телефонной катушки | наличие |  |  |  |
|  |  | Регулировка ВУЗД в каждом канале. | наличие |  |  |  |
|  |  | in-situ аудиометрия. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Раздельное усилие тихих, средний громкости и громких звуков. | наличие |  |  |  |
|  |  | Регулировка громкости | наличие |  |  |  |
|  |  | Аудиовход | наличие |  |  |  |
|  |  | Нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет слуховой аппарат от воздействия внешней среды | наличие |  |  |  |
|  |  | Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. | наличие |  |  |  |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | диапазон частот | Нижняя граница | не более 0,1 кГц | Шт. | 68 |
|  |  |  | Верхняя граница | не менее 5,5 кГц, |  |  |
|  |  | количество каналов цифровой обработки |  | не менее 8-ми |  |  |
|  |  | количество программ прослушивания |  | не менее – 3-х. |  |  |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 |  | не менее 127 дБ |  |  |
|  |  | Максимальное усиление |  | не менее 59 дБ. |  |  |
|  |  | Бинауральная координация | наличие |  |  |  |
|  |  | Бинауральная синхронизация | наличие |  |  |  |
|  |  | Автоматическая Адаптивная направленность | наличие |  |  |  |
|  |  | Двойная система подавления обратной связи (включая динамическое подавления обратной связи без снижения усиления) | наличие |  |  |  |
|  |  | Защита от шума ветра | наличие |  |  |  |
|  |  | Мониторинг общего использования СА, применения программ и регулятора громкости и запись звуковой обстановки клиента | наличие |  |  |  |
|  |  | Отслеживание положения регулятора громкости в процессе эксплуатации пациентом, анализ и предоставление данных о положении регулятора в зависимости от акустических ситуаций | наличие |  |  |  |
|  |  | Программа авто-телефона | наличие |  |  |  |
|  |  | Беспроводное соединение с внешними источниками и возможность управлять СА с пульта дистанционного управления | наличие |  |  |  |
|  |  | Возможность беспроводной настройки | наличие |  |  |  |
|  |  | FM совместимость | наличие |  |  |  |
|  |  | Аудиовход | наличие |  |  |  |
|  |  | Нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет СА от воздействия факторов внешней среды | наличие |  |  |  |
|  |  | in-situ аудиометрия | наличие |  |  |  |
|  |  | Общее усиление, усиление тихих, средней громкости, громких звуков. |  | не менее чем в 8 каналах |  |  |
|  |  | Параметры компрессии в каждом из каналов, ограничение ВУЗД (АРУ по выходу) | наличие |  |  |  |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Диапазона частот | Нижняя граница | не более 0,1 кГц | Шт. | 18 |
|  |  |  | Верхняя граница | не менее 6,0 кГц, |  |  |
|  |  | количество каналов цифровой обработки звука |  | не менее 4-ми |  |  |
|  |  | программ прослушивания |  | не менее 4-х |  |  |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов |  | не более 128 дБ |  |  |
|  |  | Максимальное усиление |  | не более 61 дБ. |  |  |
|  |  | система направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью; | наличие |  |  |  |
|  |  | раздельная регулировка усиления тихих, речевых и громких звуков; | наличие |  |  |  |
|  |  | динамическое подавление обратной связи; | наличие |  |  |  |
|  |  | адаптивное шумоподавление; | наличие |  |  |  |
|  |  | подавление шумов микрофона (тихих шумов). | наличие |  |  |  |
|  |  | автоматическая регулировка усиления; | наличие |  |  |  |
|  |  | дневник регистрации данных; | наличие |  |  |  |
|  |  | автоматическое переключение в программу «телефон»; | наличие |  |  |  |
|  |  | запись аудиограммы в СА | наличие |  |  |  |
|  |  | включение-выключение батарейным отсеком | наличие |  |  |  |
| 4 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Изготавливаются из твердого материала (адкомолд, акрил или фотопласт). По форме и размеру полностью соответствуют анатомическим особенностям слухового прохода уха человека и способствуют улучшению разборчивости речи; - изготавливаются со слепка слухового прохода с учетом степени и характера потери слуха; - осуществляют проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - обеспечивают герметичность и надежную фиксацию в ухе; - прочные не откалываются; - имеют форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - устойчивы к воздействию влаги и ушной серы; - не оказывают раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода; - комфортны в эксплуатации; - не имеют акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата). Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, отвечают требованиям безопасности, соответствуют токсикологическим и гигиеническим требованиям. Материал не образовывает воздушных пузырьков и не вызывает аллергических реакций. Изготовление ушного вкладыша индивидуального изготовления по слепку наружного слухового прохода проводится путем: - оценки состояния и формы расположения слухового прохода; - введения в наружный слуховой проход отоблока для защиты барабанной перепонки; - введения слепочной массы; - осмотр наружного слухового прохода для исключения остатков слепочной массы и слепка; - оценки качества слепка наружного слухового прохода. Форма ушного вкладыша, материал для изготовления ушного вкладыша определяется индивидуально в зависимости от снижения слуха, особенностей слухового прохода, модели используемого слухового прохода. | соответствие |  | Шт. | 116 |
| 5 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Из мягкого материала. (силикон) По форме и размеру полностью соответствуют анатомическим особенностям слухового прохода уха человека и способствуют улучшению разборчивости речи; - изготавливаются со слепка слухового прохода с учетом степени и характера потери слуха; - осуществляют проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - обеспечивают герметичность и надежную фиксацию в ухе; - прочные не растрескиваются; - имеют форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - устойчивы к воздействию влаги и ушной серы; - не оказывают раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода; - комфортны в эксплуатации; - не имеют акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата). Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, отвечают требованиям безопасности, соответствуют токсикологическим и гигиеническим требованиям. Материал не образовывает воздушных пузырьков и не вызывает аллергических реакций. Изготовление ушного вкладыша индивидуального изготовления по слепку наружного слухового прохода проводится путем: - оценки состояния и формы расположения слухового прохода; - введения в наружный слуховой проход отоблока для защиты барабанной перепонки; - введения слепочной массы; - осмотр наружного слухового прохода для исключения остатков слепочной массы и слепка; - оценки качества слепка наружного слухового прохода. Форма ушного вкладыша, материал для изготовления ушного вкладыша определяется индивидуально в зависимости от снижения слуха, особенностей слухового прохода, модели используемого слухового прохода. | соответствие |  | Шт. | 24 |

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.